# 高乙烯基含量硅橡胶论文-许景,董红,曾正好,陈世龙,张宝华

导读:本文包含了高乙烯基含量硅橡胶论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:硫化硅橡胶,乙烯基含量,撕裂强度,拉伸强度

### 高乙烯基含量硅橡胶论文文献综述

许景,董红,曾正好,陈世龙,张宝华[1]（2016）在《乙烯基含量对热硫化硅橡胶性能的影响研究》一文中研究指出制备了不同乙烯基含量的多乙烯基硅油并以其作为硅橡胶混炼的添加剂,考察了不同乙烯基含量对于热硫化硅橡胶力学性能、热性能和交联密度的影响.结果表明,硫化硅橡胶的硬度随着乙烯基含量的增加而增加,撕裂强度和拉伸强度呈现先增加后减小的趋势,而断裂伸长率则逐渐减小.当硅橡胶中乙烯基质量分数达到0.23%时,撕裂强度和拉伸强度出现最大值;随乙烯基含量增加,硫化硅橡胶的热降解活化能逐渐增大.(本文来源于《杭州师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年02期）

刘艳伟,芦艾,邓志华,史东林,李静莉[2]（2013）在《乙烯基含量对硅橡胶硫化特性的影响》一文中研究指出采用动态热机械分析仪RSA3测试硅橡胶混炼胶的硫化特性,在非等温和等温条件下对硅橡胶硫化历程进行研究,探讨了不同温度条件和不同乙烯基含量硅橡胶体系的硫化特性及硫化动力学特征。同时,利用差示扫描量热仪(DSC)对硅橡胶硫化反应热力学作用进行了研究。结果表明,随着乙烯基含量的增加,混炼胶的交联密度提高,性能得到提高。在硫化过程中,硅橡胶硫化曲线都是呈现上升的趋势,是两个阶段的一级动力学反应过程,并且具有两个不同反应速率常数。硫化反应活化能随着体系中乙烯基含量的增加逐渐减小,反应活性提高。(本文来源于《功能材料》期刊2013年04期）

陈卫星,符尧,文闽军[3]（2011）在《乙烯基含量对导热硅橡胶性能的影响》一文中研究指出研究了乙烯基含量对导热硅橡胶性能的影响。结果表明,乙烯基质量分数为0.04%的甲基乙烯基硅橡胶(MVQ)具有低硬度、高拉断伸长率、高拉伸强度等特点;乙烯基质量分数为0.22%的MVQ具备耐热稳定性好的优点;在导热性能方面低乙烯基含量的MVQ要比高乙烯基含量的MVQ导热性好。(本文来源于《特种橡胶制品》期刊2011年06期）

郭建华,曾幸荣,罗昆[4]（2010）在《乙烯基含量对热硫化硅橡胶抗撕裂性能的影响》一文中研究指出研究不同乙烯基含量对热硫化硅橡胶的力学性能尤其是抗撕裂性能的影响,采用平衡溶胀法测定硅橡胶的交联密度,研究不同乙烯基含量的硅橡胶并用胶的撕裂强度和交联密度的关系。结果表明,随着硅橡胶乙烯基含量的增大,硅橡胶硫化胶的断裂伸长率减小,300%定伸应力和硬度升高,当乙烯基摩尔分数为0.15%时,撕裂强度和拉伸强度较高。乙烯基摩尔分数为0.15%的硅橡胶和乙烯基摩尔分数为0.06%的硅橡胶并用,当并用比为50/50时,撕裂强度高达45.8 kN/m,乙烯基摩尔分数为0.30%的硅橡胶和乙烯基摩尔分数为0.06%的硅橡胶并用,当并用比为4/96时,撕裂强度可达42.9kN/m。乙烯基摩尔分数为0.30%的硅橡胶和乙烯基摩尔分数为0.15%的硅橡胶并用,并用比对硫化胶的撕裂强度影响不大。高乙烯基含量和低乙烯基含量的硅橡胶并用,有利于使硅橡胶的交联结构由"分散交联"转变为"集中交联",当并用胶的乙烯基摩尔分数在0.15%以内,硅橡胶并用胶的撕裂强度随乙烯基摩尔分数的增加而先增大后降低,而此时并用胶的交联密度与撕裂强度成反比。(本文来源于《弹性体》期刊2010年05期）

章坚,叶全明[5]（2008）在《乙烯基含量对加成型硅橡胶性能的影响》一文中研究指出以低黏度的多乙烯基硅油为基胶,高纯石英粉为填料,含氢硅油为交联剂,在铂催化剂存在下,制得加成型液体硅橡胶。通过测试硅橡胶的力学性能和交联密度探讨了乙烯基含量对加成型液体硅橡胶性能的影响。结果表明,乙烯基含量为1.17mmol/g、摩尔质量为40000g/mol的乙烯基硅油,活性氢摩尔分数为0.3%的含氢硅油,填料为40%的高纯石英粉,加入10×10-6的铂催化剂,按此配方制成的硅橡胶力学性能达到最优值。(本文来源于《有机硅材料》期刊2008年05期）

赵婵,杨大令,张守海,蹇锡高[6]（2008）在《膜用高乙烯基含量硅橡胶的合成与表征》一文中研究指出以八甲基环四硅氧烷(D_4)和四甲基四乙烯基环四硅氧烷(D_4~(vi))为单体、四甲基二乙烯基二硅氧烷(MM~(vi))为封端剂、氢氧化钾为催化剂,合成了乙烯基摩尔分数为5%的硅橡胶PVDMS。研究了反应时间、反应温度及MM~(vi)加入量对产物黏度的影响,得到的最佳合成条件为反应温度140℃、反应时间180～210 min、MM~(vi)质量分数0.9%～1.8%。用傅里叶变换红外光谱和核磁共振氢谱对其结构进行了表征,并计算了产物中的乙烯基含量,得到的结果与预期值相一致。将产物与国外牌号为184和VP 7660的产品进行了膜性能比较,结果表明所得PVDMS性能良好,可替代进口硅橡胶产品。(本文来源于《合成橡胶工业》期刊2008年04期）

唐振华,谢志坚,曲亮靓,黄光速[7]（2007）在《苯基含量对甲基乙烯基苯基硅橡胶性能的影响》一文中研究指出试验研究苯基含量对甲基乙烯基苯基硅橡胶(MVPQ)物理性能、结晶性和动态力学性能的影响。结果表明,随着苯基含量的增大,MVPQ邵尔A型硬度、拉伸强度、拉断伸长率和压缩永久变形增大;结晶度降低乃至不能结晶;玻璃化温度和损耗因子大幅提高,有效阻尼温域拓宽。(本文来源于《橡胶工业》期刊2007年10期）

杨大令,赵婵,张守海,高健,蹇锡高[8]（2007）在《膜用高乙烯基含量硅橡胶的合成及膜性能研究》一文中研究指出以八甲基环四硅氧烷(D4)、四甲基四乙烯基环四硅氧烷(D4vi)为单体,端乙烯基硅油(MMvi)为封端剂,KOH为催化剂,合成了一系列高乙烯基含量的硅橡胶PVDMS。研究了封端剂和催化剂加入量对产物粘度及收率的影响。结果表明,封端剂质量分数0.9%~1.8%,催化剂质量分数0.01%~0.015%时,所得产物粘度适中,收率大于86%。以PVDMS为复合膜涂层材料,制备气体分离复合膜,比较了不同乙烯基含量PVDMS对氮氧透气性和分离性的影响,当乙烯基摩尔含量为5%~10%时,膜的综合性能良好。(本文来源于《低温与特气》期刊2007年03期）

张子勇,刘宗华[9]（2001）在《高乙烯基含量硅橡胶室温硫化膜的富氧性能》一文中研究指出采用乙烯基摩尔分数为 5 %的硅橡胶与含氢硅油交联剂及氯铂酸催化剂 ,经溶液浇铸和室温硫化 (RTV) ,制备了高交联度的硅橡胶膜 ,并研究了该膜的富氧性能 .研究发现 ,与普通硅橡胶膜相比 ,室温附近的氧透过系数 (PO2 )稍有降低 ,氧氮分离系数 (αO2 /N2 )则明显提高 ,αO2 /N2 =2 .87.本文还考察研究了压力、温度以及热处理过程等因素对高交联度硅橡胶膜富氧性能的影响 ,与其它改性的硅橡胶膜相比 ,该富氧膜显示出富氧性、成膜性及硫化性等综合性能较优的特点 ,显示出潜在的应用价值 .(本文来源于《膜科学与技术》期刊2001年05期）

陈宏,胡文军,陈晓丽,陈勇梅[10]（2000）在《乙烯基含量对开孔硅橡胶泡沫材料性能的影响》一文中研究指出研究了乙烯基硅橡胶中的乙烯基含量对开孔硅橡胶泡沫材料物理性能的影响。结果表明 :随着乙烯基含量的增大 ,硅橡胶泡沫材料的密度逐渐降低 ;在相同应变下 ,各种硅橡胶泡沫材料的压缩应力在低应变时相近 ,高应变时随乙烯基含量的增大而下降 ;开孔硅橡胶泡沫材料的拉伸强度和扯断伸长率随乙烯基含量的增大而下降(本文来源于《橡胶工业》期刊2000年08期）

### 高乙烯基含量硅橡胶论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用动态热机械分析仪RSA3测试硅橡胶混炼胶的硫化特性,在非等温和等温条件下对硅橡胶硫化历程进行研究,探讨了不同温度条件和不同乙烯基含量硅橡胶体系的硫化特性及硫化动力学特征。同时,利用差示扫描量热仪(DSC)对硅橡胶硫化反应热力学作用进行了研究。结果表明,随着乙烯基含量的增加,混炼胶的交联密度提高,性能得到提高。在硫化过程中,硅橡胶硫化曲线都是呈现上升的趋势,是两个阶段的一级动力学反应过程,并且具有两个不同反应速率常数。硫化反应活化能随着体系中乙烯基含量的增加逐渐减小,反应活性提高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高乙烯基含量硅橡胶论文参考文献

[1].许景,董红,曾正好,陈世龙,张宝华.乙烯基含量对热硫化硅橡胶性能的影响研究[J].杭州师范大学学报(自然科学版).2016

[2].刘艳伟,芦艾,邓志华,史东林,李静莉.乙烯基含量对硅橡胶硫化特性的影响[J].功能材料.2013

[3].陈卫星,符尧,文闽军.乙烯基含量对导热硅橡胶性能的影响[J].特种橡胶制品.2011

[4].郭建华,曾幸荣,罗昆.乙烯基含量对热硫化硅橡胶抗撕裂性能的影响[J].弹性体.2010

[5].章坚,叶全明.乙烯基含量对加成型硅橡胶性能的影响[J].有机硅材料.2008

[6].赵婵,杨大令,张守海,蹇锡高.膜用高乙烯基含量硅橡胶的合成与表征[J].合成橡胶工业.2008

[7].唐振华,谢志坚,曲亮靓,黄光速.苯基含量对甲基乙烯基苯基硅橡胶性能的影响[J].橡胶工业.2007

[8].杨大令,赵婵,张守海,高健,蹇锡高.膜用高乙烯基含量硅橡胶的合成及膜性能研究[J].低温与特气.2007

[9].张子勇,刘宗华.高乙烯基含量硅橡胶室温硫化膜的富氧性能[J].膜科学与技术.2001

[10].陈宏,胡文军,陈晓丽,陈勇梅.乙烯基含量对开孔硅橡胶泡沫材料性能的影响[J].橡胶工业.2000

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/00aad7f999007c07bbf44cf3.html