# 游离水论文_蓝绍辉

导读:本文包含了游离水论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:油水,仰角,高效,测量,闪蒸,仪表,磷酸氢钙。

### 游离水论文文献综述

蓝绍辉[1]（2019）在《船舱计量工作中原油游离水测量方法探究》一文中研究指出一、测量前的准备工作实施计量前应首先索取相关单证,了解该批原油物理和化学特性;查阅船舶货舱容量表,检查容量表检定证书的有效性,收集舱容表相关信息;备妥测量器具并测试其有效性和可靠性,从而有助于准确测量油水界面。二、游离水测量方法的探讨1.用量油尺和示水膏测量游离水使用示水膏时,将量油尺的尺带和尺砣擦拭干净,在估计水位高度内,均匀涂抹一层薄薄的示水膏,使其足以测量舱内底水。将量油尺尺带缓慢下放舱(本文来源于《中国计量》期刊2019年03期）

张衍壮,韩莎莎,孙晓岩,陈玉石,项曙光[2]（2017）在《汽-液-游离水叁相闪蒸模型研究与开发》一文中研究指出基于"游离水"假设,根据修正的Rachford Rice方程(MRR)建立了适用于烃类-水混合体系的汽-液-游离水叁相闪蒸计算模型,给出四种水在汽液相中逸度系数的计算方法,选取其中一种方法,对该模型进行求解.最后以工业实例进行验证,与Aspen plus软件计算结果比较.结果表明,开发的汽-液-游离水闪蒸模型可以快速确定相数,容易收敛.该模型计算结果与Aspen plus软件计算结果相比,水在汽液相中摩尔组成偏差较大,由于水在汽液相中摩尔分数太小导致相对误差偏大,但不影响整个闪蒸计算;水相摩尔流量及其余各物质在各相中的组成基本一致,从而表明该模型可以用于烃类-水混合体系的闪蒸计算和模拟.(本文来源于《昆明理工大学学报(自然科学版)》期刊2017年06期）

[3]（2016）在《高炉原料中的游离水对高炉冶炼有何影响?》一文中研究指出答:游离水存在在矿石和焦炭的表面和空隙里。炉料进入高炉之后,由于上升煤气流的加热作用,游离水首先开始蒸发。游离水蒸发的理论温度是100℃,根据料块的大小不同,炉料内部的游离水全部蒸发掉,最高要达到200℃。(本文来源于《涟钢科技与管理》期刊2016年06期）

于永生,张志彬,李娜,张树敏[4]（2015）在《不同日龄东北民猪与大白猪背最长肌游离水和肌内脂肪含量的测定》一文中研究指出研究测定了60、120、150、180、210日龄东北民猪与大白猪背最长肌游离水和肌内脂肪的含量,结果显示,120日龄大白猪背最长肌游离水含量极显着高于东北民猪1.25个百分点(P<0.01),而210日龄东北民猪极显着高于大白猪2.27个百分点(P<0.01),其他阶段无显着差异;60日龄东北民猪肌内脂肪含量极显着高于大白猪1.08个百分点(P<0.01),180日龄东北民猪肌内脂肪含量显着高于大白猪0.94个百分点(P<0.05),其他日龄无显着差异。上述结果表明,东北民猪背最长肌内游离水含量随着机体生长逐渐接近并超过大白猪,而大白猪背最长肌肌内脂肪沉积开始较晚,随着机体生长肌内脂肪含量逐渐接近东北民猪。(本文来源于《养猪》期刊2015年01期）

陈明丽,张振忠[5]（2014）在《无水硫酸铜吸收法测定工业液体二氧化碳游离水含量》一文中研究指出本文简单介绍了原国标中测定工业液体二氧化碳中游离水含量的方法,并对原方法中存在的一些难点进行了分析,提出了一种用无水硫酸铜测定工业液体二氧化碳中游离水含量的新方法。该方法简单易学,适合一般化验室使用。(本文来源于《山东化工》期刊2014年06期）

董珂[6]（2014）在《油水界面对仰角式游离水脱除器分离效果的影响》一文中研究指出仰角式游离水脱除器是一种以浮力分离方法为主的新型高效脱水装置,主要适用于含水90%以上的油井采出液。油水界面仪安装在仰角式游离水脱除器试验样机的上部,仪器的探杆为连续检测元件,在全浸没的状态下,可测得油水界面位置。在较大的处理量下,油水界面的较小变化会引起脱后油中含水率的较大变化。主要原因是当处理量较大时,油相脱水效果对沉降时间的变化较为敏感,当油水界面变化时,引起油相沉降时间变化,使脱后油中含水率发生明显变化。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2014年01期）

方云才[7]（2013）在《磷酸氢钙(骨制)游离水的控制》一文中研究指出骨制磷酸氢钙是骨明胶在生产过程中的副产品之一,主要成分是由:Ca(H_2PO_4)_2+Ca(OH)_2→2CaHPO_4·2H_2O↓2HCl+Ca(OH)_2→CaCl_2+2H_2O反应而制得,同时含有蛋白质、氯化镁等微量成分。它是一种枸溶性的磷酸盐,其标准为:当枸溶性磷大于13%时,我们即认定为是磷酸氢钙。骨制磷酸氢钙是一种低氟蛋白型(本文来源于《明胶科学与技术》期刊2013年04期）

董珂[8]（2013）在《仰角变化对仰角式游离水脱除器分离效果的影响》一文中研究指出仰角式游离水脱除器是一种新型高效脱水装置,主要适用于含水90%以上的油井采出液。通过现场试验,给出了仰角式游离水脱除器的处理效果随倾角变化的规律,为该设备的系列化开发与优化设计提供了可靠依据。最佳仰角(12°)游离水脱除器的处理能力比常规卧式游离水脱除器提高了50%~60%,在特高含水采出液处理领域取得了较大的技术突破。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2013年12期）

沙子涵[9]（2013）在《天然气初加工装置轻烃游离水界面的控制》一文中研究指出轻烃游离水界面控制是天然气初加工装置上轻烃储罐及分离器游离水排放的一种工艺过程控制,针对原有控制系统,进行轻烃游离水界面控制的探讨,改变其测量仪表,采用分析仪表组成选择性控制系统提高仪表控制系统利用率,实现轻烃游离水界面自动控制,减少轻烃误排,消除排放游离水时轻烃挥发带来的不安全隐患,以达到安全、环保的目的。(本文来源于《石油石化节能》期刊2013年05期）

庄明珠[10]（2013）在《高效仰角式游离水脱除器分离技术研究》一文中研究指出所谓的仰角式游离类型的脱除器而言,其本身便是一种高效、新型的油水分离装置,其提出主要是针对水含量过高的采出液。本文即对仰角式脱除器优点,模型的建立以及计算分析分离器的现状作详细分析。(本文来源于《科技与企业》期刊2013年05期）

### 游离水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于"游离水"假设,根据修正的Rachford Rice方程(MRR)建立了适用于烃类-水混合体系的汽-液-游离水叁相闪蒸计算模型,给出四种水在汽液相中逸度系数的计算方法,选取其中一种方法,对该模型进行求解.最后以工业实例进行验证,与Aspen plus软件计算结果比较.结果表明,开发的汽-液-游离水闪蒸模型可以快速确定相数,容易收敛.该模型计算结果与Aspen plus软件计算结果相比,水在汽液相中摩尔组成偏差较大,由于水在汽液相中摩尔分数太小导致相对误差偏大,但不影响整个闪蒸计算;水相摩尔流量及其余各物质在各相中的组成基本一致,从而表明该模型可以用于烃类-水混合体系的闪蒸计算和模拟.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 游离水论文参考文献

[1].蓝绍辉.船舱计量工作中原油游离水测量方法探究[J].中国计量.2019

[2].张衍壮,韩莎莎,孙晓岩,陈玉石,项曙光.汽-液-游离水叁相闪蒸模型研究与开发[J].昆明理工大学学报(自然科学版).2017

[3]..高炉原料中的游离水对高炉冶炼有何影响?[J].涟钢科技与管理.2016

[4].于永生,张志彬,李娜,张树敏.不同日龄东北民猪与大白猪背最长肌游离水和肌内脂肪含量的测定[J].养猪.2015

[5].陈明丽,张振忠.无水硫酸铜吸收法测定工业液体二氧化碳游离水含量[J].山东化工.2014

[6].董珂.油水界面对仰角式游离水脱除器分离效果的影响[J].油气田地面工程.2014

[7].方云才.磷酸氢钙(骨制)游离水的控制[J].明胶科学与技术.2013

[8].董珂.仰角变化对仰角式游离水脱除器分离效果的影响[J].油气田地面工程.2013

[9].沙子涵.天然气初加工装置轻烃游离水界面的控制[J].石油石化节能.2013

[10].庄明珠.高效仰角式游离水脱除器分离技术研究[J].科技与企业.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/00ae6bf50ce601c1eb15f439.html