# 螯合吸附剂论文_白蓝,刘媛,李俊玲,张红素

导读:本文包含了螯合吸附剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:吸附剂,铵盐,亚胺,离子,木屑,聚乙烯,淀粉。

### 螯合吸附剂论文文献综述

白蓝,刘媛,李俊玲,张红素[1]（2018）在《硅胶螯合吸附剂制备及其铅离子吸附综合实验》一文中研究指出设计合成了一种用于处理水溶液中铅离子的螯合吸附剂,用红外、扫描电镜、热重和元素分析等对样品结构进行了表征。采用静态吸附法研究了溶液pH值、吸附时间、铅离子初始浓度对吸附剂吸附铅离子性能的影响。在25℃下,吸附剂对铅离子的最佳吸附pH值为5.0,吸附在60min内即可达到平衡,吸附过程符合二级动力学模型,即化学吸附为速控步骤。等温吸附结果表明, 25℃时吸附剂对铅离子的吸附过程符合Langmuir等温吸附模型,即为单分子层吸附。(本文来源于《实验室科学》期刊2018年05期）

王丽丽,张小朋,张大帅,史载锋[2]（2018）在《丙烯酸系吡啶螯合吸附剂的合成及应用》一文中研究指出以四乙烯五胺和2-氯甲基吡啶盐酸盐为原料,制备丙烯酸系吡啶螯合吸附剂,用于探究吸附剂在酸性水溶液中对Cu(Ⅱ)离子的吸附性能,来考察不同盐度、酸度、吡啶添加量对Cu(Ⅱ)的吸附效果。结果表明:在无盐条件下,吡啶螯合吸附剂可以在强酸的条件下对Cu(Ⅱ)有较好的吸附,并且在加入吡啶的量为1g,pH=5时,吸附量可达0.697 mmol/g;且在pH=1时,吸附量还有0.122mmol/g。在有盐的条件下,pH=5时,吸附量还可以达到0.624 mmol/g;且在pH=1时,吸附量还可达0.081mmol/g。(本文来源于《2018中国环境科学学会科学技术年会论文集（第叁卷）》期刊2018-08-03）

窦泽坤[3]（2018）在《螯合吸附剂用于除磷的研究》一文中研究指出磷元素及含磷化合物在生命活动中有着很重要的用处。然而,水体中含磷物质的超标会造成水体富营养化作用而引发水华;而油脂中磷脂的存在则会降低油脂品质、影响油脂后续精炼。本论文采用螯合树脂作为吸附剂,对水相和油脂中磷的去除进行了研究。首先,针对国标法测定油脂磷脂含量中存在的问题做了改进,将国标法中液态油脂的炭化-灰化过程转变为了固态皂的炭化-灰化,从而提高了方法的精密度与准确度。在水相除磷中,首先将分别固定了La~(3+)和Al~(3+)的IRC747、IRC748、S957螯合树脂对磷含量为20 mg/L的含磷废水模拟料液进行净化,筛选出除磷效果最好的La型IRC747树脂,并进一步对其在不同条件下的吸附情况做了更深入地考察。结果表明,树脂转型过程的pH越大,树脂上金属La的键合量及水相除磷的效果也随之提高;而当含磷水溶液pH在3~8范围内时,溶液pH越低,树脂对磷的吸附量越高,但当pH<3后吸附量明显降低;此外,溶液中存在的Cl~-、SO_4~(2-)和NO_3~-使得树脂对磷的吸附效果有一定的增强,而HCO_3~-的存在则抑制了树脂对磷的吸附;与此同时,通过对树脂吸附前后的红外表征可知,磷酸基团吸附在了树脂上。接着对La型IRC747树脂用于水相除磷中的动力学和热力学进行了研究,得到以下结论:树脂对于水相中磷的吸附在8 h达到平衡,准二级模型能够较好地描述此吸附过程;同时,温度越高,树脂吸附量越大;经几种常见的模型拟合后,可知Langmuir模型可更好地拟合IRC747La树脂于不同温度下的实验数据;通过计算热力学参数,可知IRC747La树脂吸附水相中的磷为吸热的、自发的、熵增的过程。对于油脂脱磷来讲,首先将现有的脱磷方法作为对照;然后用IRC747、IRC748、S957-水化脱磷的方法对两种毛油进行脱磷处理。结果表明,一方面,树脂对于油脂脱磷有一定程度的效果,但相比于传统的油脂脱磷方法而言,其效果并不理想。另一方面,树脂对于油脂中的金属离子、游离脂肪酸和油脂中的水分也均有一定的脱除作用,且其效果明显,有一定的优势。(本文来源于《西北大学》期刊2018-06-01）

汤泉,唐小闲,万茂生,谢微[4]（2017）在《新型螯合吸附剂的制备及其对Cd~(2+)吸附性能研究》一文中研究指出利用自制季铵型淀粉改性重质碳酸钙,制备吸附重金属Cd~(2+)的新型螯合吸附剂。通过静态和动态实验探究新型螯合吸附剂吸附性能,用原子吸收分光光度计测定溶液中Cd~(2+)的浓度。结果表明,新型螯合吸附剂对Cd~(2+)的最优静态吸附条件为:新型螯合吸附剂用量为12 g/L、时间为3 h、pH值为6.5、常温,在最优条件下吸附率为99.88%。动态吸附结果表明:通过固定床实现对重金属Cd~(2+)的吸附,可以应用到实际吸附工艺中。红外光谱分析表明:新型螯合吸附剂中重质碳酸钙表面被自制季铵型淀粉包覆。(本文来源于《非金属矿》期刊2017年04期）

安洋康[5]（2017）在《煤/PEI交联复合螯合吸附剂对重金属离子的去除及机理研究》一文中研究指出本论文是依托导师的国家自然科学基金项目“煤/聚乙烯亚胺交联复合螯合吸附剂制备及其对重金属离子的协同作用机制研究(51278418)”。利用褐煤的物理化学结构特点,采用高能球磨制备超微煤粉以增大其表面反应活性,通过化学接枝将聚乙烯亚胺(PEI)引入煤的大分子结构中以增加其对重金属离子的螯合性能,将煤表面的接枝基团与交联剂进行化学交联成型,成功制备了既具优异螯合吸附性能和良好机械性能及化学稳定性的煤/PEI交联复合螯合吸附剂。通过静态实验考察煤/PEI交联复合螯合吸附剂对含Pb~(2+)、Ni~(2+)和Cd~(2+)模拟废水、冶炼废水和化学镀镍废水中重金属的吸附螯合性能。煤/PEI交联复合螯合吸附剂对Pb~(2+)、Cd~(2+)和Ni~(2+)的吸附符合二级吸附动力学模型和Freundlich吸附等温模型,复合螯合吸附剂对Pb~(2+)、Ni~(2+)和Cd~(2+)的饱和吸附量分别为74.44、65.28和63.77mg/g。实验条件下,煤/PEI交联复合螯合吸附剂对实际废水中重金属离子的吸附效果好。分别用HC1溶液和NaOH溶液、功率比为60%的超声波叁种方法对吸附饱和的煤/PEI交联复合螯合吸附剂进行脱附再生处理,HC1溶液对螯合吸附剂的脱附效果最好。利用比表面及孔径分析、激光粒度分析、元素分析、FTIR、热重分析及SEM等对煤粉、交联复合螯合吸附剂的制备中间产物和产品进行分析,研究了交联复合螯合吸附剂的制备机理,分析了煤/PEI交联复合螯合吸附剂的物理化学结构并建立分子结构模型。通过对煤/PEI交联复合螯合吸附剂制备过程和吸附前后FTIR、SEM、孔结构等分析对比,提出了煤/PEI交联复合螯合吸附剂与重金属离子作用的机制。煤/PEI交联复合螯合吸附剂中丰富孔隙结构可以吸附溶液中的重金属离子,而其分子结构中自由的胺基等可以和重金属离子发生螯合反应,形成稳定的螯合物,吸附和螯合可以起到协同作用。(本文来源于《西安科技大学》期刊2017-06-01）

汤泉,谢微,唐小闲,高友君[6]（2017）在《重质碳酸钙螯合吸附剂的制备及其吸附性能研究》一文中研究指出以重质碳酸钙为原料,采用阳离子淀粉改性制备重质碳酸钙螯合吸附剂。通过单因素实验,并用正交实验优化探究影响因素对Cd~(2+)吸附效果的影响,用原子吸收分光光度计测定溶液中重金属Cd~(2+)的浓度。结果表明,重质碳酸钙螯合吸附剂对Cd~(2+)的最优吸附条件为pH=5.0、重质碳酸钙螯合吸附剂用量为25 g/L、吸附时间为3 h、温度为25℃,吸附率可达到99.94%。红外光谱表征表明,重质碳酸钙与阳离子淀粉存在化学吸附,改变了重质碳酸钙的表面性质,并且重质碳酸钙表面已被阳离子淀粉包覆。(本文来源于《无机盐工业》期刊2017年04期）

李楠,林兆慧,刘明华[7]（2016）在《球形螯合吸附剂对Cr(Ⅵ)的吸附热力学行为研究》一文中研究指出以腈纶废丝为原料制得含羧基、酰胺基和咪唑啉基等多种官能团的球形螯合吸附剂,研究其对Cr(Ⅵ)的吸附热力学行为。实验结果表明,吸附剂吸附效果与溶液的pH值、吸附时间以及吸附温度密切相关。在一定浓度范围内,该球形螯合吸附剂对Cr(Ⅵ)的吸附符合Langmuir吸附等温式和Freundlich吸附等温式。吸附为吸热过程,吸附剂对Cr(Ⅵ)的吸附容量随吸附温度的升高而增大;当实验温度一定时,随着吸附质初始浓度的增加,吸附势降低。(本文来源于《齐鲁工业大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期）

陶媛,戴伟明,韦真周,李婷,吕伟芬[8]（2016）在《处理镉废水的复合螯合吸附剂的制备》一文中研究指出以聚乙烯亚胺、二硫化碳、氢氧化钠、尿素为原料合成改性复合螯合-吸附剂,采用XRD表征合成产物,探讨晶化时间和晶化温度、体系p H值等因素对合成的改性复合螯合-吸附剂的结晶度、晶化速度的影响,考察吸附剂的实际应用效果。结果表明,优化的合成参数为晶化时间14 h、晶化温度180℃、Na OH与聚乙烯亚胺摩尔比1.5∶1,CS2与聚乙烯亚胺摩尔比1.6∶l,尿素与聚乙烯亚胺摩尔比0.035~0.055。合成的改性复合螯合-吸附剂具有良好的结晶度和晶化速度。改性复合螯合-吸附剂处理实际锌铟冶炼厂含镉废水取得预期的效果,经过一次处理,溶液中残留的镉浓度就已经远远低于国家排放标准0.05 mg/L,不需要反复沉淀调p H值,就可以直接排放。(本文来源于《有色金属工程》期刊2016年01期）

周书葵,刘迎九,邓文静,曾光明,江海浩[9]（2016）在《木屑季铵盐型螯合吸附剂对U(Ⅵ)的吸附性能研究》一文中研究指出通过对木屑进行化学改性,制备了木屑季铵盐型螯合吸附剂(MS),用于强化木屑对含铀废水中U(Ⅵ)的吸附性能。对所得MS的晶体结构和表面形貌进行了分析,探索了MS投加量、反应时间、溶液pH值和反应温度对吸附性能的影响,并在此基础上分析吸附机理。结果表明:MS投加量为0.1g/L、吸附时间为2h、pH=4.5、吸附温度为30℃时,铀去除率达99.7%,较未改性木屑对铀的吸附率提高了26.9%。以0.1mol/L的HCl溶液作为脱附剂,初次解吸率达99.9%,表明MS具有较好的重复利用性。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2016年01期）

邓文静,周书葵,刘迎九,曾光明,江海浩[10]（2015）在《木屑季铵螯合吸附剂的制备及其吸附铀矿酸法废水中U(Ⅵ)》一文中研究指出针对铀矿中酸法含铀废水处理的难点,利用木屑制备季铵盐型螯合吸附剂(MS)强化其除铀效果。研究环氧氯丙烷(ECH)添加量、二乙烯叁胺(DETA)添加量、醚化反应时间、接枝反应时间对木屑的改性效果及其对废水中U(Ⅵ)吸附效果的影响,获取制备MS的最佳工艺条件。对MS进行表征分析并探讨吸附剂的改性机理。单因素实验结果表明:随着ECH、DETA添加量的增加及醚化时间的延长,MS对U(Ⅵ)的吸附性能先增大后减小;而随着接枝时间的增加,MS对U(Ⅵ)的吸附效果先增大而后基本保持不变。正交优化实验结果表明:对U(Ⅵ)吸附性能的影响醚化反应时间最大,接枝反应时间次之,ECH、DETA添加量最小。最优制备条件为ECH添加量10 m L,DETA添加量6 m L,醚化反应时间1 h,接枝反应时间4 h,此时MS对U(Ⅵ)的吸附率为99.72%,吸附量达99.72 mg/g。(本文来源于《中国有色金属学报》期刊2015年09期）

### 螯合吸附剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以四乙烯五胺和2-氯甲基吡啶盐酸盐为原料,制备丙烯酸系吡啶螯合吸附剂,用于探究吸附剂在酸性水溶液中对Cu(Ⅱ)离子的吸附性能,来考察不同盐度、酸度、吡啶添加量对Cu(Ⅱ)的吸附效果。结果表明:在无盐条件下,吡啶螯合吸附剂可以在强酸的条件下对Cu(Ⅱ)有较好的吸附,并且在加入吡啶的量为1g,pH=5时,吸附量可达0.697 mmol/g;且在pH=1时,吸附量还有0.122mmol/g。在有盐的条件下,pH=5时,吸附量还可以达到0.624 mmol/g;且在pH=1时,吸附量还可达0.081mmol/g。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 螯合吸附剂论文参考文献

[1].白蓝,刘媛,李俊玲,张红素.硅胶螯合吸附剂制备及其铅离子吸附综合实验[J].实验室科学.2018

[2].王丽丽,张小朋,张大帅,史载锋.丙烯酸系吡啶螯合吸附剂的合成及应用[C].2018中国环境科学学会科学技术年会论文集（第叁卷）.2018

[3].窦泽坤.螯合吸附剂用于除磷的研究[D].西北大学.2018

[4].汤泉,唐小闲,万茂生,谢微.新型螯合吸附剂的制备及其对Cd~(2+)吸附性能研究[J].非金属矿.2017

[5].安洋康.煤/PEI交联复合螯合吸附剂对重金属离子的去除及机理研究[D].西安科技大学.2017

[6].汤泉,谢微,唐小闲,高友君.重质碳酸钙螯合吸附剂的制备及其吸附性能研究[J].无机盐工业.2017

[7].李楠,林兆慧,刘明华.球形螯合吸附剂对Cr(Ⅵ)的吸附热力学行为研究[J].齐鲁工业大学学报(自然科学版).2016

[8].陶媛,戴伟明,韦真周,李婷,吕伟芬.处理镉废水的复合螯合吸附剂的制备[J].有色金属工程.2016

[9].周书葵,刘迎九,邓文静,曾光明,江海浩.木屑季铵盐型螯合吸附剂对U(Ⅵ)的吸附性能研究[J].原子能科学技术.2016

[10].邓文静,周书葵,刘迎九,曾光明,江海浩.木屑季铵螯合吸附剂的制备及其吸附铀矿酸法废水中U(Ⅵ)[J].中国有色金属学报.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/020e3bb5c837c70c09ca655f.html