# 市政给排水管道布置设计方法研究刘艳涛

中国市政工程中南设计研究总院有限公司湖北省武汉市430010

摘要：给排水工程是城市的基础工程，是保证城市居民，企业，工业用水，排水系统正常运行的工程，对城市而言发挥了重要的作用。文章针对市政给排水管道系统建设中的关键问题进行分析，探讨了市政给水管道与排水管道的布置设计要点，总结了市政给排水管道系统在施工期间的关键技术措施，望能够引起业内人士的关注与重视。

关键词：市政；给排水；管道；设计

1导言

众所周知，为居民提供日常用水的基本设施是市政排水管道，给排水系统是城市互动的重要命脉。由此可见，研究市政给排水管道布置设计要求，分析市政工程给排水工程规划十分重要，有助于满足其基本要求，达到给排水管道布置设计目的。

2市政给排水管道布置设计要求

①铸铁管，铸铁管顾名思义，是用铁浇筑的水管，是一种安装简易，延展性能好，防腐性能较好的水管，是市政给排水管道中首选的管道材质，性价比较高，适用性广。铸铁管管道中水的流动主要受到压力的影响，因此，属于压力流水管，要求较少，应用广泛。

②乙烯管材，乙烯管材的化学稳定性较好，不会受到环境因素的影响，对管道内输送介质的成分也要求不高，具有良好的耐腐蚀性，且管道内部光滑，阻力小，不易积垢，因此，乙烯管材是排水管道的首选，水力性能好，材质轻，密度小，安装方便，便于维护维修，是一种应用广泛的管道材料。在一般情况下，乙烯管材的口径为DN32~DN500，管道铺设方式多样，可以采用插入关铺设，也可以采用直埋方式进行铺设施工。

③非金属管，非金属管即钢筋混凝土管，主要包括预应力钢筋混凝土管以及自应力钢筋混凝土管。自应力钢筋混凝土管主要采用的制作工艺是离心工艺，主要依靠膨胀作用张拉纵向以及横向钢丝，保证管体内混凝土处于受压状态。预应力钢筋混凝土管则进行纵向与环向预应力施压，提升钢筋土管的预应力，此工艺制作下的非金属管，具有较强的耐土壤电流侵蚀能力，还具有较强的抗裂缝性能。

3市政给排水管道布置设计方法

3.1市政给水管道布置设计

3.1.1输水管网的设计

市政给水管道的重要组成部分之一便是输水管网，输水管网负责输送水资源，因此，也可以将输水管网称作水厂到水源的管线网络。工作人员在设计输水管网时，要注意不可以将输水管与用水户直接相连，通常情况下，工作人员不会在输水管的沿线上，接入用水户的管网，但是为了满足大用水户的用水需求，会在不影响输水管网正常工作的前提下，在输水管网的沿线上接入部分大水户。

3.1.2配水管网的设计

在每一个城市的街道下面，都分布着配水管网，配水管网与输水管网的作用截然不同，二者相互配合，将水资源输送到市政的每一处用水位置。配水管网的管径主要分为三种，分别为：分配管、干管以及接户管，这三种不同的管径类型，在配水管网中发挥着不同的作用。因此，工作人员在设计市政的配水管网时，需要结合市政供水的实际情况，通常选择管道直径为100mm的干管，但在一些大城市中，考虑到实际的用水需求，也会选择管道直径为200mm的干管。

3.1.3管道的设计形式

目前，我国市政给水管道的设计形式主要有两种，分别为：树状管网与环装管网。其中，树状管网分布图像大树一样，拥有干管与支管，它的结构布置与大树的树干和树枝间的关系相同，此种给水管道布置设计的形式，可以简化管道结构的复杂性，节约建筑材料，减少工程施工的资金投入，具有较强的经济适应性。环状管网指的是与供水干管走向相反的管道，管道之间相互连接，形成一个封闭的环形，此种管网布置设计方式，可以提高给水管网的稳定性，属于可以停水的管网。

3.2输水管的流量设计

在市政给排水管道铺设过程中，对水流量具有一定的要求，需要对水流量进行精密的计算，在此基础上选择恰当的管道口径，保证输水管道流量设计的合理性。在一般情况下，计算依据包括以下四点，第一，从水源处到用水厂输水管渠阶段水流量较大，输水量的计算方法是自用水量加上最高日平均水流量。第二，在给排水管网设有水塔与配水厂的情况下，还需要设计二级泵站到水塔或者水厂的输水管水流量，需要按照二级泵站最大的供水量来计算。第三，部分输水管具有消防给水任务，在进行输水量计算时，需要对消防流量以及消防补充水量进行复核，保证在任何时间，供水量都能够等于总用水量，保证与之配套的水管与橡皮圈能够满足要求，以免盲目选用，造成浪费情况或者接口漏水情况。第四，调节管网，输水管量按照最高日，最高量流量进行调节计算。

3.3施工过程中的技术分析

3.3.1开挖沟槽

施工人员在开挖沟槽之前，首先需要判断沟槽的断面形式。现阶段，我国在市政给排水管道施工中，常用的沟槽形式主要有三种，分别为：混合槽、梯形槽以及直槽。在施工过程中，工作人员需要根据工程的实际情况，选择适合给排水管道施工的沟槽形式。在开挖沟槽的过程中，需要由专业人员负责施工现场的指挥工作，同时负责检查沟槽底部的宽度与高度，保证沟槽开挖的宽度与深度，满足给排水管道工程的施工标准。

3.3.2管道的安装

在安装管道时，工作人员需要清理基础表面的杂物，下管时，可以借助相应的起重设备，减轻工作人员的劳动强度，值得注意的是，起重机在工作时，需要与沟槽边缘保持2m以上的距离，以免对槽边坡的稳定性造成影响，导致施工现场发生塌方事故。铺设管道时，需要利用起重机将管道平稳吊下，将管道平移至排灌接口所在的位置，然后由施工人员负责摆正管道，使各个管道之间平顺相接。

3.4支撑要求

支撑要求主要体现在三个方面，是市政给排水管道布置设计的关键。第一，进行土方支撑，在进行土方支撑时，最需要注意的一点就是需要保证支撑的牢固可靠，在进行土方支撑时，需要注意强度与稳定度的要求，需要保证其符合相关制度表准。在施工过程中，需要注意支撑工作并不是一层不变的，与挖土的深度有很大的关系，需要具体问题具体分析，在面对软土土层时，更需要注意，做好土方支撑工作。第二，安装支撑板，支撑板需要紧贴沟槽壁，在出现缝隙时，需要及时填满，以免影响沟槽质量同时，还需要保证横撑板位置的合理性，将横撑板放到恰当的位置，进行严密的对接，一旦发现问题及早进行诊断处理，以免影响给排水管道布置设计质量。第三，在拆除支撑时，需要做好足够的准备，对壁槽以及沟槽两侧的建筑物进行安全检查，与此同时，制定拆除支撑的安全措施公告以及实施细则，实现回填土与拆除支撑的密切配合，做到回填与拆除支撑工作的顺利实施。

3.5竣工验收阶段技术措施

竣工验收阶段是市政给排水管道系统建设的最终环节，对确保市政给排水管道施工质量有非常重要的意义。在竣工验收阶段，必须采取科学有效的技术措施,保证市政给排水管道的整体施工质量。结合既往工程实践经验来看，认为在工程竣工验收阶段应通过闭水试验的方式确保管道整体性能。闭水试验的基本方法是将给排水管道内注满水，并确保管道在满水状态下浸泡24h以上,以观察管道是否存在漏点、渗水或其他质量缺陷。针对一些管道接头较多的市政给排水管线，需适当延长闭水试验的测试实验,以确保测试结果可靠、有效，进而保证市政给排水管道系统在实际运营中性能安全且可靠。

结束语

综上所述，市政给排水工程任何一个环节出现问题，都会严重影响到整个给排水系统的平稳运行。对道路，城市发展，城市环保，防洪排涝等都具有直接的影响，由此可见，研究市政给排水管道布置设计措施，技术及要求，具有重要意义，是确保工程质量的关键。

参考文献

[1]肖嵩.试论市政给排水管道布置设计与技术[J].低碳世界,2017(31):182-183.

[2]金东.浅谈市政给排水管道布置设计及技术措施[J].河南建材,2017(03):186-188.

[3]王卓诚,张富敏.市政给排水管道布置设计方法研究[J].城市建设理论研究(电子版),2017(09):249.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/022a9916a8856f750b651233.html