# 辽宁省典型污染场地土壤多环芳烃组成特征研究

### 论文摘要

为研究辽宁省典型场地土壤多环芳烃(PAHs)的组成特点,选取辽宁省6个典型污染场地(1个炼焦场地、5个大气沉降影响型场地),采集超过1000个土壤样品,分析其PAHs组成。结果表明,炼焦场地低环(二、三环)PAHs和高环(四～六环)PAHs含量均较高,大气沉降影响型场地以高环PAHs为主;土壤超标率较高的均为苯并(a)芘、苯并(a)蒽、二苯并(a,h)蒽及苯并(b)荧蒽等高环PAHs。场地土壤中高环PAHs之间的相关性较好,苯并(a)芘与其他三种高环PAHs相关系数总体上高于0.94。土壤中苯并(a)芘不超标时,另几种PAHs也不超标,表明苯并(a)芘可作为此类场地的指示性特征污染物。研究结果可为同类场地的调查评估提供参考。

### 论文目录

- 1 背景

- 2 材料与方法

- 2.1 土壤样品

- 2.2 多环芳烃检测与数据分析

- 3 结果与讨论

- 3.1 土壤PAHs超标情况

- 3.2 超标PAHs的相关性

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王坚

关键词: 污染场地,多环芳烃,苯并芘

来源: 科技创新导报 2019年17期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 沈阳环境科学研究院,国家环境保护危险废物处置工程技术(沈阳)中心,辽宁省城市生态重点实验室,环境保护危险废物处置工程技术(沈阳)中心有限公司

分类号: X53

DOI: 10.16660/j.cnki.1674-098X.2019.17.116

页码: 116-118+120

总页数: 4

文件大小: 1720K

下载量: 79

### 相关论文文献

- [1].不同化学氧化剂对土壤中多环芳烃的降解效果[J]. 浙江大学学报(工学版) 2019(12)

- [2].烧烤肉中多环芳烃的检测方法及控制措施[J]. 中国食物与营养 2019(11)

- [3].气相色谱质谱联用法测定土壤中的多环芳烃[J]. 广州化工 2020(06)

- [4].多环芳烃源解析方法对比[J]. 吉林建筑大学学报 2020(01)

- [5].利用催化剂装填级配技术降低柴油多环芳烃含量[J]. 天津化工 2020(02)

- [6].紫外脉冲激光作用下土壤中多环芳烃的分解与荧光发射特性（英文）[J]. 光谱学与光谱分析 2020(07)

- [7].溶解性腐殖酸与多环芳烃相互作用机理[J]. 生态学杂志 2020(07)

- [8].气相色谱-质谱法快速检测土壤中16种多环芳烃[J]. 环境化学 2020(08)

- [9].气质联用法同时测定烟熏烘烤食品中16种多环芳烃[J]. 中国预防医学杂志 2020(04)

- [10].净化液处理对豇豆采后多环芳烃(PAHs)的净化效果研究[J]. 中国农学通报 2020(29)

- [11].土壤中多环芳烃的提取与净化方法研究现状[J]. 农业与技术 2019(09)

- [12].消费品中多环芳烃来源概述[J]. 化纤与纺织技术 2017(04)

- [13].气相色谱质谱联用仪测定土壤中16组分多环芳烃[J]. 化工设计通讯 2017(12)

- [14].气相色谱-质谱法测定含油污泥中16种多环芳烃[J]. 分析科学学报 2017(01)

- [15].环境空气中多环芳烃衍生物的研究进展[J]. 黑龙江环境通报 2016(03)

- [16].中国年燃煤会释放5亿t多环芳烃?[J]. 环境污染与防治 2017(02)

- [17].有机碳含量对多环芳烃在土壤剖面残留及迁移的影响[J]. 环境科学 2017(09)

- [18].支持向量机对多环芳烃毒性的定量构效预测[J]. 安全与环境学报 2017(04)

- [19].气相色谱-质谱联用测定炭黑中的多环芳烃[J]. 橡胶工业 2017(11)

- [20].液相色谱法测定水中16种多环芳烃的方法优化[J]. 食品界 2019(02)

- [21].索氏提取法提取大气颗粒物PM2.5中多环芳烃[J]. 城市地理 2017(10)

- [22].危险的多环芳烃[J]. 百科知识 2013(19)

- [23].五车企陷多环芳烃风波[J]. 消费者报道 2013(04)

- [24].加速溶剂萃取-旋蒸定容-高效液相色谱法检测土壤中16种多环芳烃[J]. 环境化学 2019(12)

- [25].多环芳烃在不同环境介质中对翅碱蓬发芽率影响研究[J]. 中国野生植物资源 2020(03)

- [26].扬州市不同功能区表层土壤中多环芳烃的含量、来源及其生态风险[J]. 环境科学 2020(04)

- [27].长江下游支流水体中多环芳烃的分布及生态风险评估[J]. 环境科学 2020(05)

- [28].土壤中多环芳烃定量检测的前处理方法比较研究[J]. 实验室科学 2020(03)

- [29].黄岩区表层土壤中多环芳烃含量分布及源解析[J]. 浙江农业科学 2019(01)

- [30].环境样品中多环芳烃的检测技术研究进展[J]. 广州化工 2018(24)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/03686c3178d86f8b895e788f.html