# 基于国产SiPM的量能器探测单元研究

### 论文摘要

为满足环形正负电子对撞机项目的需求,研究了基于国产SiPM的强子量能器探测单元。该探测单元由ESR反射膜包裹塑料闪烁体组成。实验测试表明:该探测单元的均匀性与MC模拟基本一致。均匀性为在平均值10%的偏差内的区域能达到93.75%。探测效率达到94.6%。良好的响应均匀性和探测效率结果表明了CEPC采用这种国产的SiPM基本可行。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴哲,蒋杰臣,夏冬梅,赵航,胡维,胡涛,俞伯祥,韩德俊,刘健

关键词: 环形正负电子对撞机,强子量能器,硅光电倍增管,响应均匀性,探测效率

来源: 核电子学与探测技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 物理学,核科学技术

单位: 重庆大学动力工程学院,中国科学院高能物理研究所,中国科学院大学,北京师范大学核科学与技术学院新器件实验室

基金: 国家自然科学基金（11575221）,国家重点研发计划（2016YFA0400400）资助

分类号: TL81;O572.214

页码: 786-790

总页数: 5

文件大小: 537K

下载量: 26

### 相关论文文献

- [1].下一代康普顿望远镜的量能器探测单元研究[J]. 核技术 2020(01)

- [2].NMOHEMS机载单元气动弹射模型研究[J]. 系统仿真学报 2014(04)

- [3].基于FPGA和SDRAM的雷电地闪探测单元存储系统设计[J]. 长江大学学报(自科版) 2013(19)

- [4].面阵探测器相连缺陷元识别定位[J]. 红外与毫米波学报 2017(02)

- [5].质量比对NMOHEMS现场探测单元中气体生成速度影响的研究[J]. 海洋技术 2013(02)

- [6].中红外激光功率密度探测单元的研制[J]. 强激光与粒子束 2008(08)

- [7].一种激光脉冲相关检测的改进方法[J]. 光电技术应用 2011(03)

- [8].雷电地闪探测单元的研制[J]. 电测与仪表 2012(05)

- [9].抗背景光干扰的激光脉冲相关检测方法[J]. 电光与控制 2012(04)

- [10].微测辐射热计的等效模型[J]. 现代电子技术 2009(06)

- [11].专利选载(发明专利)[J]. 电动工具 2015(06)

- [12].一种新的红外焦平面阵列盲元检测算法[J]. 红外技术 2012(08)

- [13].红外焦平面阵列探测器盲元检测算法研究[J]. 红外技术 2011(04)

- [14].“散布式”应急监测系统的研发[J]. 中国辐射卫生 2016(02)

- [15].微测辐射热计单元红外吸收分析[J]. 红外技术 2015(08)

- [16].一种智能远程反窃电稽查装置的设计[J]. 电气应用 2015(S1)

- [17].NMOHEMS机载单元自动加压系统设计[J]. 传感器与微系统 2013(06)

- [18].珠海欧美克仪器有限公司[J]. 中国粉体工业 2017(04)

- [19].基于FPGA&FLASH实现非制冷IRFPA实时两点校正的研究[J]. 红外技术 2011(04)

- [20].基于霍尔传感器的流速仪检定车位置检测系统[J]. 仪器仪表与分析监测 2008(04)

- [21].非成像阵列探测器外差系统性能分析[J]. 光学学报 2015(12)

- [22].一体化防空探测系统抗干扰技术[J]. 指挥信息系统与技术 2012(03)

- [23].多单元载Gd液闪探测系统的相关设计和计算[J]. 中国原子能科学研究院年报 2012(00)

- [24].多雷达资源管控技术设计与研究[J]. 现代雷达 2020(08)

- [25].基于LabVIEW的LED三维特性检测的研制[J]. 应用光学 2009(03)

- [26].BESⅢ量能器总装中CsⅠ(Tl)晶体探测单元的光脉冲检测[J]. 核电子学与探测技术 2009(06)

- [27].一种全向震动探测传感器设计[J]. 测试技术学报 2014(01)

- [28].ASO-S卫星HXI量能器探测单元的标定[J]. 天文学报 2020(04)

- [29].一种无线动态位移在线监测系统的研究与设计[J]. 传感器世界 2013(11)

- [30].多球谱仪测量BNCT医院中子照射器中子束能谱[J]. 原子能科学技术 2014(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0370fd47e271bc5988bbcdb9.html