# 气淬法制备高炉渣玻璃微珠的性能

### 论文摘要

通过实验分别检测了高炉渣珠的堆积密度、粒度分布、化学侵蚀性、筒压强度和表观特性.结果表明,堆积密度随粒径的增加先增加后减小,0.3～1 mm粒径范围内渣珠堆积密度最大,并且渣珠粒径主要集中在0.30～1.0 mm之间,成珠率较高;渣珠不耐酸,在同一侵蚀溶液中,粒径较大的渣珠的抗侵蚀能力强于粒径较小的渣珠;粒径越小,渣珠筒压强度越大,渣珠承受压力的能力越强;高炉渣珠表面光滑平整,呈圆球状,粒径大小均匀;由于渣珠气淬的冷却速率较快,渣珠非晶相含量较高,当渣珠粒径<0.30 mm时,XRD曲线变为馒头峰,基本不再有晶相析出,矿相变为非晶相.

### 论文目录

- 1 实验原料和设备

- 1.1 实验原料

- 1.2 实验设备

- 1.2.1 气淬高炉渣实验台

- 1.2.2 拉瓦尔喷嘴

- 1.3 实验方法

- 1.4 实验机理

- 2 实验结果与分析

- 2.1 堆积密度

- 2.2 粒径分布

- 2.3 化学侵蚀性

- 2.4 筒压强度

- 2.5 高炉渣珠表观特性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 康月,刘超,张玉柱,姜茂发

关键词: 气淬,高炉渣,堆积密度,筒压强度,粒径分布

来源: 东北大学学报(自然科学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,矿业工程,环境科学与资源利用

单位: 东北大学冶金学院,华北理工大学冶金与能源学院

基金: 国家重点研发项目(2016YFB0601403)

分类号: X752;TQ171.79

页码: 202-206

总页数: 5

文件大小: 1070K

下载量: 113

### 相关论文文献

- [1].以高炉渣为原料制取矿渣棉的试验研究[J]. 北方钒钛 2011(04)

- [2].高炉渣微粉生产工艺技术[J]. 北方钒钛 2016(03)

- [3].攀枝花高钛高炉渣工艺矿物学及提钛技术研究[J]. 云南冶金 2019(06)

- [4].陕钢龙钢公司高炉渣铁沟智能测温喜获成功[J]. 四川冶金 2019(06)

- [5].高钛型高炉渣回收的研究[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [6].高钛型高炉渣光催化材料研究进展[J]. 矿产综合利用 2020(04)

- [7].碳化高炉渣若干高温物性特征研究[J]. 轻金属 2020(05)

- [8].高钛型高炉渣混凝土植筋抗拔试验研究分析[J]. 四川建材 2020(10)

- [9].高炉渣的综合回收利用[J]. 中国有色冶金 2019(01)

- [10].高炉渣回收利用现状及钛提取技术[J]. 热加工工艺 2019(07)

- [11].探究高炉渣的综合利用及展望[J]. 冶金与材料 2019(02)

- [12].高炉渣的综合利用及展望[J]. 热加工工艺 2018(19)

- [13].高钛高炉渣提钛综合利用研究现状[J]. 新型工业化 2018(08)

- [14].高钛高炉渣利用研究现状[J]. 四川冶金 2016(03)

- [15].不同高炉渣法得到的产品[J]. 河北冶金 2016(08)

- [16].高钛型高炉渣钢筋混凝土扁梁结构的初探[J]. 四川建筑 2016(04)

- [17].高炉渣处理工艺分析[J]. 现代冶金 2014(04)

- [18].风冷高炉渣的化学组成及水硬活性关系研究[J]. 江西建材 2015(12)

- [19].高炉渣处理技术及实施要点之研究[J]. 环球市场信息导报 2017(33)

- [20].马钢1~#高炉渣处理改造实践[J]. 工业炉 2020(05)

- [21].高炉渣处理爆炸原因分析及对策措施[J]. 世界有色金属 2019(12)

- [22].高炉渣适宜镁铝比分段管控的分析与应用[J]. 钢铁 2019(10)

- [23].碱度对高炉渣玻璃化率的影响实验研究[J]. 冶金能源 2019(06)

- [24].高炉渣显热回收利用现状与展望[J]. 矿产综合利用 2018(01)

- [25].中钛高炉渣可磨性实验研究[J]. 混凝土 2018(04)

- [26].调质高炉渣非等温析晶动力学研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(07)

- [27].微波场中加热高钛高炉渣的数值模拟[J]. 钢铁研究学报 2016(02)

- [28].高炉渣浴碳热还原高炉粉尘的实验研究[J]. 环境工程 2015(09)

- [29].盐酸法处理高钛型高炉渣的综合利用[J]. 四川环境 2013(S1)

- [30].承钢低钛高炉渣资源利用方式探讨[J]. 河北冶金 2014(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/03830a7c0d38c23b1999475e.html