# 球柱形旋风除尘器分离性能数值模拟与实验

### 论文摘要

针对传统柱锥形旋风除尘器存在细颗粒分离效率低的问题,提出了一种新型球柱形旋风除尘器。采用数值模拟和实验研究手段,分析了柱段高度对球柱形旋风除尘器分离特性的影响。模拟结果表明:当球柱形旋风除尘器柱段高度不为零时,随着柱段高度的增加,静压力逐渐变小;球柱形旋风除尘器内流体的切向速度均呈"M"型分布;流体轴向速度随着半径的减小,其绝对值先增大后减小,在中心轴线处又开始增大;流体径向速度均关于中心轴线对称。实验结果表明,当球柱形旋风除尘器柱段高度为150 mm时,总分离效率最高,可达到92.01%。研究结果可为旋风除尘器中细小颗粒分离应用提供指导,对提高5μm以下颗粒分离效率具有重要意义。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘培坤,王鹤,杨兴华,张悦刊,姜兰越,杨振国

关键词: 球柱形旋风除尘器,分离性能,数值模拟,流场特性

来源: 环境工程学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 山东科技大学机械电子工程学院

基金: 国家重点研发计划资助项目(2018YFC0604702),山东省自然科学基金资助项目(ZR2016EEM37),山东省重点研发计划项目(2017GSF216004)

分类号: X701.2

页码: 2189-2197

总页数: 9

文件大小: 1354K

下载量: 161

### 相关论文文献

- [1].多种颗粒尺寸旋风除尘器的数值模拟[J]. 煤矿机械 2017(11)

- [2].旋风除尘器结构参数对其性能的影响[J]. 环保科技 2018(02)

- [3].接地极雾化电晕放电旋风除尘器的实验研究[J]. 环境工程 2016(12)

- [4].旋风除尘器的原理及结构特点[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2015(S2)

- [5].多管旋风除尘器在石油焦系统的应用[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2015(S2)

- [6].复合肥旋风除尘器效率降低原因分析及对策[J]. 磷肥与复肥 2013(03)

- [7].旋风除尘器内部流场的数值模拟研究[J]. 选煤技术 2018(06)

- [8].旋风除尘器的应用现状及研究[J]. 建材与装饰 2018(25)

- [9].静电旋风除尘器研究综述[J]. 科技通报 2017(11)

- [10].国产高效旋风除尘器在安钢3~#高炉上的应用[J]. 河南冶金 2015(02)

- [11].旋风除尘器的结构探讨[J]. 中国棉花加工 2012(06)

- [12].旋风除尘器堵料原因分析及技改措施[J]. 磷肥与复肥 2010(05)

- [13].陶瓷厂旋风除尘器的运行管理[J]. 陶瓷 2009(10)

- [14].新型旋风除尘器的虚拟开发设计[J]. 机械设计与制造 2008(02)

- [15].复合式电旋风除尘器的模化理论与冷态实验研究[J]. 上海理工大学学报 2008(02)

- [16].新型烟气双联旋风除尘器设计与改进[J]. 机械制造与自动化 2015(05)

- [17].静电旋风除尘器沉积物特性研究[J]. 吉林化工学院学报 2013(11)

- [18].单筒旋风除尘器内煤尘散式湍流特性研究[J]. 矿业研究与开发 2013(04)

- [19].莱钢3#3200m~3旋风除尘器放灰系统改造[J]. 硅谷 2011(07)

- [20].旋风除尘器流场及浓度场实验与模拟[J]. 环境工程学报 2010(09)

- [21].造气工段旋风除尘器的设计改造[J]. 小氮肥 2010(12)

- [22].切向旋风除尘器在浦项高炉上的应用[J]. 炼铁 2017(06)

- [23].生物质灰在高温旋风除尘器内捕集过程数值研究[J]. 中国安全生产科学技术 2018(04)

- [24].《大气污染控制工程》课程在“四四四”教学模式中的改革与实践——以“旋风除尘器设计”为例[J]. 教育教学论坛 2013(12)

- [25].自制耐磨旋风除尘器的应用及改进[J]. 水泥技术 2009(04)

- [26].磁场作用下烟气流速对静电旋风除尘器收集微粒影响的模拟研究[J]. 环境污染与防治 2020(09)

- [27].治理硫酸铵尾气的有效途径[J]. 内蒙古科技与经济 2019(04)

- [28].多管旋风除尘器除尘效果优化[J]. 浙江冶金 2016(Z2)

- [29].多管旋风除尘器专家 常熟市华能环保工程有限公司[J]. 燃料与化工 2015(02)

- [30].高炉粗煤气除尘系统中的新技术[J]. 金属世界 2014(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/03bd6371512c2bca4bbac321.html