# 一种原子气室缓冲气体压强的测量方法

### 论文摘要

在被动型CPT(相干布居数囚禁)原子钟中,缓冲气体、C场主要作用是改善原子钟信号的特性,但同时会对碱金属原子能级产生扰动,引起CPT共振信号频率的偏移,通过建立被动型CPT原子钟频移量的理论模型,并基于被动型CPT原子钟建立频移量测量系统,对缓冲气体和C场等因素引起的频移量进行测量,并通过数值计算,得到被动型CPT原子钟气室缓冲气体压强。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 被动型CPT原子钟频移模型

- 2 测量系统及频移量测量

- 2.1 测量系统

- 2.2 测量原理及步骤

- 2.3 频移量测量及误差分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈大勇,涂建辉,廉吉庆,王剑祥

关键词: 相干布居数囚禁,原子钟,频移,数值计算

来源: 时间频率学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 天文学

单位: 兰州空间技术物理研究所,真空技术与物理重点实验室

分类号: P127.1

DOI: 10.13875/j.issn.1674-0637.2019-01-0012-05

页码: 12-16

总页数: 5

文件大小: 616K

下载量: 46

### 相关论文文献

- [1].NIST下一代芯片级原子钟研究进展[J]. 中国计量 2020(02)

- [2].国外空间原子钟发展研究[J]. 航天器工程 2018(01)

- [3].高精度可移动原子钟[J]. 物理 2017(04)

- [4].空间原子钟组管理的实现及影响因素分析[J]. 导航定位学报 2016(01)

- [5].尖端科技实现芯片级原子钟[J]. 中国集成电路 2014(10)

- [6].星载原子钟数据预处理的方法研究[J]. 宇航计测技术 2015(01)

- [7].导航卫星星载原子钟研发方向探讨[J]. 导航定位学报 2013(04)

- [8].为先在线读写频道精彩看点[J]. 初中生 2013(20)

- [9].为先在线读写频道精彩看点[J]. 初中生 2013(19)

- [10].原子钟组设备应用于时间发播设备的故障分析[J]. 舰船电子工程 2020(10)

- [11].导航卫星原子钟舱温度控制方法及其验证[J]. 空间科学学报 2019(03)

- [12].星载原子钟 让北斗用上最好的钟[J]. 科学大观园 2020(14)

- [13].澳大利亚科学家利用镱元素研制高精确度原子钟[J]. 稀土 2014(02)

- [14].NIST创造新的原子钟稳定性记录[J]. 中国计量 2014(03)

- [15].一种原子钟系统的碱金属腔体制备技术[J]. 传感器与微系统 2011(02)

- [16].下一代星载原子钟的新发展[J]. 全球定位系统 2010(05)

- [17].美制成迄今最精确原子钟[J]. 计测技术 2009(02)

- [18].第三代卫星导航定位系统星载原子钟的新发展[J]. 天文学进展 2008(04)

- [19].武汉物理与数学研究所CPT原子钟研究取得新进展[J]. 航天器工程 2008(05)

- [20].芯片原子钟的工作原理及其研究进展[J]. 导航与控制 2018(06)

- [21].相干布局囚禁原子钟原子气室内部缓冲气体组分的优化[J]. 激光与光电子学进展 2019(12)

- [22].原子钟在线监测评估方法设计[J]. 无线电工程 2018(01)

- [23].守时原子钟数据交互系统[J]. 计算机系统应用 2016(09)

- [24].芯片级原子钟碱金属吸收泡[J]. 固体电子学研究与进展 2015(03)

- [25].NIST新型小巧原子钟设计采用冷原子提高准确度[J]. 中国计量 2014(04)

- [26].NASA将试验新型原子钟[J]. 遥测遥控 2011(06)

- [27].世界最精准原子钟3亿年误差不到1秒[J]. 今日科苑 2009(09)

- [28].新型原子钟及其在我国的发展[J]. 激光与光电子学进展 2009(03)

- [29].黄永刚 打通原子钟“输血管道”[J]. 中国建材 2019(04)

- [30].导航卫星的心脏——原子钟 让无形而又无处不在的时间测得更精准[J]. 中国军转民 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/06154c8bbd41b6250184c13e.html