# 深圳市某截污箱涵沉积问题及污染规律探究

### 论文摘要

对深圳市某干流截污箱涵进行采样分析,结果表明,箱涵在日常运行过程中淤积严重。在纵断面上,旱季初期沉积物中的污染物浓度变化较小,而雨季初期沉积物中COD、氨氮及总磷的浓度有明显增长且波动较大,在出现沉积的上游及末端重金属含量较旱季有所下降,而中部有所上升;在垂直方向上,旱季和雨季表现出相近的分布规律,下层沉积物中COD、氨氮及总磷浓度总体来说较上层高,重金属除锌以外未表现出明显分层。

### 论文目录

- 1 调研区域及调研方案

- 2 结果与讨论

- 2.1 截污箱涵沉积现状及原因分析

- 2.1.1 截污箱涵沉积现状分析

- 2.1.2 箱涵沉积原因的分析

- 2.2 截污箱涵沉积物性质分析及污染物分布规律

- 2.2.1 箱涵沉积物物理性质分析

- 2.2.2 纵断面上（沿程）各污染物的分布情况

- 2.2.3 垂直方向上各污染物的分布情况

- 3 结论与建议

- 3.1 结论

- 3.2 建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 卢帆,王冠平,刘彤宙

关键词: 截污箱涵,沉积,污染规律,旱季,雨季

来源: 给水排水 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,建筑科学与工程

单位: 哈尔滨工业大学(深圳)

基金: 深圳市战略新兴产业发展专项资金技术攻关项目（JSGG20170413152540284）

分类号: TU992;X52

DOI: 10.13789/j.cnki.wwe1964.2019.12.020

页码: 107-112

总页数: 6

文件大小: 3368K

下载量: 69

### 相关论文文献

- [1].新型装配式箱涵在皇嘉路工程中的应用[J]. 安徽建筑 2019(12)

- [2].失陷性黄土地区雨水箱涵沉降加固[J]. 中国建材科技 2019(06)

- [3].地下箱涵检测评估中的测绘技术应用研究[J]. 工程勘察 2020(01)

- [4].装配式箱涵在市政建设中的推广应用分析[J]. 建筑技术开发 2020(03)

- [5].昌九高速改扩建项目装配式箱涵设计研究[J]. 公路 2020(04)

- [6].斜交异形箱涵整体结构受力性能及变形规律[J]. 建筑科学与工程学报 2020(02)

- [7].预制装配式箱涵施工技术特点分析[J]. 西部交通科技 2020(02)

- [8].排桩箱涵结构在软土地基中的应用[J]. 中国市政工程 2020(03)

- [9].装配式箱涵施工安装技术与质量控制研究[J]. 公路 2020(06)

- [10].预制装配式箱涵关键工序施工技术[J]. 公路 2020(06)

- [11].预制装配式箱涵结构地震响应影响因素分析[J]. 北方交通 2020(07)

- [12].下穿高铁桥段箱涵基坑支护数值模拟与分析[J]. 水利科技与经济 2020(05)

- [13].某倒虹吸箱涵穿桥计算分析及其修补加固[J]. 人民黄河 2020(S1)

- [14].无为神塘河泵站出水箱涵水力优化研究[J]. 水利科技与经济 2020(08)

- [15].穿地块雨水箱涵积涝问题分析[J]. 安徽建筑 2020(07)

- [16].辽东湾新区预制箱涵生产安装问题及对策[J]. 混凝土世界 2019(03)

- [17].预应力预制箱涵安装工艺[J]. 低碳世界 2019(04)

- [18].某过水箱涵设计中的问题及解决方案[J]. 黑龙江水利科技 2019(08)

- [19].装配式箱涵的设计与施工技术特点分析[J]. 西部交通科技 2019(04)

- [20].大断面箱涵推进微扰动施工技术应用[J]. 隧道建设(中英文) 2019(11)

- [21].某预制装配式箱涵施工中的质量控制要点[J]. 山西建筑 2017(33)

- [22].新建道路穿越污水箱涵设计方案分析[J]. 中国市政工程 2018(01)

- [23].海珠区箱涵施工方案、方法与施工工艺[J]. 建材与装饰 2016(47)

- [24].预制箱涵在寒区高速公路上的应用[J]. 科技创新与应用 2017(10)

- [25].合流污水箱涵保护性监测技术研究[J]. 城市道桥与防洪 2017(01)

- [26].预制箱涵吊装及工作状态数值分析[J]. 山西建筑 2016(01)

- [27].钢模台车在箱涵工程中的应用[J]. 科技与企业 2016(08)

- [28].关于市政工程的箱涵施工技术实践探析[J]. 江西建材 2014(24)

- [29].预制箱涵在实际工程中的应用[J]. 建筑技术开发 2011(07)

- [30].大型地下箱涵的围护设计及施工[J]. 建筑施工 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/078458d13ee3ed0db0e73efa.html