# 水电站固结灌浆和帷幕灌浆施工技术

黑龙江省浩淼水利工程有限公司

摘要:水电站的坝基在运行中有着重要的作用，基底的岩石的坚固性和渗流程度都对水坝的效率有着很大的关系，在工程的实施中针对水坝基底的固结灌浆和帷幕灌浆有着一定的要求，根据工程项目的申请方的要求来进行施工操作，在施工技术上选择适当的方式来进行灌浆施工对坝基的稳定有着很大的帮助，本文通过实际的施工案例来对水电站坝基的固结灌浆和帷幕灌浆进行分析。

关键词:水电站；灌浆；施工技术

水电站的坝基的坚固性问题以及基岩缝隙中间的渗漏现象对大坝的作用有所影响，为了减少大坝工作出现阻碍，对施工时的坝基固结灌浆和帷幕灌浆要有严格的技术控制和方案设定，有效的针对大坝的基底部分进行钻孔灌浆，并且按照规范要求进行检查，对坝基灌浆后进行压水试验，检查效果，进行适当的灌浆处理，使之能够更好的发挥作用，这对水电站的建设有着进一步的促进，也是灌浆技术发展的推动。

1灌浆工程概述

某水电站大坝工程的类型属于混凝土双曲拱坝，工程时间比较紧张，并且工程任务比较多，对温度也有一定的要求，浇筑的方式是通仓薄层，坝基的钻孔灌浆任务比较复杂，并且需要消耗大量的时间，对其他的灌浆工作只要具有适宜的条件可以按照计划完成，固结灌浆和帷幕灌浆的工作需要消耗大量的人力和时间，占用直线工期，此工程任务受到坝体接缝灌浆的影响。还包括坝基岸坡的接触灌浆和洞室回填灌浆等其他灌浆工程，将灌浆的准备做好之后，按照计划施工不会延长施工时间。

2灌浆具体施工内容

对一项水电站进行灌浆工程的实施，水电站坝址为7跨混凝土土闸坝，申请承包项目的一方提出要按照灌浆的规范进行灌浆，具体的内容如下：

固结灌浆的要求是要使水电站大坝的底部与基岩接触带还有毛石中间的缝隙进行灌浆，预防大坝发生渗漏现象。对帷幕灌浆的要求是对大坝底部的基岩裂缝进行灌浆加密，避免基底发生渗漏。灌浆完成后要对大坝进行注水试验检查，观察渗漏的情况变化来判断灌浆施工的质量。

坝基工程的开挖实施，基底的材质是风化的花岗岩，比较坚固，在花岗岩的不同层次上存在不同的状况，一部分为有裂缝的状态，另一部分为没有裂缝存在的状态，还有小部分存在破碎带，在大坝的两岸处的基底材质为风化更大的花岗岩。

灌浆技术需要按照申请项目的一方的标准要求来进行灌浆，采用《，J、型水电站施工技术规范》SL-172-96)中的灌浆技术标准来施工，并且在完成后按照国家相关水电过程压水试验的标准规定进行检验，实施灌浆处理前使用适当的钻探进行施工，在钻孔之后进行注塞压力灌浆法。

工程的具体工作数据信息：国家相关水电过程压水试验的标准规定进行检验，实施灌浆处理前使用适当的钻探进行施工，深度是基底岩石的5.00m。帷幕灌浆的数据为孔距200孔，孔的深度由水的高度来决定，直线布景，应是基底的渗流要达到二分之一。

2.2施工的具体结果和完成部分的工作量

通过帷幕灌浆的处理方式进行施工之后，采取固结灌浆方法，由于该大坝的条件属于混凝土，不同层次的地质有着不同的特点，所以在对施工时灌浆的处理要有选择性的进行，根据帷幕灌浆的分析发现，部分断层的吃浆数量比较少，通过了试验，增加固结灌浆的孔的大小，然后根据孔距的数值进行适当的帷幕灌浆，在破碎带上进行加孔处理，结合施工的情况分析，水电站的灌浆孔的数量中，将近一半为帷幕灌浆孔，另一半为固结灌浆孔，通过压水试验的抽查检验，均通过了压水试验，部分孔进行了灌浆和压水，另一部分没有进行灌浆处理，。

2.3钻孔的施工

采用小口径金刚石钻头进行清洗钻探，根据孔的要求深度进行施工，对孔进行清洗，排除孔中残留的岩石粉末和渣滓等物质，清洗之后，先进行固结灌浆施工技术，处理好灌浆孔之后，在进行帷幕灌浆，钻孔之后清洗，再进行灌浆，根据这个流程对孔进行施工，钻孔要根据分布情况由外到内，逐渐缩小范围。

2.4灌浆的过程

钻孔的施工完成后，对注浆的工具进行准备，按照项目要求来进行设备的安置，用30cm的膨胀式密封圈来注塞堵浆，并且要求灌浆的长度在5m的范围内，不超过7.12m。灌浆完成之后对孔内进行冲洗，为了达到良好的冲洗效果，冲洗时间为9分钟左右，使孔内没有浆渣等物质，灌注的水泥调配比例为5:1的水和灰，第一次灌注的压力最小要达到0.30MPa，帷幕灌浆要比这个压力大，然后让水泥逐渐蔓延，增大水泥的范围，再将水泥的浓度提高，减少水的含量，逐渐的减小比例。

根据水和灰的混合比例的调节对泥浆的性质进行改善，保证灌浆时采用的压力大小不变，改变泥浆的量，保持正常的施工方法进行持续灌浆，灌浆的量在超过400L以上之后对灌浆的压力保持不变的状态下提高泥浆的浓度，当注入的量逐渐增多时，可以继续加大浓度，结合具体情况调整，如果发生灌浆时孔的堵塞现象或其他问题时，应检查问题的发生原因之后进行解决才可以继续施工。

2.5封孔处理与压水试验

通过对坝基的封孔之后对坝基进行压水检查，观察坝基的渗漏情况，在试验中对2个试验孔，5个特殊钻孔还有薄弱处的5个孔进行注水之后根据试验的数据结合国家相关规定的内容来进行分析经过压水试验后进行灌浆，阶段共为7个。

在压水试验完成后对所有的灌浆孔进行封孔施工，包括对经过压水试验的孔也通过压水试验的孔之后可以开始封孔处理，增加压力来进行灌浆，压力要控制在适当的范围内，保证灌浆的成功。

2.6灌浆质量的检验

对钻孔进行灌浆处理之后，需要对不同位置的孔的灌浆效果进行检验，随机性的对钻孔进行观察，没有出现漏浆冒浆的现象，灌浆的孔的状态比较好，水泥的含量最小为100.00kg，在非溢流段左2号孔出现漏浆现象，属于风化带处，水泥的灌浆数量为1351.00kg，总的灌浆量为600.00kg，通过灌浆后对孔的灌浆状态进行观察和数据记录，基本没有漏浆问题出现，表明的灌浆的质量比较好，并且渗透力也很好。

在基地断层部分的孔的吃浆量比较大，最多的灌浆量为600kg，通过对孔的灌浆之后，吃浆量下降，达到了最少100kg的数值，在其他部分的孔的吃浆量也由于灌浆的进行而减少，冰泥的灌入量也逐渐降低，根据吃浆量的分析表明在坝底的基岩接触带和缝隙中间的灌浆效果比较好，说明灌浆处理起到了明显的作用，加强了地基的严密性，可以避免大坝发生直接渗漏。

3总结

水电站的坝基质量和效果是水利工程中的重点内容，对于坝基的灌浆工程应进一步的加强和完善，通过技术的选择和灌浆的技巧来进行施工，将坝基和基岩之间的缝隙进行有效的灌浆扩散，使坝基的渗漏现象得到一定的缓解，加强工程的规范性，严格的进行试验和灌浆填补使坝基能够发挥良好的作用。

参考文献:

[1]卢秀丽.水电站固结灌浆和帷幕灌浆施工技术[J].科学与财富,2017(14).

[2]樊超.实例分析坝基固结灌浆和帷幕灌浆施工技术[J].水能经济,2016(8):135-135.

[3]李明柱,王锦江,金辉,等.盖下坝水电站固结帷幕灌浆施工技术分析[J].东北水利水电,2016,34(7):25-28.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0d0c8955b119a9fafe8894a5.html