# 锻钢活塞异型销孔电解成形仿真研究

### 论文摘要

基于电解成形加工的原理,提出了一种采用阵列式多段阴极电解加工锻钢活塞异型销孔的方法。首先,根据理论计算出每段电极上所需施加的参数,通过改变施加在每个电极上的电压或电流,实现对加工形状的控制;其次,运用COMSOL多物理场耦合软件进行仿真模拟,得出了最佳加工间隙;最后,针对加工过程中由于电场交叉分布造成的目标加工曲线两端出现直线段的情况,在两端额外增加一段电极,利用多电场耦合效应营造相同电场环境,从而达到所需轮廓要求。参数调整后,仿真结果与目标曲线高度吻合,证明了该方法的实用性,为加工锻钢活塞异型销孔提供了新思路。

### 论文目录

- 1 阵列式阴极电解加工原理

- 2 模型建立

- 2.1 电解加工基本规律

- 2.2 基于COMSOL的仿真研究

- 3 初始加工间隙对成形精度的影响

- 4 各段电极产生的交叉电场对成形精度的影响

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陶祥力,翟鹏,尚自河,秦磊

关键词: 锻钢活塞,异型销孔,电解加工,阵列式阴极,仿真

来源: 电加工与模具 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 山东大学(威海)机电与信息工程学院,山东滨州渤海活塞股份有限公司

基金: 山东省科技厅高端制造装备重大科技创新工程资助项目(2017CXGC0911),山东省泰山领军培育项目(2016GRC3205)

分类号: TG662

页码: 39-42+63

总页数: 5

文件大小: 201K

下载量: 92

### 相关论文文献

- [1].球头销锁销孔位置尺寸计算方法[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2011(07)

- [2].小电机轴与小齿轮销孔配打装置研究[J]. 航天制造技术 2016(05)

- [3].卧式双面镗前轴主销孔车端面机床[J]. 制造技术与机床 2014(11)

- [4].椭圆形销孔对活塞可靠性影响的研究[J]. 内燃机 2017(06)

- [5].谈如何提高销孔的镗削精度[J]. 成才之路 2008(35)

- [6].滑动齿套锁销孔测量中心工装设计的优化[J]. 现代零部件 2014(04)

- [7].较长销孔加工方案分析[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [8].销孔间隙与孔壁承压容许应力取值研究[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [9].高精度销孔钻铰的冷却润滑小经验[J]. 金属加工(冷加工) 2015(07)

- [10].新型风电增速箱齿圈销孔制造工艺研究[J]. 制造技术与机床 2015(06)

- [11].汽车转向节主销孔专用导向铰刀[J]. 金属加工(冷加工) 2011(09)

- [12].潍柴缸盖定位销孔钻扩铰精加工机床的设计[J]. 装备维修技术 2010(04)

- [13].销孔螺栓断裂分析[J]. 理化检验(物理分册) 2008(04)

- [14].制动圆销扁销孔热冲模具的设计与应用[J]. 金属加工(热加工) 2018(07)

- [15].球磨机齿圈销孔加工工艺的制定[J]. 水泥工程 2015(04)

- [16].涡轮壳销孔加工工艺研究[J]. 科学中国人 2016(05)

- [17].高精度销孔加工的互换性保证[J]. 煤矿机械 2010(09)

- [18].刀尖圆弧半径对活塞异形销孔粗糙度影响分析[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2016(09)

- [19].活塞异型销孔轮廓测量仪的设计与应用[J]. 内燃机与配件 2011(09)

- [20].利用定位销孔提高钻模刚性[J]. 铁道机车车辆工人 2009(04)

- [21].汽车前轴锥形主销孔的加工方案[J]. 现代零部件 2013(03)

- [22].掘进机履带设计中销孔位置参数化设计[J]. 煤矿机械 2012(08)

- [23].一种提高手工同铰轴系定位销孔质量的工艺方法[J]. 现代制造工程 2012(11)

- [24].Borgwarner VCT进排气链轮开发中遇到的问题及改进[J]. 科学中国人 2015(21)

- [25].差速器锁销孔加工工艺的研究与应用[J]. 机械工程师 2012(07)

- [26].数控加工汽车前轴主销孔端面时振刀纹成因分析及解决措施[J]. 现代企业教育 2012(11)

- [27].轿车转向节与下摆臂连接销孔变形问题研究[J]. 上海汽车 2012(07)

- [28].内燃机铝活塞精镗销孔工艺分析[J]. 现代零部件 2008(09)

- [29].全钢活塞异形销孔加工工艺优化[J]. 内燃机与配件 2017(10)

- [30].基于Matlab计算筒形零件销孔实际加工位置度[J]. 金属加工(冷加工) 2016(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0d678e04026c99597bf9a523.html