# 变位斜齿轮的热弹流润滑数值分析

### 论文摘要

运用斜齿轮有限长线接触数学模型,对渐开线变位斜齿轮进行热弹流润滑数值分析;分析正变位、负变位、等变位3种变位系数下斜齿轮的热弹流润滑状态,计算不同变位系数下斜齿轮的油膜压力、膜厚及温升,并与标准斜齿轮传动计算结果进行比较。结果表明:热弹流润滑条件下,斜齿轮的变位对油膜压力影响不大,对膜厚有较大的影响;变位斜齿轮正传动时,随变位系数的增大,压力减小,膜厚增大;沿最长接触线时,与标准斜齿轮的传动相比,变位斜齿轮正变位系数下压力最小、膜厚最大、温度最低,因此,选择正变位系数更有利于斜齿轮的润滑。

### 论文目录

- 1 几何分析

- 2 数学方程

- 3 数值方法

- 4 结果分析

- 4.1 变位系数对温度的影响

- 4.2 变位系数对压力和膜厚的影响

- 4.3 不同正变位系数对压力和膜厚的影响

- 4.4 不同正变位系数对温度的影响

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵晶晶,王优强,谢奕浓,宋晓萍

关键词: 斜齿轮,变位系数,热弹流润滑,有限长线接触

来源: 润滑与密封 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 青岛理工大学机械与汽车工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51575289,51705270)

分类号: TH132.41

页码: 104-109

总页数: 6

文件大小: 387K

下载量: 144

### 相关论文文献

- [1].斜齿轮接触应力的有限元分析[J]. 山西冶金 2016(01)

- [2].浅析斜齿轮螺旋角的精确测绘[J]. 科技经济导刊 2016(10)

- [3].线切割加工内斜齿轮扳手加工工艺[J]. 环球市场信息导报 2017(30)

- [4].机械中斜齿轮加工的工艺设计[J]. 中国金属通报 2019(02)

- [5].基于ANSYS的外啮合高压泵斜齿轮的接触应力及有限元模态分析[J]. 制造业自动化 2017(01)

- [6].基于有限元方法的渐开线变位斜齿轮齿向接触应力研究[J]. 煤矿机械 2011(11)

- [7].基于CAXA的斜齿轮三维建模与加工刀路轨迹仿真[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2009(Z1)

- [8].浅谈圆柱斜齿轮测绘[J]. 汽车齿轮 2011(04)

- [9].变位交错轴斜齿轮交错角计算方法[J]. 中国设备工程 2019(05)

- [10].渐开线斜齿轮单齿弯曲疲劳加载试验方法研究[J]. 机械传动 2019(07)

- [11].塑料斜齿轮成型差动旋转脱模机构的创新设计[J]. 机械设计与制造 2018(04)

- [12].内斜齿轮修正及啮合仿真[J]. 机械传动 2015(07)

- [13].基于ANSYS的斜齿轮接触有限元分析[J]. 机械传动 2010(04)

- [14].塑料斜齿轮注塑模具设计与分析[J]. 塑料科技 2010(05)

- [15].利用有限元法对斜齿轮弯曲疲劳强度进行研究的可行性分析[J]. 河北建筑工程学院学报 2008(04)

- [16].圆柱斜齿轮测绘及程序实现[J]. 汽车齿轮 2009(01)

- [17].圆柱斜齿轮测绘及程序实现[J]. 汽车齿轮 2008(01)

- [18].分流-挤压复合成形模具结构对斜齿轮成形的影响[J]. 热加工工艺 2019(17)

- [19].斜齿轮系统分岔与混沌特性及其参数影响研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2013(10)

- [20].滚刀选择对斜齿轮加工中齿面精度的影响[J]. 一重技术 2008(01)

- [21].精密变位斜齿轮行星轮系混合型变量多目标优化设计[J]. 机械设计 2016(07)

- [22].交错轴斜齿轮的设计及参数化建模分析[J]. 机械传动 2013(12)

- [23].搅拌架斜齿轮注塑模具设计[J]. 塑料科技 2018(12)

- [24].精密小模数塑料斜齿轮成型模具开发技术展望[J]. 塑料科技 2016(07)

- [25].ADAMS二次开发技术在非圆斜齿轮齿廓面设计中的应用[J]. 浙江理工大学学报 2012(04)

- [26].基于AutoCAD的变螺旋角斜齿轮加工工艺优化研究[J]. 长春理工大学学报 2010(06)

- [27].十齿内斜齿轮塑件模具设计及其翘曲变形分析[J]. 苏州大学学报(工科版) 2010(06)

- [28].塑料斜齿轮与钢制蜗杆的啮合理论分析[J]. 机械传动 2009(05)

- [29].基于ANSYS的增速齿轮箱两级定轴斜齿轮有限元分析[J]. 汽车实用技术 2020(06)

- [30].变速器斜齿轮单键槽对齿工艺开发[J]. 汽车工艺师 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0e07a1d0498e62c89ee6d465.html