# 油页岩灰渣论文-苗利国,张淑玲,周晓莹

导读:本文包含了油页岩灰渣论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:有机肥,专用肥,处理效果,油页岩灰渣

### 油页岩灰渣论文文献综述

苗利国,张淑玲,周晓莹[1]（2019）在《油页岩灰渣有机肥在白桦地的试验研究》一文中研究指出本试验旨在探讨利用油页岩及其废弃物为主要原料,并根据苗木的营养特点适当添加营养元素,配制加工的有机肥及苗圃专用复混肥用于苗圃,对苗木生长及苗圃土壤的改良效果,以及其最佳的配方及施用量,为其在农业上规模化应用提供可靠的的理论依据和现实依据。1材料与方法1.1材料试验用树种为白桦,试验地点在抚顺矿业集团林业处后腰(本文来源于《新农业》期刊2019年07期）

张巍巍,管爱武,肖健,刘明,石薇薇[2]（2019）在《油页岩灰渣制备高聚PACS及其净水效果的研究》一文中研究指出在800℃下用酸溶-微湿空气法从抚顺油页岩灰中提取γ-Al_2O_3。经铝酸钙、硫酸钠聚合,制得高聚PACS絮凝剂。结果表明,聚合的最佳条件为:铝酸钙投加量18 g,聚合时间12 h,盐酸投加量20%。当PACS投加量为40 mg/L、盐基度为65%、原水pH值7.5、SO_4~(2-)/Al~(3+)摩尔比15%时,净水效果达到最佳,符合水处理剂聚合氯化铝国家标准(GB/T 22627—2014)的要求。实验制备的PACS的净水效果优于市售PAC。(本文来源于《应用化工》期刊2019年03期）

常广利,王显利,简振鹏[3]（2018）在《油页岩电厂灰渣在混凝土中最佳掺量配合比》一文中研究指出分析油页岩电厂灰渣的单质材料性质,根据灰渣单质材料特点,将一定量灰渣分别替代混凝土中的水泥和细骨料,试验测定不同掺量灰渣替代水泥和细骨料时混凝土抗压强度的变化规律,分析得出满足对应同等级混凝土抗压强度时油页岩灰渣的最佳掺量,可为进一步研究灰渣的再利用提供依据.(本文来源于《北华大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）

谭丽泉,胡相红,余梅,黄敏,黄敏怡[4]（2018）在《聚二甲基二烯丙基氯化铵改性油页岩灰渣吸附水中Cr(Ⅵ)》一文中研究指出利用聚二烯二甲基丙基氯化铵(PDMDAAC)对油页岩灰渣进行了改性,并将其用于模拟含Cr(Ⅵ)废水的吸附。对改性前后的油页岩灰渣进行了表征。结果表明,改性后油页岩灰渣的BET比表面积增大(为50.75 m2/g),可为Cr(Ⅵ)提供大量的吸附位点。当Cr(Ⅵ)的质量浓度为20 mg/L时,改性油页岩灰渣在常温和振摇转速180 r/min条件下,综合优化吸附条件为:吸附时间30 min,体系pH为5.0,吸附剂投加量20 g/L,在此条件下Cr(Ⅵ)去除率达到95.77%。改性油页岩灰渣对水中Cr(Ⅵ)离子的吸附作用符合准2级动力学模型;相比于Langmuir方程,其吸附等温模型更符合Freundlich吸附模型,且吸附过程可能受2个或多个速控步骤控制。(本文来源于《水处理技术》期刊2018年10期）

王淑娟,雒锋[5]（2018）在《油页岩燃烧工况对灰渣作为水泥掺和料的影响》一文中研究指出从油页岩燃烧工况角度研究了不同条件下形成的油页岩灰渣作为水泥基材料掺和料的特性,包括易磨性、比表面积、强度活性指数及矿物组成。探讨了油页岩灰渣后续冷却方式对油页岩灰渣特性的影响。结果表明:随着温度的升高,油页岩灰渣的易磨性越差,比表面积逐渐降低,强度活性指数也呈现下降趋势。油页岩灰渣采用急冷和慢冷方式处理对其作为水泥掺和料强度活性指数的影响不大。(本文来源于《非金属矿》期刊2018年04期）

李云飞,刘纪者,邓家平[6]（2018）在《油页岩灰渣在建筑材料中的综合利用》一文中研究指出油页岩资源开发利用过程中会产生数量巨大的油页岩灰渣,而建材行业又是能够大量消纳固体废弃物的大宗原材料行业,也就决定其必然会成为综合利用油页岩灰渣的重要领域。无论是干馏提取页岩油后产生的半焦,还是燃烧发电后产生的油页岩灰渣,都可以进行综合利用生产相应品种的建材产品。(本文来源于《砖瓦》期刊2018年07期）

王淑娟,雒锋[7]（2018）在《油页岩灰渣作为水泥掺合料的复合活化研究》一文中研究指出针对油页岩灰渣活性偏低的弊病,采用物理机械和化学方法对油页岩灰渣进行活化处理。探讨了颗粒细度、化学激发剂种类及掺量对水泥砂浆力学性能的影响,并通过XRD、SEM研究了水化产物矿物组成和微观形貌。结果表明:通过物理机械和化学复合活化后,油页岩灰渣替代20%水泥制备的砂浆早期抗折强度提高30%,抗压强度提高31%,后期抗压强度提高17%。复合激发加快了水泥砂浆的水化速度,减少了水化产物中Ca(OH)2的含量。(本文来源于《粉煤灰综合利用》期刊2018年03期）

金烈,谭丽泉,余梅,周建敏,黄敏[8]（2018）在《油页岩灰渣合成沸石及其对Cr(Ⅵ)的吸附研究》一文中研究指出以油页岩灰渣为原料采用碱融-水热合成法于不同条件下合成了沸石。利用扫描电镜以及比表面积分析仪揭示了合成沸石的表面形貌、比表面积及孔径大小,并研究了其对Cr(Ⅵ)的吸附特性。实验结果表明,以m(氢氧化钠)∶m(油页岩灰渣)=2∶1、n(H_2O)∶n(Na_2O)=40、室温陈化6 h后晶化得到的沸石对铬(Ⅵ)的吸附效果最好。通过SEM及BET分析可以发现,在此条件下合成的沸石颗粒表面更加疏松,出现了更多的孔道,因此有利于对铬(Ⅵ)的吸附,且该吸附过程符合Freundlich等温吸附方程。(本文来源于《无机盐工业》期刊2018年05期）

张胜全,孔繁繁,王胜,张茂林,王鹏[9]（2017）在《油页岩灰渣制备空心陶瓷微球及机理探讨》一文中研究指出以油页岩灰渣为实验原料,利用火焰喷枪熔射法制备了空心陶瓷微球。采用TG-DSC对油页岩灰渣进行热分析,采用SEM和XRD分别对油页岩灰渣和空心陶瓷微球的微观形貌和物相组成进行分析。研究结果表明,利用火焰喷枪熔射法制备的微球绝大多数为球状,极少部分为不规则形状,微球破碎后可发现其为空心结构;空心微球的形成机理为:油页岩灰渣粉末受热熔化、发气物质形成气泡、气泡合并、降温凝固、最终形成空心微球;油页岩灰渣自身疏松的结构、所含充足的发气物质和适宜的熔射温度是形成微球空心结构的重要因素。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2017年12期）

赵瑛祁,黄兴源,鞠佳,丁洪生,于廷云[10]（2017）在《利用油页岩灰渣提取γ-Al_2O_3》一文中研究指出以油页岩灰渣为原料,用酸浸法-微湿气体法制备了γ-Al_2O_3,讨论了煅烧温度、酸灰比、酸浸温度与时间等对氧化铝提取率的影响。结果表明,最佳工艺条件为:油页岩灰渣煅烧温度930℃,盐酸/煅烧灰分=40.0 m L/15.0 g,酸浸温度100℃,酸浸时间2.0 h,微湿空气700℃,氧化铝提取率为95%左右,XRD分析确定为γ-Al_2O_3。(本文来源于《应用化工》期刊2017年09期）

### 油页岩灰渣论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在800℃下用酸溶-微湿空气法从抚顺油页岩灰中提取γ-Al_2O_3。经铝酸钙、硫酸钠聚合,制得高聚PACS絮凝剂。结果表明,聚合的最佳条件为:铝酸钙投加量18 g,聚合时间12 h,盐酸投加量20%。当PACS投加量为40 mg/L、盐基度为65%、原水pH值7.5、SO_4~(2-)/Al~(3+)摩尔比15%时,净水效果达到最佳,符合水处理剂聚合氯化铝国家标准(GB/T 22627—2014)的要求。实验制备的PACS的净水效果优于市售PAC。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 油页岩灰渣论文参考文献

[1].苗利国,张淑玲,周晓莹.油页岩灰渣有机肥在白桦地的试验研究[J].新农业.2019

[2].张巍巍,管爱武,肖健,刘明,石薇薇.油页岩灰渣制备高聚PACS及其净水效果的研究[J].应用化工.2019

[3].常广利,王显利,简振鹏.油页岩电厂灰渣在混凝土中最佳掺量配合比[J].北华大学学报(自然科学版).2018

[4].谭丽泉,胡相红,余梅,黄敏,黄敏怡.聚二甲基二烯丙基氯化铵改性油页岩灰渣吸附水中Cr(Ⅵ)[J].水处理技术.2018

[5].王淑娟,雒锋.油页岩燃烧工况对灰渣作为水泥掺和料的影响[J].非金属矿.2018

[6].李云飞,刘纪者,邓家平.油页岩灰渣在建筑材料中的综合利用[J].砖瓦.2018

[7].王淑娟,雒锋.油页岩灰渣作为水泥掺合料的复合活化研究[J].粉煤灰综合利用.2018

[8].金烈,谭丽泉,余梅,周建敏,黄敏.油页岩灰渣合成沸石及其对Cr(Ⅵ)的吸附研究[J].无机盐工业.2018

[9].张胜全,孔繁繁,王胜,张茂林,王鹏.油页岩灰渣制备空心陶瓷微球及机理探讨[J].硅酸盐通报.2017

[10].赵瑛祁,黄兴源,鞠佳,丁洪生,于廷云.利用油页岩灰渣提取γ-Al_2O_3[J].应用化工.2017

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0f139712a9a9ed5a6c38c74e.html