# 钒氮合金化热轧抗震钢筋HRB400E产品开发

### 论文摘要

介绍了重庆钢铁钒氮合金化热轧抗震钢筋HRB400E产品开发全过程,包括成分设计、生产工艺流程、炼钢及轧钢工艺控制要点、产品力学性能及金相组织等。为了降低生产成本及提高产品质量,重庆钢铁在原有钒合金化的基础上降钒增氮,利用现场试制及金相、力学性能检验等手段成功开发了低成本、高品质的新一代钒氮合金化热轧抗震钢筋。大量研究及实际生产表明,钒合金化适用于热轧钢筋的产品开发,而在钒合金化的基础上增氮有利于降低钒的用量,降低钢坯成本,且产品性能优良。

### 论文目录

- 1 抗震钢筋的性能要求

- 1.1 使用性能

- 1.2 力学性能

- 2 成分设计

- 2.1 钒氮合金化思路的探索

- 2.1.1 钒合金化为基础

- 2.1.2 钒氮合金化升级

- 2.2 具体成分设计

- 3 炼钢工艺控制及铸坯质量

- 3.1 炼钢工艺流程

- 3.2 铸坯成分及质量

- 4 轧钢工艺控制及产品性能

- 4.1 轧钢设备及工艺流程

- 4.2 产品性能

- 4.2.1 力学性能

- 4.2.2 时效性能

- 4.2.3 金相组织

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 彭雄,肖亚,王绍斌,向浪涛,汪涛

关键词: 抗震钢筋,钒氮合金化,自然时效

来源: 中国冶金 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 重庆钢铁股份有限公司技术中心

分类号: TG335

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20180171

页码: 25-29

总页数: 5

文件大小: 219K

下载量: 160

### 相关论文文献

- [1].关于开发抗震钢筋的研究与探讨[J]. 莱钢科技 2008(04)

- [2].陕钢集团成功研发630MPa级高强抗震钢筋[J]. 轧钢 2020(04)

- [3].500Mpa级高强抗震钢筋抗震性能研究[J]. 科技风 2017(11)

- [4].宣钢抗震钢筋盘条批量生产工艺优化[J]. 河北冶金 2013(10)

- [5].高强抗震钢筋的研究现状[J]. 材料导报 2015(19)

- [6].氮含量对500E抗震钢筋20MnVN组织和性能的影响[J]. 特殊钢 2016(05)

- [7].推广应用高性能抗震钢筋是调结构转方式的必然选择[J]. 云南冶金 2011(05)

- [8].新型抗震钢筋性能分析[J]. 黑龙江科技信息 2010(14)

- [9].三钢抗震钢筋获国家许可[J]. 轧钢 2009(02)

- [10].莱钢抗震钢筋供货国家重点工程[J]. 山东冶金 2009(05)

- [11].凌钢成功研发HRB500E热轧带肋抗震钢筋[J]. 轧钢 2008(04)

- [12].高强抗震钢筋的研制与开发[J]. 热加工工艺 2014(14)

- [13].抗震钢筋力学特征值对抗震结构的意义[J]. 浙江建筑 2018(09)

- [14].包钢抗震钢筋综合抗震性能的研究[J]. 包钢科技 2016(05)

- [15].高强度抗震钢筋特点及经济性[J]. 新疆钢铁 2013(01)

- [16].抗震钢筋研究现状[J]. 材料导报 2010(S1)

- [17].莱钢研发生产抗震钢筋获成功[J]. 中国冶金 2008(08)

- [18].涟钢成功开发抗震钢筋[J]. 涟钢科技与管理 2009(03)

- [19].高氮钒铬微合金化工艺试制600MPa高强抗震钢筋[J]. 钢铁钒钛 2016(02)

- [20].高强韧性抗震钢筋的组织与性能研究[J]. 铸造技术 2014(04)

- [21].承钢成功轧制HRB600高强抗震钢筋[J]. 钢铁 2012(02)

- [22].HRB500E抗震钢筋裂纹形成原因分析与改进[J]. 甘肃科技 2010(07)

- [23].HRB500E高强抗震钢筋的开发[J]. 甘肃冶金 2015(03)

- [24].HRB500E高强抗震钢筋工艺优化研究[J]. 北方钒钛 2014(Z1)

- [25].抗震钢筋HRB500E的试制[J]. 江西冶金 2015(01)

- [26].抗震钢筋HRB500E工艺研究及生产开发[J]. 甘肃冶金 2015(01)

- [27].HRB500E抗震钢筋开发[J]. 科技创新与应用 2013(10)

- [28].HRB500E抗震钢筋工艺优化研究与应用[J]. 冶金管理 2019(03)

- [29].低成本HRB500E抗震钢筋研发实践[J]. 山西冶金 2016(03)

- [30].HRB500E高强抗震钢筋的研制[J]. 现代冶金 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1070840943398e7cf9974ae8.html