# 水利水电工程中混凝土检测及质量控制研究邝光明

东莞市水利工程质量检测站广东东莞523000

摘要：近几年来，伴随着水利水电工程进程的不断加快，我国的水利水电行业获得了一个发展的契机。同时，对已有水利水电工程进行的检测也逐渐的被提到议事日程中来。对于已有水利水电来说，其在勘察、设计以及施工、使用等过程中难免会出现诸多的问题，因而进行混凝土的检测及质量控制就显得尤为重要。本文对水利水电工程中混凝土检测及质量控制进行了相应的探讨。

关键词：水利水电工程；混凝土检测；质量控制

1引言

现阶段，伴随着国内水利水电工程发展速度以及建设规模的不断提升，水利水电工程中混凝土检测及质量控制也获得了快速的发展，这对于提升水利水电物的安全性、可靠性有着重要的意义。

2混凝土原材料的试验检测

2.1砂的试验检测

搅拌混凝土的砂又叫细集料，其试验检测内容主要是它的含泥量、有害物质含量、细度模数等质量指标，为了保证混凝土的施工质量能够达到要求，必须在采用前取样检测，以保证细集料有较好的级配、质地坚硬而且干净。

2.2卵石、碎石的试验检测

进行卵石、碎石的试验检测时，要严格依据有关法律规范的要求检测含泥量、颗粒级配、针片状含量、泥块含量、碱活性和坚固性试验等技术上的指标。一般而言，混凝土中的卵石或者碎石的最大的颗粒粒径不能大于钢筋的最小距离的3/4，而且不能大于结构最小截面积的1/4。

3混凝土的试验检测

3.1立方体抗压强度的检测

混凝土立方体的抗压强度是指依据相关规范规定的边长为150ｍｍ的立方体试件，并在相对湿度大于等于95％，温度为20士2℃的标准养护环境中养生28天，所测到的抗压强度值，有C15至C80共14个强度的等级。

3.2劈裂强度的检测

依据相关规范的规定，混凝土的劈裂强度通常是指通过边长150mm的立方体标准件，并根据一定的试验检测方式在劈裂抗拉试验专门的装置中测定的强度，它是评定混凝土强度的一项重要指标。

3.3混凝土施工易性的检测

混凝土的施工易性，是指混凝土易于搅拌、输送、灌浇、捣实等施工过程的性能，且有成型密实、质量均匀的特性，主要通过坍落扩展度法、维勃稠度法和坍落度等几种试验检测的方法进行检测，其中坍落度法是应用最广泛的。

3.4超声法检测混凝土强度

在应用超声波检测技术进行混凝土强度的检测工作时，主要是应用了超声波传播速度与混凝土弹性性质之间的关系。在进行实际的检测工作时，混凝土的弹性模量以及相关的力学强度存在着密切的内在联系，进而可以与混凝土的抗压强度建立起相关数学关系，通过推倒这一关系可以推定出待测混凝土的强度。一般来说，超声法检测技术有着如下的几个特点：首先，检测过程中不会对材料以及结构的组织、水利水电物的使用性能造成损害；其次，检测过程中直接在构筑物上进行相应的检测试验，进而可以推定其实际的强度，因而相应的检测结果较为精确；另外，超声法可以重复或者是复核检测，同时检测过程中较为方便，重复性良好；此外，超声法还具备检测混凝土质地均匀性的相关功能，这样一来就可以进行测强、测缺等方面的结合，进而可以对混凝土内部的缺陷性、均匀性等指标进行评测，这对于评定混凝土的强度有着密切的关系。

4混凝土质量控制

4.1对混凝土原材料的控制

4.1.1对水泥石灰的控制

作为无机胶凝材料的水泥和石灰与水反应可以使混凝土具有可塑性，通过化学反应与物理反应凝结硬化后可是混凝土产生强度。水泥是一种可在水中硬化也可在空气中硬化的无机胶凝体材料，与水混合搅拌可形成水泥浆，然后通过硬化可将混凝土的组成材料有机的结合在一起。水泥作为混凝土最主要的组成成分，直接影响着混凝土的质量。在工民建施工中我们选择的水泥主要有硅酸盐水泥、和矿渣水泥。水利水电施工过程中，水泥先与水结合形成水泥浆，经过一段时间后开始硬化，强度随时间不断地加强。但是对水泥的凝结是有一定要求的，凝结不能过早也不能过晚，凝结过早来不及振捣，凝结过晚就会影响工期，因此对水泥的控制不仅要控制水泥的标号种类还要控制其凝结时间。

4.1.2对水和混凝土外加剂的控制

混凝土的质量对水的要求很高，过多的酸、过多的碱、过多的盐或有机物都会对其产生不良影响，一般情况下工民建中都是选择饮用水来对混凝土进行拌合。对于一些特殊环境的地区，水质本身不达标，施工人员就要采用人工的方法降低酸碱盐和有机物的含量，然后再用于混凝土的搅拌中，为了改良混凝土的一些性质或者使其具有本不具有的性质，施工中通常会加入混凝土外加剂。但是其加入量必须符合有关规定，保证其不会对水利水电物产生什么不良影响。严格按照规定的种类、配合比进行使用。用完即使做好储存工作，避免对其产生污染。

4.1.3对混凝土掺合料的控制

混凝土的掺合料包括活性掺合料和非活性掺合料两种，混凝土的强度、变形等、抗渗能力等受掺合料的性质和数量的影响。当施工过程中需要改善混凝土的特性是就可以在搅拌时加入这些掺合料。不仅如此，掺合料还可以节约水泥，减少经济支出。在水利水电施工过程中在不同的情况下会需要不同的掺合料，比如高强度的混凝土的掺合料是粗砂，泵送混凝土和普通混凝土需要的掺合料是中砂。

4.2严格控制混凝土的配合比

混凝土的配合比是影响混凝土质量的核心因素。在混凝土的施工过程中，混凝土的配合比严重影响着混凝土的施工工艺，只有配合比得到最优水平，施工工艺才有可能得以最优，才有可能石混凝土的质量得到最优。要科学的控制混凝土的配合比，通过合理的计算与实验，严格遵守国家行业指标，全面的考虑混凝土的适用条件与要求来配制混凝土。现实生活中影响混凝土强度、质量、性能的因素多种多样，所以我们不可只依靠于科学计算来确定施工配合比，还需要在计算的基础上不断地进行科学的试验，而且还要根据施工的实际条件作参考来确定出最优的施工配合比。只有这样才能真正达到工程实际的要求。

4.3混凝土的浇筑

在混凝土浇筑过程中，如果浇灌模板的高度太高，则在混凝土浇筑过程中，当混凝土太高时。在施工中，必须采取内外灌溉的方法进行连续灌溉。灌水墙浇水时，应采取特殊措施降低模板压力，还有就是完成了灌溉工作，施工人员需要做好施工防护准备，当混凝土凝固到一定强度时，混凝土的凝固主要需要一定的时间。卸下保护装置后，梁板的施工。

4.4混凝土的振捣

当我们在使用混凝土时进行连续的鼓捣。还是因为环境中的空气来防止混凝土性能的影响，但我们在当也需要掌握的时候，要避免过度工作的现象。如果我们正在使用插入式来修补它，所以我们需要对鼓捣的范围进行严格控制，在施工中比较常用的鼓捣有交错式鼓捣和行列式鼓捣。

4.5混凝土拆模的质量控制

在完成混凝土浇筑后的24小时之内或者混凝土结构的强度达到方案设计规定要求之前，不可在新浇筑的混凝土表面踩踏或堆料、支模等施工作业。混凝土的拆模时间要依据设计要求、气候条件以及规范规定严格的执行，通过回弹检测仪来测定混凝土的强度，以保证混凝土强度到达同等环境中混凝土的试件强度才能够拆模。混凝土进行拆模的顺序是后支先拆，先支后拆，而对于工程浩大、工序复杂的混凝土工程，必须提前拟定一套完善的拆模方案。

5结束语

进入二十一世纪以来，伴随着国内水利水电行业的不断发展，混凝土的检测技术也获得了长足的发展。在应用检测技术进行检测的过程中，一定要本着严谨、仔细的心态进行检测，同时还要选用合理的检测方法，以提升检测工作的质量与效率。

参考文献

[1]韩阳.水利水电混凝土检测及质量控制【J】.价值工程，2008

[2]陈晓斌.水利水电混凝土检测及质量控制【M】.北京.中国建材工业出版社，2007

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1132a507dbdc4437fdfd445d.html