# 变电设备状态检修的策略及应用研究陆静思

（国网天津市电力公司武清供电分公司天津市301700）

摘要：变电设备状态检修工作的开展，直接决定了变电设备的运行状况，进而影响了电力企业的工作的开展进程和质量。开展关于变电设备状态检修策略及应用的探究，可以促使我国电力企业的变电设备状态检修工作的开展更加完善，为我国的电力企业开拓更加广泛的发展空间和更加良好的发展前景。

关键词：变电设备；状态检修；策略；应用

引言

随着电网技术的迅速发展，对系统的安全、稳定运行的要求也越来越高。电力系统设备故障，不仅损害设备，更影响了人民的正常生活和社会的正常生产建设。变电站是电力系统的关键环节，是电力系统的主要组成部分，对电力系统的安全稳定运行至关重要。检修变电设备能够有效保证设备的正常运转，减少事故危害。但传统的检修方式已经不适合时代发展的需要，因此采用状态检修这一新的检修方式对维护变电设备的安全运转有重要作用，在当前变电设备检修中得到了普遍运用。

1关于变电设备状态检修策略及应用研究重要性思考

随着社会经济的飞速发展，我国的经济也在稳步的提升。在这种大背景下，人们的生活生产，对于电力能源的需求量在不断的增多，同时对于电力能源的质量和稳定性也有了更加严格的要求。由于电力能源被广泛的应用到人们生产生活中的方方面面。同时变电设备状态检修工作的开展，直接决定了变电设备的运行状况，进而影响了电力企业的工作的开展进程和质量。因此电力系统的设备的故障不仅仅会破坏设备自身，为电力企业带来巨大的经济损失，也会为人们的生产生活的正常运转带来不可预测的巨大障碍。变电设备是保障电力系统的性能的良好性和稳定性的基础，因此开展变电设备状态检修策略及应用研究，是保障电力企业乃至社会的生活生产的稳定性、良好性以及秩序性的重要工作之一，由此可知关于变电设备状态检修策略及应用研究重要性不可忽视。变电设备状态检修的意义主要表现在以下几个方面：（1）节省成本。运用状态检修能够根据实际需要进行设备的检修，不需要修理的时候就不用修理，能够有效减少设备检修的停电时间，节省大量人力物力。（2）延长设备寿命。设备的寿命和使用次数是有限的，在不需要修理的时候盲目维修极容易造成设备因维修不合理而产生故障，使得设备寿命大大降低；使用状态检修则能有效避免盲目维修造成的损害。（3）提高电力系统效率。状态检修是根据实际需要进行检修，设备没有故障就不需要检修，因此能够减少检修的停电次数和时间，电力系统能更长时间运作，创造更多收益。（4）减少设备事故率。通过状态检修能够有效保证设备的健康运行，能有效减少设备故障造成的事故，更好地维护人员安全。

2变电设备故障检修策略分析

建立健全科学的变电设备检修策略制度，需要建立职责明确，分工科学的检修管理机制，在对于组织分工和体系流程的规定之下，可以确保检修工作的科学方法通过一系列的试验规程、评价导则、技术导则、检修工艺导则等发挥最好的作用。输变电设备的在线检测和诊断系统是目前大型变电站建设过程中最常用的检测手段，运用分布式和集控式远离，分析设备状态信息，加强对于设备基础的管理工作，并开发更加精确的检测技术手段。这种对检修模式的不断改革，是能够确保变电网络系统的大型设备获得最长的使用寿命的技术性保障。

在变电站的大型设备运行过程中，电力系统中的体系缺陷不可避免。比如开断短路故障，变压器局部放电，焊接不牢固，引线故障，开关触头分离，三相负载不平衡，匝间、层间短路，隔离开关合闸不到位、紧固螺母发生松动、线夹接触不良等。因此，在制定变电设备的检测规范时，应该对于常见的故障进行表格化的细化分类，并对于实际检测和标准和维修的程度进行严密的规定，便于在实际工作中保证检测和维护的质量水平。

3变电设备检修策略的具体应用

3.1开关设备的状态检修

开关设备在我国应用较多，据目前实际应用的状况来看，开关设备的运用存在着缺陷及故障，主要体现在以下两个方面：其一，所有故障比例所占比例最大的就是开关本体的渗油，为检修工作带来一定的麻烦，其主要是油断路器开断能力的限制以及密封性不足导致的。其二，大量使用国外品牌的SF[3]。相对于国内品牌来说，国外的品牌性能较稳定，出现故障少，国内品牌自身缺陷多，出现故障率高，需要不断的创新发展，优化其性能。针对开关断路器设备产生的故障，电力工作人员对开关断路器设备进行状态检修工作，具体工作内容是：首先，断路器故障通常是由于机械问题引起的，因此，要严格控制机械动作次数，就应及时的进行检修、测试及调整，加强对发生连续动作开关的管理，如发生加速动作，及时的对具体状况进行检查；其次，要注意控制回路器件的检查和调整以及对真空泡真空度进行有序的测试；最后，不论机械是否工作，每三年要进行一次设备的状态检修以及各方面的测试。

3.2继电保护设备的状态检修

（1）使用微机保护，因为它有强大的自我诊断和通信功能，可以对设备的运行状况进行实时监测，方便检修[6]。电磁保护、集成保护在当前能够定期检验，以便于对设备检修进度提高。（2）先对设备进行状态评估，然后再进行具体检修方案，比如说巡检、二次通流试验、标准校验项目。（3）定期校验，便于发现设备的缺陷以及安全隐患。对微机保护项目校验的重点应该从以前的定值复核、保护功能的确认上转至回路与辅助设备的检查上。（4）做好新产品的投产、验收。继电器的安装必须按照标准严格进行试验，再进行验收，要按照具体实际进行继电器的选择，不能随便进行继电器的选择。在安装后还应该对继电器进行每年一次的检验。（5）对微机保护的抗干扰要进行加强，特别是室内的就地保护。（6）对继电保护设备的专业巡检要加强，结合缺陷对其进行传动试验，重点做好二次回路的检查。

结束语

伴随着我国工业化的进程不断加快，工业化已经向自动化、智能化的领域迈进。电力作为工业的基础支撑，社会对电力相关设备的要求也就随之提高，变电设备状态检修工作的实施是必要的，这是对电力设备检修制度的一次重要改革，也是电力设备正常运行的前提基础。文章对变电设备状态检修的作用，实施策略以及具体应用进行深入性分析，这对变电设备状态工作的开展具有良好的指导性意义。

参考文献

[1]张怀宇等.输变电设备状态检修技术体系研究与实施[J]，电网技术，2009（7）.

[2]蓝少艺.变电设备状态检修的分析与探讨[J]，中国电力教育，2008（8）.

[3]李庆辉，李庆华。有关变电设备状态检修技术的探讨[J]，电力与水利建设，2007（10）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/11f2195022b805516717d9fd.html