# 加入Ni基非晶带的TWIP钢激光焊接头组织及力学性能研究

### 论文摘要

采用激光焊对Fe-Mn-C-Al系TWIP钢进行不加非晶带和加入Ni基非晶带2种方法焊接,对2种方式下的焊接接头组织和力学性能进行了分析。结果表明:TWIP钢焊接接头结合良好,无裂纹等明显缺陷,添加Ni基非晶的焊缝处晶粒比未加非晶带焊缝处晶粒更加细小; 2种方法焊缝处的硬度均高于母材,添加非晶带的焊缝处硬度高于未添加非晶带的焊缝;在拉伸过程中,母材的抗拉强度为1 007 MPa,未加Ni基非晶的焊接试样抗拉强度为1 015 MPa,在焊缝处断裂,而添加非晶带的焊接试样抗拉强度为1 038 MPa,均高于母材和未加非晶带的焊接试样,拉伸时在母材处断裂。

### 论文目录

- 1 试验材料和方法

- 2 结果与分析

- 2.1 焊接接头的显微组织

- 2.2 焊接接头力学性能分析

- 2.2.1 焊接接头显微硬度

- 2.2.2 焊接接头拉伸性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕萧,曹梅青,郭金宇,谭云亮

关键词: 激光焊,基非晶带,焊缝

来源: 焊接技术 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 山东科技大学材料科学与工程学院,鞍钢集团钢铁研究院汽车与家电用钢研究所,山东省与科技部共建国家矿山灾害防治重点实验室

基金: 国家重点研发计划资助(2018YFC0604703)

分类号: TG456.7

DOI: 10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.20190919.001

页码: 21-24+7-8

总页数: 6

文件大小: 2718K

下载量: 111

### 相关论文文献

- [1].磁性非晶带用铬锆铜冷却辊制作新工艺[J]. 科技信息 2013(36)

- [2].熔淬态非晶带中晶化相数量密度的确定[J]. 金属功能材料 2012(01)

- [3].非晶纳米晶带材巨磁阻抗磁传感器特性分析[J]. 传感器与微系统 2008(09)

- [4].横向偏置场作用的非晶带巨磁阻抗效应理论[J]. 物理学报 2011(03)

- [5].基于钴基非晶带GMI效应的闭环磁场传感器设计[J]. 磁性材料及器件 2015(01)

- [6].正交激励与直流偏置的钴基非晶带弱磁传感器[J]. 仪表技术与传感器 2015(03)

- [7].矩形脉冲电流退火与激励电流对Co基非晶带巨磁阻抗效应的影响[J]. 热加工工艺 2008(22)

- [8].基于纵向激励的铁基非晶带弱磁传感器研究[J]. 南京理工大学学报 2011(03)

- [9].FeCuNbSiB非晶带材/环氧树脂复合材料界面设计及其吸波性能（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2019(03)

- [10].非晶带材表面粗糙度测量方法研究[J]. 金属功能材料 2016(03)

- [11].新型铁基纳米晶带磁敏传感器设计[J]. 新技术新工艺 2009(01)

- [12].Fe-Si-B非晶带材高温氧化行为及回收工艺[J]. 钢铁研究学报 2019(01)

- [13].非晶带巨磁阻抗效应磁场测量仪[J]. 功能材料与器件学报 2014(05)

- [14].铁基非晶、纳米晶带材应用技术研究[J]. 材料导报 2013(S1)

- [15].激励电流对CoFeSiB非晶带GMI效应的影响[J]. 电子元件与材料 2009(02)

- [16].非晶带GMI效应闭环弱磁场传感器[J]. 电子器件 2015(02)

- [17].基于铁基纳米晶带巨磁阻抗效应的磁强计设计[J]. 空间科学学报 2016(02)

- [18].非晶带材成形用冷却铜辊内流道传热数值模拟[J]. 锻压技术 2017(09)

- [19].退火工艺对Fe_(91.63)B_(1.27)Si_(7.09)非晶带材腐蚀性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(06)

- [20].铁基纳米晶带材的表面氧化处理及其软磁性能[J]. 功能材料 2014(06)

- [21].基于纵向激励的Fe基非晶带加速度传感器[J]. 南京理工大学学报 2013(03)

- [22].一件小事[J]. 食品与生活 2014(06)

- [23].基于非晶带GMI效应新型弱磁场传感器[J]. 仪表技术与传感器 2012(01)

- [24].Nd_(60)Fe_(30)M_(10)(M=Al,Si,Ga)系非晶永磁的性能与组织结构[J]. 金属功能材料 2009(03)

- [25].铁基纳米晶带材表面TiO_2薄膜制备及其磁性能研究[J]. 功能材料 2012(12)

- [26].基于巨磁阻抗效应的微磁传感器设计与实现[J]. 微纳电子技术 2011(08)

- [27].磁芯气隙中串联层叠非晶带GMI效应电流传感器[J]. 仪器仪表学报 2009(09)

- [28].含铁基纳米晶带线圈与电容LC混联电路的谐振频率[J]. 三明学院学报 2016(04)

- [29].退火温度对铁基纳米晶带材伏安特性的影响[J]. 磁性材料及器件 2013(02)

- [30].齐齐哈尔加快合作步伐促进金属新材料产业发展[J]. 中国粉体工业 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/133fece10dd1c4220b1c3ed0.html