# 整形机论文_裴文俊

导读:本文包含了整形机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:转子,静力学,模态,路基,多功能,石料,机械工程。

### 整形机论文文献综述

裴文俊[1]（2019）在《双立柱液压整形机的设计和应用》一文中研究指出为提高矿井设备检修工作效率和检修质量,降低职工劳动强度和检修成本,结合自身技术实力,研制了双立柱液压整形机,该整形机在马兰矿经过2 a多的应用实践。实践表明,该双立柱液压整形机结构合理,充分利用了矿井内在用设备、配件进行加工和配套,减少投入近10万元。可以完全满足马兰矿现有检修设备的整形问题,大大提高了检修效率,使用整形机对某些部件的整形效率比以往提高4～5倍;降低了职工的劳动强度,不少部件检修劳动强度减少60%以上,同时保障了职工的人身安全,该双立柱液压整形机也能够压制其他需要的金属设备,具有广阔的应用前景。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年07期）

张伟[2]（2019）在《一种叁维任意角度调整铝合金型材整形机的设计与应用》一文中研究指出介绍了一种自行制造的,能满足对小型铝合金挤压型材的平面间隙,开口尺寸和角度进行整形的设备的总体结构及性能特点、工作原理和主要工作部件,简述了其使用和调整方法。在生产中应用该设备能方便地对小断面铝合金型材的形位尺寸进行整形,解决了产品尺寸精度问题,满足了市场需求。(本文来源于《天津冶金》期刊2019年02期）

李宇飞,胡军,李庆达,孔庆龙[3]（2018）在《1ZQ-440型起垄整形机的设计与试验研究》一文中研究指出[目的]东北高寒地区的地理环境迫切需要一种作业效果好、效率高、可与大马力动力机械相配套使用的起垄整形机。为满足当前生产实际需要,设计了一款专门针对东北地区大垄双行种植模式的宽幅起垄整形机。[方法]根据大垄双行种植模式的农艺要求,采用设计目标反求的方法,利用UG软件对1ZQ-440型起垄整形机的叁维模型进行构建,再将模型导入ANSYS Workbench进行模态分析,分析出受力薄弱点和振动幅度,对整机结构进行优化并试制物理样机。[结果]田间试验结果表明,该起垄整形机起垄宽度130 cm,起垄高度14 cm,土垄垄形一致性95%以上,垄形合格率达90%以上。土壤容重变化率为20%～30%,实际作业指标均满足设计要求和相关国家标准。[结论]该型起垄整形机在起垄时不仅具有较好的垄面成形能力,而且能对垄床起到很好的镇压作用,起、修垄作业后垄形尺寸和垄面平整度能较好地满足东北地区农作物种植的农艺要求,同时为新型起垄机的设计和改进提供参考和依据。(本文来源于《山西农业大学学报(自然科学版)》期刊2018年11期）

郭文鑫,王仲民,邓叁鹏,祁宇明,李桂祥[4]（2018）在《油桶翻新整形机支撑辊轮有限元分析》一文中研究指出以整形机支撑辊轮为研究目标,运用SolidWorks对辊轮进行建模,再进行ANSYS Workbench有限元分析,研究支撑辊轮的静力学和振动特性,指出结构中薄弱部位,结果表明:在变形较大处选用高强度的材料,提高其稳定性;同时模态分析结果为抑制支撑辊轮振动提供了参考依据。(本文来源于《机械研究与应用》期刊2018年05期）

王怡南,李新起[5]（2018）在《基于TRIZ理论的车身修复整形机创新设计》一文中研究指出现在整形车在汽车维修行业已非常普遍,这种用钣金喷漆修复过的车能够很大程度改变车本身效率,也给车本身带来了很大风险。根据改良车带来的危险分析,用TRIZ理论能够找出冲突问题所在,推出一款新的整形机设计方案,从而验证这个方法能够使汽车修复进行创新和改造,也能为车身修复技术人员提供新的依据和指导。(本文来源于《汽车与驾驶维修(维修版)》期刊2018年07期）

赵明[6]（2018）在《空间石料整形机在公路建设中的应用》一文中研究指出分析了国内建设用石料的加工现状,阐述了一种新型的空间石料整形设备的原理和效益,通过水洗、整形、筛分等一系列加工系统,提供符合设计要求和试验配比条件下的石料成品,对提高道路建设质量、降低养护费用将起到积极作用。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2018年09期）

郑庆川[7]（2018）在《多功能路基整形机性能分析与施工质量研究》一文中研究指出在现代公路施工建设中,路面质量的好坏与路基质量是否符合要求息息相关。其中公路路面的施工质量如平整度、压实均匀度、路面塌陷及使用寿命都与路基的平整度有关。然而现在公路路基施工多采用推土机、平地机、挖掘机联合作业,从而影响路基的平整度。而某公司研发的多功能路基整形机可以很好的解决上述问题。本文对多功能路基整形机的性能和施工质量进行了研究,有助于该整形机的进一步完善和推动应用。论文分析了多功能路基整形机的机械结构和动力传动方案,对该整形机的施工工艺进行了阐述,同时对路基整形施工质量也进行了探讨,论文对多功能路基整形机的机械性能进行了分析,对各个机械工作装置阻力以及铣削转子的运动和受力进行了研究。整形机的路基铣削转子为“品”字型排列,选取中间的铣削转子为研究对象,在SolidWorks建模,导入ADAMS中进行了仿真分析。根据ADAMS中的仿真分析,得出了铣削转子的运动规律和受力的变化规律。同时,利用ADAMS优化设计工具对刀具的安装角度和刀尖角进行了优化。两个参数的优化结果表明,随着安装角度和刀尖角的变化,铣削转子受到的阻力矩也会随着变化。在刀具后角不为零的约束条件下,安装角度为45°,刀尖角为90°,效果最优。本文关于整形机的受力分析以及在ADAMS中对整形机的路基铣削转子的仿真分析的方法对同类机械研发提供了一定的参考,有助于多功能路基整形机的改进和合理使用。(本文来源于《长安大学》期刊2018-03-20）

闫昊,李润,秦小屿,陈鹏,陈康[8]（2018）在《一种环形转子整形机的设计及分析》一文中研究指出针对汽车起动机转子整形生产工艺,设计出来的一种双工位环形转子整形机构。首先介绍了环形转子整形机的总体结构和工作原理,然后对整形机构的主要零件进行设计与分析,不仅解放了双手,而且操作简单并提高了生产效率。(本文来源于《现代机械》期刊2018年01期）

张立明,赵文,王志远[9]（2017）在《1ZL-4型大垄密植起垄整形机的研制》一文中研究指出介绍了1ZL-4型大垄密植起垄整形机总体结构及技术参数、性能特点、工作原理和主要工作部件的设计,简述了其使用与调整方法。试验结果表明,该机能满足与大马力拖拉机配套密植起垄整形作业的农艺要求,具有较好的使用价值和推广前景。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2017年04期）

梁春兰,盛鹏程,付明辉,韩春刚[10]（2017）在《基于TRIZ理论的车身修复整形机创新设计》一文中研究指出整形机在汽车车身修复行业有着非常广泛的应用,钣金工利用整形机进行车身修复能够大大提高修复效率,但是给车身带来了很大的危害,同时移动起来不方便。通过对问题分析,冲突描述,应用TRIZ理论找到冲突矩阵,利用No.5合并发明原理和No.28机械系统的替代发明原理,提出了一种新型的电磁式整形机设计方案,证明了该方法能够为车身修复技术人员在产品创新设计方面提供一定的理论依据和指导。(本文来源于《邢台职业技术学院学报》期刊2017年01期）

### 整形机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了一种自行制造的,能满足对小型铝合金挤压型材的平面间隙,开口尺寸和角度进行整形的设备的总体结构及性能特点、工作原理和主要工作部件,简述了其使用和调整方法。在生产中应用该设备能方便地对小断面铝合金型材的形位尺寸进行整形,解决了产品尺寸精度问题,满足了市场需求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 整形机论文参考文献

[1].裴文俊.双立柱液压整形机的设计和应用[J].现代矿业.2019

[2].张伟.一种叁维任意角度调整铝合金型材整形机的设计与应用[J].天津冶金.2019

[3].李宇飞,胡军,李庆达,孔庆龙.1ZQ-440型起垄整形机的设计与试验研究[J].山西农业大学学报(自然科学版).2018

[4].郭文鑫,王仲民,邓叁鹏,祁宇明,李桂祥.油桶翻新整形机支撑辊轮有限元分析[J].机械研究与应用.2018

[5].王怡南,李新起.基于TRIZ理论的车身修复整形机创新设计[J].汽车与驾驶维修(维修版).2018

[6].赵明.空间石料整形机在公路建设中的应用[J].工程建设与设计.2018

[7].郑庆川.多功能路基整形机性能分析与施工质量研究[D].长安大学.2018

[8].闫昊,李润,秦小屿,陈鹏,陈康.一种环形转子整形机的设计及分析[J].现代机械.2018

[9].张立明,赵文,王志远.1ZL-4型大垄密植起垄整形机的研制[J].农机使用与维修.2017

[10].梁春兰,盛鹏程,付明辉,韩春刚.基于TRIZ理论的车身修复整形机创新设计[J].邢台职业技术学院学报.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/13d910e4b364d2b746653e50.html