# 物化法论文_计建洪

导读:本文包含了物化法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:絮凝,废水,工艺,污水处理,生化,参数,麦草。

### 物化法论文文献综述

计建洪[1]（2019）在《A~2/O生化法+物化法污水处理厂运行效果分析》一文中研究指出介绍了采用A2/O生化法+物化法工艺的污水处理厂的工艺流程、主要构筑物参数,对COD、TP、TN、NH3-N等测定数据进行分析,评价污水处理厂运行效果。结果表明,污水经过处理后,COD、TP、TN、NH3-N平均去除率分别达到88.9%、89.0%、49.7%、98.4%,出水COD为17 mg/L,TP、TN、NH3-N的质量浓度分别为0.145、9.15、0.23 mg/L,满足GB 18918-2002的一级A标准要求。在进水COD低于设计条件的情况下,出水污染物含量不易受进水量增加的影响。(本文来源于《水处理技术》期刊2019年11期）

董新玉,郑海华,万凯[2]（2019）在《物化法处理含硫废水的研究进展》一文中研究指出简要介绍了含硫废水的特点及其物化处理技术,重点阐述了湿式空气氧化法、超临界水氧化法、臭氧氧化法、汽提法、化学沉淀法、电化学法的原理、效果及其存在的问题。并在此基础上对含硫废水处理技术的研究方向提出了一些意见。(本文来源于《江西化工》期刊2019年05期）

谭永福,冷超群,刘淑强[3]（2019）在《物化法处理表面处理废液的实验研究》一文中研究指出采用化学还原、酸碱中和及絮凝沉淀的物化技术处理表面处理废液,同时对其影响因素进行了系统的研究。实验结果显示:使用亚硫酸氢钠还原六价铬比硫酸亚铁效果好,产泥少,上清液重金属浓度低,当亚硫酸氢钠投加量为2.09 kg/t时,上清液中六价铬未检出。加碱沉淀重金属时,pH值在6.5～10,总铬、总铜、总锌浓度均<0.1 mg/L,在pH值为8.5时浓度最低。(本文来源于《煤炭与化工》期刊2019年08期）

胡玉琳[4]（2019）在《燃煤电厂脱硫废水物化法处理工艺优化研究》一文中研究指出本研究在前期现场调查及水质检测基础上针对天津电厂现有废水处理工艺存在的高悬浮物、高氟、高COD等水质不达标问题,开展了磁加载混凝、电絮凝以及磁混凝-电絮凝组合工艺单因素及正交试验研究。根据脱硫废水中各污染物的去除效果可知:1.混凝试验中研究悬浮物去除效果时,各因素对悬浮物处理效果的显着影响排序:沉淀时间>pH>混凝剂种类>助凝剂;研究COD去除效果时,显着排序:pH>助凝剂>沉淀时间>混凝剂种类。混凝试验最突出的贡献是去除了大部分的悬浮物,悬浮物的最高去除率为86.33%。对于磁混凝试验,磁粉投加量为0.2g/L时污染物的去除效果最好,悬浮物的去除率为99.91%,COD的去除率达到45.48%。2.电絮凝试验处理脱硫废水时,四个因素对悬浮物去除率的影响从大到小排序为电流强度、极板间距、反应温度及时间;研究氟化物去除效果时,各因素影响显着从大到小排序为反应时间、反应温度、电流强度、极板间距。电絮凝法处理脱硫废水悬浮物和氟化物的去除有较大贡献,去除率分别为99.10%、95.00%。尤其在对氟化物的处理上,出水氟化物的含量远小于排放标准值30mg/L。3.磁混凝-电絮凝法处理脱硫废水,对废水悬浮物和氟化物的去除有较好的去除效果,去除率最高分别可达97.20%、98.20%。通过正交试验对于处理后的悬浮物浓度全部低于70mg/L。对于其他指标如COD、重金属、硬度、氯离子等的去除也有贡献,其去除效率没有悬浮物及氟化物明显。4.根据废水中悬浮物、氟化物和COD的去除效果和排放标准要求,得出磁混凝-电絮凝法处理脱硫废水最佳的工艺条件是pH为8.5,混凝剂PFC浓度为40mg/L,助凝剂为2mg/LPAM及外加0.2g 300~500目Fe_3O_4,电流强度为2.4A,极板间距为6cm,电解温度为40℃,电解时间及静置时间为50min。与传统混凝相比,该工艺对悬浮物、氟化物及COD等污染物的去除率上有明显的提高,最高去除效率分别为99.97%、98.07%、48.24%。图[37]表[22]参[88](本文来源于《安徽理工大学》期刊2019-06-05）

计建洪,庄惠生[5]（2019）在《Fenton+生化法+物化法处理高浓度化工废水》一文中研究指出某化工企业生产废水COD达10 000 mg/L以上,难以直接采用常规、简单生化方法进行处理。采用Fenton+生化法+物化法组合工艺处理该高浓度有机废水,原水COD高达12 400mg/L,出水满足COD≤500 mg/L的接管标准,增加的直接处理成本为2. 26元/m~3。(本文来源于《中国给水排水》期刊2019年08期）

宋晓乔,华珊,宋斌,张伟刚[6]（2019）在《常见物化法处理麦草浆造纸废水的经济技术指标对比》一文中研究指出采用常用的物化法,如混凝法(硫酸铝、PAC和PFS)、臭氧氧化法、微电解法和活性炭法,在其最佳条件下对麦草浆造纸废水进行处理,通过技术经济指标对比,确定最佳工艺,作为与加核絮凝法组合处理麦草浆造纸废水的单元工艺。(本文来源于《山东化工》期刊2019年07期）

占鹏,孙微,廖小龙,胡峰平,刘占孟[7]（2019）在《物化法处理垃圾渗滤液的研究进展》一文中研究指出简述了垃圾渗滤液的来源与特点,介绍了吸附法、絮凝法、膜分离技术法、高级氧化法及其组合等多种物化法处理渗滤液的研究现状,分析了各种工艺的不足,并对今后垃圾渗滤液处理方法进行了展望。(本文来源于《南昌工程学院学报》期刊2019年01期）

毛杰[8]（2019）在《物化法处理脱硫废水实验研究》一文中研究指出物化法处理脱硫废水工艺流程涉及环节较多,包括中和沉淀反应、硫化物沉淀反应、混凝实验、软化实验。本文以其中的硫化物沉淀反应、混凝实验为例,概述其实验原理,并基于实验分析选取最佳的工艺参数。(本文来源于《海峡科技与产业》期刊2019年02期）

徐婷,李勇,朱怡嘉,薛梦婷,汤同欢[9]（2019）在《以膜分离为主的物化法对城市污水中污染因子的去除特性分析》一文中研究指出利用高效液相色谱法、叁维荧光光谱法分析,考察以膜分离为主的物化处理方式对城市污水中各污染因子的去除特性,尤其对溶解性有机物的富集特性.结果表明,经以膜分离为主的物化方式处理后的城市生活污水属于低碳氮比废水;微絮凝过滤主要富集的是原水中非溶解性有机物和相对分子质量大于30 000的芳香类蛋白物质,富集程度在60. 93%,尤其是类酪氨酸和类色氨酸; 0. 45μm和0. 22μm醋酸纤维膜能将相对分子质量大于30 000的溶解性有机物全部富集,但是微滤膜对有机物的富集没有选择性;纳滤主要对城市污水中的富里酸类物质和腐殖酸类物质有很好富集效果,富集程度分别为52. 01%和53. 57%,溶解性有机物的总体富集程度在42%左右.(本文来源于《环境科学》期刊2019年03期）

倪长虹[10]（2018）在《论物化法强化脱氮污水处理工艺》一文中研究指出脱氮处理是目前流域点源治理的关键,随着污水处理厂大量含氮化合物的排放,流域污染治理压力加大,因此对出水含氮化合物的要求越来越高,物化强化脱氮技术应运而生。对物化强化脱氮技术进行简述,着重介绍物化强化脱氮技术的作用原理、优缺点及应用等方面的研究现状,以期为物化强化脱氮工艺的开发与利用提供指导。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2018年24期）

### 物化法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

简要介绍了含硫废水的特点及其物化处理技术,重点阐述了湿式空气氧化法、超临界水氧化法、臭氧氧化法、汽提法、化学沉淀法、电化学法的原理、效果及其存在的问题。并在此基础上对含硫废水处理技术的研究方向提出了一些意见。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 物化法论文参考文献

[1].计建洪.A~2/O生化法+物化法污水处理厂运行效果分析[J].水处理技术.2019

[2].董新玉,郑海华,万凯.物化法处理含硫废水的研究进展[J].江西化工.2019

[3].谭永福,冷超群,刘淑强.物化法处理表面处理废液的实验研究[J].煤炭与化工.2019

[4].胡玉琳.燃煤电厂脱硫废水物化法处理工艺优化研究[D].安徽理工大学.2019

[5].计建洪,庄惠生.Fenton+生化法+物化法处理高浓度化工废水[J].中国给水排水.2019

[6].宋晓乔,华珊,宋斌,张伟刚.常见物化法处理麦草浆造纸废水的经济技术指标对比[J].山东化工.2019

[7].占鹏,孙微,廖小龙,胡峰平,刘占孟.物化法处理垃圾渗滤液的研究进展[J].南昌工程学院学报.2019

[8].毛杰.物化法处理脱硫废水实验研究[J].海峡科技与产业.2019

[9].徐婷,李勇,朱怡嘉,薛梦婷,汤同欢.以膜分离为主的物化法对城市污水中污染因子的去除特性分析[J].环境科学.2019

[10].倪长虹.论物化法强化脱氮污水处理工艺[J].科技经济导刊.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/157046c72b5300c117aa806e.html