# 低稀释比熔片X射线荧光法分析钼精矿中主次微量元素

### 论文摘要

建立了X射线荧光光谱法测定钼精矿中Mo,Si,Ca,Cu,Pb,W,Bi,P,As,Sn的分析方法。通过固体纯物质机械混合研磨配制了校准曲线所用的12个标准样品。钼精矿样品在600℃进行了灼烧处理。采用混合熔剂（Li2B4O7:LiBO2:LiF=10:2. 5:1,m/m/m）加氧化剂LiNO3,并且以低稀释比（混合熔剂:LiNO3:灼烧后试样=4:0. 6:0. 8,m/m/m）熔融制备了X射线荧光法所用玻璃片样品。使用背景曲线法计算As元素的可靠背景强度;采用干扰曲线法校正MoL1对P Kα,Pb Lα对As Kα的谱线重叠干扰;采用经验系数法和Rh靶Compton内标法对各分析元素的基体效应影响进行了校正。钼精矿中微量元素检出限分别为:Cu（9. 4×10-4%）,Pb（1. 8×10-3%）,W （2. 2×10-3%）,Bi（1. 9×10-3%）,P（9. 0×10-4%）,As（6. 1×10-4%）,Sn（2. 3×10-3%）。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 标准样品制备

- 1.3 仪器测量条件

- 1.4 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 样品预灼烧温度的设定

- 2.2 As元素背景的合理扣除

- 2.3 谱线重叠的校正

- 2.4 谱线选择和基体效应校正

- 2.5 元素检出限

- 2.6 精密度与分析结果对照

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 童晓民,王楠,董再蒸

关键词: 射线荧光光谱,钼精矿,低稀释比

来源: 分析试验室 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学

专业: 地质学,化学

单位: 东北大学分析测试研究中心

分类号: O657.34;P575

DOI: 10.13595/j.cnki.issn1000-0720.2018.060701

页码: 369-373

总页数: 5

文件大小: 101K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].承德市2011年采出钼精矿0.6万吨[J]. 中国粉体工业 2012(04)

- [2].中国钼精矿降铅研究进展[J]. 矿冶 2017(05)

- [3].辉钼精矿的氧化焙烧(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(12)

- [4].57钼精矿新工艺的应用实践[J]. 中国有色金属 2012(S1)

- [5].提高新疆某低品位铜钼矿钼精矿品质的试验研究[J]. 甘肃冶金 2019(06)

- [6].焙烧钼精矿中钼含量测定方法改进探讨[J]. 中国钼业 2020(04)

- [7].一种钼精矿焙烧的方法[J]. 中国有色冶金 2017(02)

- [8].中陕核集团与地方签订焙烧钼精矿项目[J]. 中国钼业 2016(01)

- [9].2014年4月份日本钼精矿进口量简报[J]. 中国钼业 2014(03)

- [10].钼精矿跌至历史低位 摆脱严冬仍待时日[J]. 西部资源 2013(04)

- [11].由等外品钼精矿制备氧化钼实验研究[J]. 稀有金属 2011(01)

- [12].2008年我国钼精矿产量为180589t[J]. 现代矿业 2009(02)

- [13].2008年我国钼精矿产量为180589t[J]. 金属矿山 2009(03)

- [14].2008年我国钼精矿产量为180589t[J]. 中国钼业 2009(02)

- [15].2009年1～10月我国钼精矿产量同比增13.5%[J]. 现代矿业 2009(12)

- [16].新技术公司钼精矿加工生产综述及发展对策[J]. 铜业工程 2008(04)

- [17].节后国内钼精矿价格上涨3%[J]. 中国金属通报 2008(08)

- [18].2007年中国钼精矿产量飙升[J]. 中国钼业 2008(03)

- [19].2013年我钼精矿产量将增5%[J]. 功能材料信息 2013(01)

- [20].中国钼精矿价格分析与预测研究[J]. 有色金属工程 2012(03)

- [21].多膛炉焙烧钼精矿的温度调节与控制[J]. 中国钼业 2010(05)

- [22].熔剂对低品位钼精矿焙烧时的影响[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [23].含铜钼精矿超导磁分离试验研究[J]. 矿产保护与利用 2017(01)

- [24].黑龙江某钼精矿降铅选矿试验研究[J]. 矿产综合利用 2016(02)

- [25].辉钼精矿在微波场中的升温行为研究[J]. 无机盐工业 2015(07)

- [26].焙烧钼精矿块新生产线压制工艺参数优化与研究[J]. 中国钼业 2013(03)

- [27].高铜非标钼精矿处理研究进展[J]. 中国钼业 2008(02)

- [28].57%钼精矿技术研究与生产实践[J]. 有色金属(选矿部分) 2008(04)

- [29].加压氧化钼精矿浸出液中硅的测定[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S2)

- [30].硫化钼精矿酸性加压氧化试验研究[J]. 世界有色金属 2016(24)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/15d571a1ddde3a4da4e7979c.html