# 抗坏血酸缓蚀剂对Q235钢耐蚀性能的影响

### 论文摘要

采用失重法研究L-抗坏血酸缓蚀剂在生产二苯甲酰甲烷的废水中对Q235钢缓蚀性能的影响。用电化学法研究缓蚀剂膜的自腐蚀电流密度、极化腐蚀电流密度和极化阻抗。用SEM研究存在与不存在缓蚀剂膜的Q235钢在极化腐蚀前后的形貌变化。结果表明,在50℃的废水中,L-抗坏血酸的较适宜量0.100g/L;缓蚀剂成膜较适宜时间24h,其缓蚀效率达79%。当存在缓蚀剂膜时,Q235钢自腐蚀电流密度从5.46×10-5A/cm2降至3.81×10-8 A/cm2;在0.400V过电势下,极化腐蚀电流密度从6.41×10-3A/cm2降至4.10×10-6A/cm2;极化阻抗从198.6Ω·cm2增加至7546.3Ω·cm2。SEM测试表明,在0.400V过电势下,无缓蚀剂膜的Q235钢腐蚀十分严重,有缓蚀剂膜的Q235钢几乎不腐蚀。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 Q235钢片试样的制备

- 1.2 L-抗坏血酸较适宜用量的研究

- 1.3 缓蚀剂成膜时间研究

- 1.4 缓蚀剂膜的耐蚀性研究

- 1.5 SEM测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 缓蚀剂较适宜用量的研究

- 2.2 缓蚀剂成膜时间的研究

- 2.3 缓蚀剂膜自然腐蚀电流密度研究

- 2.4 缓蚀剂膜极化腐蚀电流密度的研究

- 2.5 缓蚀剂膜极化阻抗的研究

- 2.6 SEM测试

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵文韬,鲁道荣

关键词: 抗坏血酸,失重法,电化学方法,缓蚀性能

来源: 金属功能材料 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南京师范大学附属中学,合肥工业大学化学与化工学院

基金: 安徽省教学研究项目资助(2014jyxm037),合肥工业大学创新创业项目资助(2016CXCY574)

分类号: TG174.42

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1005-8192.2018062

页码: 20-25

总页数: 6

文件大小: 921K

下载量: 123

### 相关论文文献

- [1].含新型有机硅缓蚀剂的制备及性能研究[J]. 火炸药学报 2020(02)

- [2].常减压中和缓蚀剂的研发及工业应用[J]. 精细石油化工进展 2020(01)

- [3].抗硫缓蚀剂在长庆油田含硫区块某转油站的应用效果研究[J]. 石油管材与仪器 2020(03)

- [4].缓蚀剂在输气管道中分布规律的数值模拟研究[J]. 石油化工 2020(06)

- [5].一种缓蚀剂性能评价试验系统的设计与应用[J]. 石油化工设备 2019(04)

- [6].浅谈酸性天然气气田井筒管材腐蚀及缓蚀剂筛选[J]. 化学工程与装备 2019(07)

- [7].离子交换型可控释放智能缓蚀剂的研究进展[J]. 腐蚀与防护 2019(07)

- [8].环保型金属缓蚀剂的研究进展[J]. 当代化工 2018(01)

- [9].二氧化碳驱采出井缓蚀剂筛选与评价流程研究[J]. 石油与天然气化工 2018(01)

- [10].植物缓蚀剂的制备方法与研究方向[J]. 表面技术 2018(03)

- [11].高流速冲蚀下特种缓蚀剂研发[J]. 石油管材与仪器 2018(02)

- [12].缓蚀剂在模拟油田集输系统工况下的性能评价[J]. 石油化工腐蚀与防护 2018(02)

- [13].一种β氨基酮缓蚀剂的合成及缓蚀性能[J]. 化工技术与开发 2018(10)

- [14].高温缓蚀剂评价方法及考察[J]. 化工设计通讯 2016(10)

- [15].植物提取液作为绿色缓蚀剂的研究进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(01)

- [16].双咪唑啉季铵盐缓蚀剂的合成及性能研究[J]. 科学技术与工程 2016(29)

- [17].一种非离子型缓蚀剂的合成及其性能研究[J]. 工业水处理 2017(02)

- [18].什么叫做缓蚀剂的增效作用?[J]. 工业水处理 2017(05)

- [19].复合缓蚀剂对碳钢腐蚀率的影响研究[J]. 现代盐化工 2017(02)

- [20].醇胺复合缓蚀剂制备方法及缓蚀性能影响因素研究[J]. 现代化工 2017(09)

- [21].适用于酸性介质的天然产物提取型缓蚀剂研究进展[J]. 化学研究 2017(04)

- [22].壳聚糖类缓蚀剂的研究进展[J]. 材料导报 2015(19)

- [23].青铜器使用化学缓蚀剂的应用探讨及除锈方法[J]. 文物鉴定与鉴赏 2015(12)

- [24].第十九届全国缓蚀剂学术讨论及应用技术经验交流会征文通知(第一轮通知)[J]. 腐蚀与防护 2016(05)

- [25].一种咪唑啉类缓蚀剂在油水两相间的传质影响因素研究[J]. 应用化工 2016(10)

- [26].绿色铜缓蚀剂的研究进展[J]. 腐蚀与防护 2014(12)

- [27].第十八届全国缓蚀剂学术讨论及应用技术经验交流会征文通知(第一轮通知)[J]. 腐蚀与防护 2013(12)

- [28].含氮杂环季铵盐离子液体缓蚀剂的合成及其性能研究[J]. 现代化工 2020(06)

- [29].美国腐蚀工程师协会国际标准工作组TG 590正式成立[J]. 石油与天然气化工 2020(04)

- [30].一种无磷缓蚀剂的应用特点[J]. 山东化工 2020(16)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/15e7ce91a61ab2c43ec9899b.html