# 园林绿化施工中的反季节种植技术分析廖恩梅

广东万顷园林绿化工程有限公司

摘要：随着城市环境建设中的生态问题得到重视，城市园林绿化建设不断推进。由于绿化建设中很难避免遇到非正常季节植物种植的问题，反季节种植技术作为提高非正常季节植物成活率的一种重要技术措施，得到了广泛的应用。从反季节种植技术的含义、必要性、遵循原则、栽植技术、后期养护等方面入手，对园林绿化施工中的反季节种植技术展开分析。

关键词：园林绿化施工；种植技术；反季节种植

反季节种植施工是指由于绿化施工需要在特殊季节中开展，需要突破季节的限制，实施绿化工程。一般来说，城市绿化施工是和其他市政工程交错进行，极少数单独开展，因此其施工的季节不确定，并不仅仅是在植物种植的最佳解决季节。部分城市的形象工程或者重点工程等，需要定期或者提前达到美化的效果，也需要突破植物生长的规律限制，上述情况均需要运用到反季节种植技术。但该技术也需要把握技术原理和施工操作，才能使得植物能够快速地适应新的环境，形成新的代谢平衡，提高植物的成活率，达到良好的绿化效果。

1.反季节种植技术原理

反季节种植是在不属于植物生长的季节，采用特殊的技术处理植物，使其达到绿化园林的目的。在反季节种植过程中，为了更好地保证植物的生长，技术人员要根据植物不同的生长规律进行合理地保护，维持植物地上与地下部分生理代谢的平衡。在城市进行园林绿化施工过程中，移植培育时令较强的植物时，容易损伤根系，破坏植物根系吸收水分以及养料的功能，破坏植物原有的代谢平衡。采用反季节种植技术是利用植物的休眠期，将植物重新移植到一个新的环境中，休眠期植物的代谢能力较为迟钝，随着季节的转变，重新建立植物代谢平衡，开始自然地生长，显著地提高了移植植物的成活率。

2.园林施工中的反季节种植技术分析

2.1植物种植前土壤的处理

①确定土壤的厚度。植物不同，所需要的土壤厚度也就不同。例如，在种植花草时，土壤厚度要确定在30cm左右；小灌木类的土壤要确定在45cm左右；大灌木土壤厚度适宜在60cm左右。②种植土壤的选择。对园林进行施工时，种植区域中土壤的酸碱度、营养成分等因素可能出现不符合种植要求的情况，因此，为了确保土壤成分和性质满足种植标准，需要选择适宜植物生长的土壤来对园林进行施工，也可以运用技术方法来改良土壤，使其能够促进植物的快速生长。

2.2明确树木的特性选择种植时间

在进行反季节种植的过程中会遇到许多困难，主要是因为反季节种植是在不适宜种植的季节进行植物的栽培，想要提升栽培效率，就要求在进行反季节种植时，了解树木的特性，并安排合理的时间，制定有效的计划，同时要求设计师也要了解反季节种植的知识以及树木的特性。要明确了解植物的休眠时间以及休眠期，因为当植物处在休眠期的过程中，是不能进行种植的，所以一般在3~5月以及10~11月是最适合种植的季节。所以在这两个阶段要处理好树干与根系之间水分平衡的关系，这样能够促进植物更好的存活，还能够充分利用季节的优势以保证树木的成活率。

2.3选择植物苗木

在选择移植苗木的过程中，首先要选择已经移植过的树木，优先选择小苗、壮苗。目前来说，那些已经经过移植处理的树木，在树兜位置会生长出一些细根，对于这种树木来说，如果对它进行再次移植，那么它的生长情况不会由于移植而受到影响，进而移植后，树木的成活率较高。另外，对小树苗进行移植，与大树苗相比，成活率比较高。

2.4移栽植物的运输和假植

一般选择硬容器苗法，硬容器苗法分为2种，一种是木箱囤苗法，一种是柳筐囤苗法。2种方法所适用的苗木不同，木箱囤苗法主要适用于乔类植物，且是胸径在20cm以上的乔类植物，属于假植法。在冬季，技术人员在选择苗木时间时，要严格根据树木的规格选择适合装置苗木根系的木箱，并将苗木移植在此木箱中。然后在园林绿化施工的场地周围整齐排列假植的苗木，定期浇水剪枝。最后在苗木春季发芽后开始种植。而柳筐囤苗法主要适用于小型的乔木，且胸径在7～8cm之间。具体方法是，将苗木移植在60cm左右的柳筐中，填土后踩实。然后将这些苗木整齐地排放并浇水，等到柳筐中的苗木发芽抽枝后，带筐栽植。最后在种植完成后，除掉柳筐上部的一半。

2.5苗木种植

在进行苗木种植之前，需要先对苗木进行适当的修剪。起苗前需要按照标注的方位，确定树木种植的位置。挖掘树穴时，其大小应很据树干直径来确定，一般为树干直径的3倍，保障一定的空间，使得根系能够正常扩展发育。挖掘出的表层土、深层土需要单独放置。树苗置入树穴内部后，先实施表层土的回填，再将深层土填入。另外，种植的深度应能够保障根与茎的交接处与地面基本一致。如果是在冬天进行种植，需要实施相应的防寒防风措施，如使用保温材料包裹树干，保障树干的温度更加适应其生长；而夏季的种植需要注意保持其湿润度，可以采取搭棚遮荫措施，并及时对树冠洒水。苗木种植完毕后，需要进行相应的养护，包括架设支撑构件、适当浇水、施肥、防治病虫害等。如果树干规格较大，则需要利用三角支撑杆支撑，将其固定住，注意在扎缚的位置设置软物垫子，保护树干。

2.6栽后浇灌

水的合理浇灌对植被的生长起着至关重要的作用。而由于反季节种植技术在植被种植中的非常规性，在园林绿化施工中使用反季节种植技术时，对于水的浇灌次数要求更为严格。反季节种植的苗木，为了保持其正常生长发育，其浇灌次数相比于常规季节栽种的树木要多一些，同时在对其根部浇灌时应当掺入适量的毛状根抑制剂。同时，要在确保浇水及时的条件下保证其合理性，一般情况下，浇水的适宜时间是栽种后的2~3小时，浇水标准次数为3次。通常采用喷洒的浇水方式来浇灌顶部，频率保持在每天2次，在具体实施中，还要参照实际情况进行增减。

2.7栽后养护

当反季节种植进行完毕后，养护管理就是一个重要的工作，并且在实施前对苗木的生长，进行必要的规划，工程中，促进苗木的健康生长。例如，夏季气温炎热，树木进行光合作用就会增强，树木过多地进行光合作用以及蒸腾作用，水分流失将会加重，不利于树木的生长，对此养护人员可采用遮阳网为树木顶部遮阳，帮助树木减少光合作用。反季节种植技术有利有弊，在具体的园林绿化中，可针对当地的气候环境、土壤条件、雨水情况等多方面因素进行考虑。反季节栽植技术相对于正常的苗木栽植，在成活率上有一定的短板，需要园林绿化人员根据反季节栽植的特点，具体规划栽植技术方案，确保园林绿化的有效进行。一般情况下，种植结束后，要做好固定支撑，在树干2/3部位选择绑扎撑杆方式来固定，保证苗木的安全生长。

结论

总而言之，运用反季节种植技术解决了园林在植物非生长季节进行绿化施工的难题，延长了园林施工的工期，一定程度上加快了园林建设的步伐，施工单位要在实践中不断摸索反季节种植的成功经验，不断健全完善反季节种植技术，只有这样才能尽量减少实施反季节栽植的损失，确保移植树木的成活率和正常生长，最大限度的发挥了园林建设的景观和生态效应。

参考文献：

[1]郑伟.浅议园林绿化施工中的反季节种植技术[J].农技服务，2016，33（2）：210-210.

[2]杨文浩.园林绿化施工中反季节种植技术[J].科学技术创新，2016（8）：280-280.

[3]刘顺宝.浅谈河茵北里小区园林绿化施工反季节种植技术[J].科技资讯，2010（23）

[4]刘兆泉，滕振宙，杨文瑾.园林绿化中的反季节种植技术[J].林业实用技术，2009（1）

[5]隋飞.园林绿化工程反季节绿化施工技术措施[J].科技致富向导，2012（27）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/174104c5ba1dd2ac6c17406e.html