# 建筑工程屋面防水施工技术及渗漏补救措施探讨杨欢

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏

摘要：在当前我国建筑工程施工的过程中，人们为了使得建筑屋面的防水效果得到进一步的提升，人们也将许多新型的施工材料应用到了其中。而高聚物改性沥青卷材的使用，它不仅使得沥青材料的抗热性能得到进一步的改进，还使其各方面的能力得到了进一步的增强，这就使得建筑屋面工程的质量得到了有效的保障，延长了建筑物的使用寿命。本文通过对高聚物改性沥青卷材的相关内容进行了简要的介绍，讨论了高聚物改性沥青防水卷材在建筑屋面工程施工中的实际应用，以供参考。

关键词：建筑工程；屋面结构；防水设计；质量控制

1高聚物改性沥青防水卷材的概述

在目前在我国屋面防水工程施工的过程中，高聚物改进沥青防水卷材由于有着良好的防水性能，而耐高温的能力也比较墙，因此得到了人们的广泛应用。这不仅使得建筑物的防水效果的有效的提高，还使得建筑的使用功能得到了进一步的保障。而且随着时代的不断进步，人们也将许多一些新型的科学技术应用到高聚物改性沥青防水卷材当中，这样也就使其功能得到很好的提高。

通常情况下，建筑屋面在使用的过程中，由于其防水层的功能有限的，而且其使用年限也会随着时间的推移而逐渐的减少，这就十分容易导致建筑物屋面的防水性能降低，因此我们就采用高聚物改性沥青防水卷材来对其进行处理。不过在不同的建筑环境工作，高聚物改性沥青防水卷材的设计方法和应用技术也就不一样，为此我们为了保障建筑屋面防水工程的质量，人们在对其进行设计应用的过程中，就要根据建筑工程施工的实际情况和相关要求，来对其进行享誉的质量控制，从而满足建筑工程设计的相关要求。

2高聚物改性沥青防水卷材设计及应用技术

在当前我国建筑防水工程施工中，SBS高聚物改性沥青防水卷材作为一种信息的防水材料，在实际使用的过程中，由于有着良好的防水效果，而且耐高温能力和保温能力比较强，因此得到了人们的广泛应用。在一般情况下，人们在对SBS高聚物改性沥青防水卷材进行制作的过程中，通常都是将高聚物改性沥青作为涂盖物，并且将一些常见的防水卷材，比如聚乙烯膜，沙粒或者页岩片等，最后在通过人工热熔施工方法来对其进行铺贴施工处理。

2.1材料设计要求

目前，在我国建筑工程施工中，SBS高聚物改性沥青防水卷材已经得到了人们的广泛应用，并且我国相关部门也对SBS高聚物改性沥青防水卷材设计施工技术的指标进行了相应的规范要求，其中主要包括了SBS高聚物改性沥青防水卷材的不透水性要求，拉力规范以及可溶物含量的确定等。这样不仅使得建筑物的使用功能得到进一步的提高，还延长了建筑防水层的使用寿命。

2.2材料质量控制要求

为确保防水工程质量，使屋面在防水层合理使用年限内不发生渗漏，除卷材的材性、材质因素外，其厚度应是最主要因素。卷材的厚度在防水层的施工、使用过程中，对保证屋面防水工程质量起关键作用，同时还应考虑到作业人员的踩踏，机具的压扎、穿刺、自然老化等，均要求卷材有足够厚度。配套基层处理剂：采用与防水层材性相容的材料，应配套使用。一般用氯丁橡胶沥青胶粘剂（基层处理剂）、橡胶改性沥青嵌缝膏（嵌固边缝）、保护层料及清洗剂等。

3高聚物改性沥青防水卷材的质量控制

3.1基层表面清理

施工前将验收合格的基层处理平整，基层表面尘土清理干净，尘土用吹风器吹扫干净；基层必须保持干燥，含水率小于8%。

3.2喷、涂基层处理剂

SBS高聚物改性沥青防水卷材施工按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后（以不粘脚为准），开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致，切勿反复涂刷和漏刷。节点外铺贴卷材附加层。等基层处理剂干燥后，先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部做附加层，宜选用材性相同的防水涂膜附加层，也可选用材性相同的防水卷材，其施工方法必须符合国家、行业及企业有关技术标准中对卷材细部构造有关规定。涂膜防水层，在其中心200mm范围内，均匀涂刷1mm厚的胶粘剂，干后再黏结一层无接缝和弹塑性的整体附加层。排气道、排气管必须畅通，排气道上的附加卷材每边宽度不小于100mm，必须单面点粘。

3.3定位弹基准线

根据设计及施工技术规范要求，在基层面上排尺弹线，作为卷材铺贴的标准线，使其铺贴平直。把卷材按位置放好，采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度应符合设计要求。铺贴方向应考虑屋面坡度及屋面是否受振动和历年主导风向等情况，当坡度小于3%时，宜平行于屋脊铺贴；当坡度在3%～15%时，平行或垂直于屋脊铺贴；当坡度大于15%或屋面受振动时，应垂直于屋脊铺贴。多屋铺设时上下层接缝应铺开不小于250mm。铺贴时随放卷材随用火焰加热器加热基层和卷材的交界处，加热时要均匀，火焰加热器距加热面300mm左右，经往返均匀加热，至卷材表面发光亮黑色，即卷材的材面熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固，搭接宽度满粘法长边不小于80mm，短边为100mm，在卷材尚未冷却时，用小平铲把卷材边封好，再用热熔喷火枪均匀细致地将接缝接好。铺第二层时，上下层卷材不得互相垂直铺贴。

3.4热熔封边

将卷材搭接处用火焰加热器加热，趁热使两者黏结牢固，以边缘溢出沥青油条防水卷材涂油层为宜，末端收头可用密封膏，主要是与防水层材料材性相融的密封材料嵌填严密。若为多层，每层封边必须封牢，不得只将面层封牢。

3.5防水保护层施工

上人屋面防水保护层的做法应按设计要求施工，各种防水层屋面保护层有细石混凝土、水泥砂浆、块材等做法，防水层做完后应及时进行保护层的施工。不上人屋面防水卷材自带页岩保护层，可不再做防水保护层。防水保护层施工具体要求如下：防水层铺贴完毕后，清扫干净，经淋（蓄）水检验，检查验收合格后，方可进行保护层的施工；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层；保护层施工过程中应防止损坏已做好的防水层。

结束语：总而言之，在当前我国建筑工程施工的过程中，人们也将许多先进的施工技术和材料应用到其中。而SBS高聚物改性沥青防水卷材的使用，这不仅使得建筑结构的使用功能得到进一步的提高，还有效的保障了建筑物的使用寿命。不过从当前我国建筑屋面工程施工的实际情况来看，SBS高聚物改性沥青防水卷材的使用时，还存在着许多的问题，这就对整个建筑工程的质量有着一定的影响，为此我们就要采用相应的质量控制方法，来对其进行处理，从而使得建筑屋面工程的质量得到很好的保障。

参考文献：

[1]哈成德.新编《屋面工程技术规范》的特点与主要内容[A].第八届防水技术专业委员会学术年会论文集[C].2004

[2]李智敏，郭虹，王江华.楼屋面防水的了解及应用[A].河南省建筑业行业优秀论文集（2006）[C].2006

[3]王敬松.建筑工程中的防水措施[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2011（04）。

[4]许可.SBS改性沥青卷材屋面防水卷材施工工艺及要点[J].中国高新

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/17ce88ff5f83b2bede9f547f.html