# 暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用严晓燕

严晓燕

江苏扬建集团有限公司江苏225002

摘要：现阶段，随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，暖通空调已成为人们生产生活中主要的电气设备，暖通空调安装施工技术在建筑施工中非常普遍。因考虑到暖通空调安装需综合考虑各种问题，专业性较强，因此，如何提高暖通空调在建筑施工中的安装质量与水平，受到越来越多业内人士的关注。

关键词：暖通空调；安装施工技术；建筑施工；应用

引言

当前建筑暖通工程中比较重要的系统就是暖通空调设备，结合建筑系统的实际应用要求和安装要求等，在整个过程中需要掌握系统的应用情况，工作人员自身掌握专业知识，明确机电管理的要求，从管道设计和其他设计方面入手，做好环节指导工作，在技术分析和应用阶段，提出切实可行的措施。

1暖通空调安装施工技术的应用现状

1.1暖通空调设备运行噪音大

在暖通空调运行过程中，最常见的问题就是空调外机噪声过大，在一般的空调使用过程中，外机的噪声往往并不会影响人们的正常生活，但是在我国，暖通空调这种大型空调设备的降噪技术并不能满足暖通空调降噪的实际需求，而且在出厂检测中噪音一般很难达到标准，在运行过程中会严重影响人们的生活质量，这就要求相关工作人员在施工时额外增加隔音处理，一定程度上加大了相关施工人员的工作难度和工作量。

1.2管线安装问题

在暖通空调的管线安装之中，经常出现吊顶可利用的标高偏小的情况，使得管线坡度严重不足，不利于管线的安装。此外，在我国的建筑工程中，由于全球化的浪潮，因为工程的各种工艺要求经常会涉及全球不同国家及地区的产品及多种施工技术，再加上不同专业设计图纸间的标准差异，使得各子项工程施工环节大多相互独立，对管线的定位造成极大影响。同时，随着建筑工程的功能越加完善，吊顶空间结构因各种防震、防渗漏等技术应用了多种新型材料，使吊顶空间显得更加局促，给管线安装带来很多困难。

1.3暖通空调管道设计与施工脱节

任何一个建筑工程在开始施工之前都需要进行图纸设计，暖通空调管道铺设工作也是如此，相关设计人员往往会在施工开始前对暖通空调管道铺设路线进行设计，但是在给出的设计图中，往往并没有标明管道铺设施工细节，而且相关设计人员不能及时的深入现场，这就导致了相关施工人员无法读懂设计图甚至不能完全按照设计图进行管道铺设，极大程度上影响了整个建筑工程的正常进行，如果管道铺设出现错误，在施工前期往往并不会发现，但是这会影响后来管道铺设工作的进行，大大增加其工作难度，一旦出现管道铺设错误的问题，轻则增加工作难度，重则需要进行返工重建，大大增加了人力、物力资源的消耗，并拖慢了整个建筑工程的进程。

2暖通空调安装施工技术应用的优化方案

2.1将样板理念加入到暖通空调的安装施工之中

首先，建筑工程施工中施工人员需要能够按照工程的实际规模，对于典型的样板层实施选择，在这当中对于样板层的层数没有要求，只要能够将其安装当中的相关问题进行凸显出来就可以，并且能够使得施工安装人员能够按照该标准进行相应解决方案的制定就可以。在走道的标高和有关标准之间不相符合时就需要人员能够在对横截面积确保的基础上，对于风管主管道高度实施下降处理，并且还需要实施对软管风管支管的应用，还需要对当前的管线有效调整，以此来对其标高进行提升。另外，为了确保房屋建筑的美观性，还需要加强空调管线的装饰，使得其能够形成比较舒适的建筑室内使用环境。

2.2对空调运行设备噪音的进行优化

在对暖通空调的噪音处理中，可以从两个方面入手进行处理。首先需要加强对于安装过程的优化处理，尽可能的最大化的实现空调噪音的降低，以此来避免对于人们的正常生活和工作产生影响。施工人员在对其进行安装前，需要对空调房实施吸音，这主要就是在空调机房内部墙体中进行吸音材料或者隔音材料的安装；另外，还需要做好风系统的安装，在风机的进出口的位置进行阻抗消声器设备的安装，还需要对风管系统进行有效的排查，在一些声音比较大的部位需要消声器设备的安装。并且还需要在新风入口处进行消声百叶的安装，在风管的弯头处进行消声弯头的安装。另外，为了能够将风管所产生的振动降低，还需要在风管当中进行声音吸附材料的安装。在新型的新风消声器和空调的外部进行保温材料的应用，以此来避免由于温度要低对空调设备产生影响。

2.3管线安装技术

在管线安装的过程中，如何做好样板层的整体应用是关键，实施阶段选择典型和通用的样板层，在整个管控阶段，针对存在的实际问题，选择针对性的措施解决。在后期施工阶段可能存在不同程度的返工现象，在整个过程中需要节省成本，做好技术分析工作。综合设计管线是重点，后期施工阶段确定设计图纸，在管线设计的阶段，树立全局意识，整个过程中进行现场勘察、规划等，只有保证用户需求和安装标准的稳定性，才能避免出现复杂的管线预设现象，在整个过程中为了避免出现冲突，设计人员相互协商后达到优化设计目标。

2.4加大给排水、暖通空调施工监管力度

在很多情况下，质量监理是暖通空调施工监理工作的一大重点，因此，暖通空调施工监理工作需要从施工前、施工中、施工后三个方面来进行，在施工前，需要做好对暖通空调和相关原材料质量的审查工作、相关施工图纸的审核工作、反复查验测量数据等，切实做好对施工前准备工作的监理。施工过程中，相关监理人员需要做好对整个施工过程的监理工作，不管是施工中人为因素的监理还是突发事件的处理都需要做好，如果在施工过程中发现质量问题，需要立刻责令施工单位进行返工处理。施工后的监理工作指的是在施工结束后，负责检查审核整个工程的质量，并做好现场监督和巡视工作。暖通空调施工监理相关人员需要从这三个阶段，切实做好监理工作，保障整个暖通空调施工安全合理的进行。

2.5对暖通空调施工工序进行优化

为了能够确保暖通空调的安装质量，在实际的施工前一定要按照实际的施工标准和其内部构造，对其安装工序进行设计。因为暖通空调自身的安装工序非常的复杂，因此施工人员在实际的施工前需要做好相应的设计方案并且对其有效评估。科学合理的对管线长度以及安装位置进行分析，同时还需要对空调管线周边其他管线的安装进行重视，避免在施工中造成其破坏。并且为了能够和当前节能环保的理念有效融合，在实际的安装中也可以采用相关的节能能源作为其运行动力，防止因为能源过度的浪费。

结语

暖通空调安装质量是否达标在很大程度上影响建筑服务质量，因此需要提高对其设计施工的重视，总结以往经验，采取措施来有效规避常见质量问题，保证系统可以正常运行。尤其是现在建筑工程结构不断复杂化与多样化，暖通空调设计时往往会与其他项目产生众多交叉，在设计前需要进行综合分析，掌握每项参数，以满足实际应用需求为目的，排除运行隐患为根本，完成施工方案的编制，以求为后续安装施工作业提供可靠的技术指导，争取从根源上来消除问题的产生。

参考文献：

[1]马福庆.对当前暖通空调安装施工技术在建筑施工中应用的探讨[J].城市建设理论研究，2015（11）：44~45.

[2]王尊杰.对当前暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用探析[J].城市建设理论研究：电子版，2015（23）：56~57.

[3]杜永鹏，常明.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析[J].智能城市，2016（2）：90~91.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1867ee5d303148f8ed7dbf1a.html