# C_f/Cu/C复合材料的抗弯性能

### 论文摘要

分别以无纬布/网胎/铜网（A型）和网胎/铜网型（B型）预制体为增强体,采用化学气相渗透和树脂浸渍-炭化法增密制备以热解炭/树脂炭为基体的3种炭纤维混杂铜网增强炭基体（Cf/Cu/C）复合材料,热解炭在热解炭/树脂炭基体中的体积分数分别为38%（M1）、29%（M2）、19%（M3）。选用Instron3369型材料试验机测试材料的抗弯强度。研究预制体类型和热解炭含量对复合材料力学性能的影响。结果表明,预制体类型和热解炭含量是影响复合材料抗弯强度的重要因素。在垂直和平行方向上,A型预制体及B型预制体试样的抗弯强度都随热解炭含量的降低而降低。且对同一试样,垂直方向的抗弯强度均优于平行方向上的抗弯强度,但差异较小;A型Cf/Cu/C复合材料较B型Cf/Cu/C复合材料有更高的抗弯强度。弯曲断裂时,炭纤维从热解炭和树脂炭层中拔出,断口呈台阶状。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 材料制备

- 1.2 物理性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 微观结构

- 2.2 抗弯性能

- 2.2.1 测试方向的影响

- 2.2.2 预制体和热解炭含量的影响

- 2.3 断裂形貌及断裂机制

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张欢,尹健,熊翔,张红波,徐亚楠,杨鹏翱

关键词: 复合材料,预制体,炭纤维,抗弯性能,断裂机制

来源: 粉末冶金材料科学与工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,铁路运输

单位: 中南大学粉末冶金国家重点实验室,浙江亚太机电股份有限公司

基金: 湖南省自然科学基金资助项目(2017JJ2309)

分类号: TB332;U214.99

页码: 188-194

总页数: 7

文件大小: 650K

下载量: 45

### 相关论文文献

- [1].废轮胎热解炭制备碳化硅的研究[J]. 硅酸盐通报 2020(09)

- [2].热解炭在线催化玉米秆热解实验研究[J]. 太阳能学报 2019(11)

- [3].基体表面粗糙度对疏松热解炭密度的影响[J]. 炭素技术 2017(02)

- [4].人工心瓣含硅低温热解炭涂层热处理分析[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [5].工艺参数对疏松热解炭微观结构的影响[J]. 炭素技术 2015(05)

- [6].改性热解炭黑的结构表征及其在丁苯橡胶中的应用[J]. 橡胶工业 2018(01)

- [7].热解炭涂层对C/C-SiC复合材料性能的影响[J]. 航天制造技术 2018(01)

- [8].沉积条件对低温各向同性热解炭微观结构的影响[J]. 中国有色金属学报 2015(01)

- [9].生物质固体燃料热解炭化技术研究进展[J]. 西南林业大学学报 2013(06)

- [10].添加炭黑和碳纳米管对酚醛树脂热解炭的结构及抗氧化性的影响(英文)[J]. 新型炭材料 2012(04)

- [11].热处理温度对热解炭及炭/炭复合材料力学性能的影响[J]. 无机材料学报 2010(03)

- [12].废轮胎热解炭黑及其改性后的特性研究[J]. 环境工程学报 2010(07)

- [13].废轮胎热解炭黑的改性[J]. 化工学报 2009(09)

- [14].不同种类生物质热解炭的特性实验研究[J]. 生物质化学工程 2009(05)

- [15].废轮胎热解炭黑的改性及应用研究进展[J]. 弹性体 2016(06)

- [16].改性热解炭吸附水体中苯胺的热力学及动力学研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2014(06)

- [17].热解炭黑——橡胶工业的新机遇[J]. 世界橡胶工业 2015(06)

- [18].白炭黑/热解炭黑并用对胎侧胶料性能的影响[J]. 特种橡胶制品 2015(05)

- [19].电磁场辅助CVD沉积倒锥状热解炭的微结构及形成机理(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(10)

- [20].氧化镍掺杂酚醛树脂热解炭的结构及抗氧化性研究[J]. 武汉科技大学学报 2011(01)

- [21].人工心瓣含硅热解炭涂层的微观结构[J]. 中国生物医学工程学报 2011(05)

- [22].各向同性热解炭低温氧化行为研究[J]. 炭素技术 2017(05)

- [23].沉积条件对低温各向同性热解炭形貌的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2016(07)

- [24].落叶松木屑快速热解炭制备活性炭工艺及结构表征[J]. 东北林业大学学报 2011(04)

- [25].热解炭过渡层-中间相沥青基炭/炭复合材料的微观结构[J]. 新型炭材料 2010(04)

- [26].连续法热解炭黑的性能及其在丁苯橡胶中的应用[J]. 橡胶工业 2017(11)

- [27].生物质连续式分段热解炭化设备研究[J]. 农业机械学报 2016(08)

- [28].松子壳热解炭活化特性研究[J]. 可再生能源 2015(01)

- [29].石油焦煅烧过程中热解炭膜的形成及其对煅后焦性能的影响[J]. 炭素技术 2014(02)

- [30].低温各向同性热解炭的微观结构[J]. 炭素技术 2012(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1c8e1bf40a65eeaef4cbd859.html