# 复合强化地板论文_苏英

导读:本文包含了复合强化地板论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:强化地板,纤维板,密度,吸水,全封闭,刃口,防火板。

### 复合强化地板论文文献综述

苏英[1]（2002）在《新型复合强化地板的研究》一文中研究指出复合强化地板是近年来兴起的一种新型室内地面装饰材料。本文针对其防水抗霉性能较差、一等品及优等品极少；以及其表层耐磨纸价格昂贵、缺陷较多，尤其我国生产厂家80％依赖进口耐磨纸的现状，提出一种简便而行之有效的方法——企口表面全封闭法来改善复合强化地板的防水抗霉性能，并采用国产材料研制出一种集装饰功能与高耐磨性能于一体、生产成本很低的新型高耐磨层，以替代进口耐磨纸。 通过研究复合强化地板结构、各组分性质与地板防水抗霉性能之间的内在联系，分析地板吸湿、吸水、霉变机理，找出复合强化地板防水抗霉性能差的症结所在。针对吸水变形、霉变主要发生在地板企口表面的特征，采用企口表面全封闭法，在复合强化地板企口表面喷涂特殊的防水封闭剂，使其依靠毛细管作用及渗透作用进入板内一定深度，堵塞木纤维之间的空隙及毛细孔通道，截断水分传递的渠道，并改变毛细孔壁及纤维的表面性质以不利于水的浸润与吸附，同时其固化后能在企口表面形成一层致密的憎水薄膜，防止水分、湿气从企口侵入板内引起木纤维膨胀变形、发霉等现象。 通过SEM等方法分析进口耐磨纸的结构。将耐磨层的所有组份按一定比例制成液体形态的耐磨胶，再将耐磨胶均匀、定量地喷涂于装饰纸表面，经一系列工艺得到集装饰效果与高耐磨性能于一体、成本很低的新型高耐磨复合强化地板。本技术关键是对国产耐磨材料进行微细化处理及偶联剂改性处理，从而改善树脂与无机耐磨颗粒的界面粘结性能以提高耐磨性。 新型高耐磨复合强化地板经企口全封闭法改性处理后，对其耐久性能研究表明，新型地板表面具有良好的耐香烟灼烧、抗冲击、耐日常用品污染等性能，且其游离甲醛释放量有所下降。 企口表面全封闭法的工业应用及新型高耐磨层的制备，只需在原有生产线上增设两道简易工序即可，且能显着提高产品质量并大幅度降低生产成本，因而本技术具有广阔的工业应用前景。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2002-05-01）

马保国,苏英,陈友治[2]（2001）在《改善复合强化地板防水性能途径的研究》一文中研究指出前言以林产工业副产品、不成材的杂木等为基本原料 ,经过深加工制成的复合强化地板 ,具有高耐磨、硬度大、耐香烟灼烧、自然木材纹理、装饰效果好、表面不易被污染、安装维修简单等一系列优点。但其防水性能差、吸水膨胀率大一直是难以克服的弱点 ,尤其当地板基材耐水性(本文来源于《新型建筑材料》期刊2001年10期）

陈友治,马保国,苏英,贺新洋[3]（2001）在《复合强化地板出现的“黄板”现象及其对策》一文中研究指出本文简介了深加工复合强化地板时出现的“黄板”现象 ,分析了产生该种质量事故的原因 ,提出了解决的技术方案和措施。(本文来源于《建筑人造板》期刊2001年02期）

陈友治,马保国,苏英,刘继开[4]（2000）在《我国复合强化地板现状与问题分析》一文中研究指出本文简介了复合强化地板在我国的生产和使用情况 ,概述了复合强化地板的产品组成、性能特点及铺装使用过程中应注意的环节 ,总结了我国目前深加工复合强化地板时易出现的问题及应采取的措施。(本文来源于《建筑人造板》期刊2000年04期）

涂平涛[5]（2000）在《我国复合强化地板现状及组成材料分析》一文中研究指出介绍国内复合强化地板的销售生产状况、组成材料的性能要求和生产工艺流程 ;列出了复合强化地板物理力学性能指标 ,并对该产品的市场前景和经济效益进行了分析。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2000年04期）

马保国,陈友治,李水鑫,贺行洋,彭观良[6]（2000）在《防水抗霉复合强化地板的研究开发》一文中研究指出本文通过憎水涂膜密封处理工艺方法对复合强化地板侧面企口表面进行改性。试验结果表明 :改性复合强化地板不仅大大提高了其抗水性能 ,而且极大地抑制了“霉点”的产生 ,同时其耐各种日常用品污染性能优异(本文来源于《建筑人造板》期刊2000年01期）

苏建[7]（2000）在《加工复合强化地板的金刚石组合铣刀》一文中研究指出近年来,随着森林资源逐年减少,人们的环境保护意识逐渐增强,人们采用其他类型的材料来代替木材。在装饰材料方面,出现了新型的叁氧化二铝复合强化地板,图1是叁氧化二铝复合强化地板的截面形状示意图。图1复合强化地板的表面有一层硬度高,耐磨性好的叁氧化二铝强化层,其厚?..(本文来源于《工具技术》期刊2000年02期）

陈友治,马保国,李永鑫,董荣珍[8]（1999）在《复合强化地板的发霉及其成因研究》一文中研究指出本文研究了复合强化地板的吸湿膨胀和发霉现象，并根据其不同组成部分的发霉试验研究，解释了复合强化地板装饰面层产生“霉点”的原因(本文来源于《建筑人造板》期刊1999年04期）

[9]（1998）在《复合强化地板背景和生产工艺(二)》一文中研究指出6 短周期压贴 短周期压贴从理论上来看似乎十分简单而且容易让人理解。压机生产线的投资规模在很大程度上取决于希望达到的产量,从而它也决定了自动化程度。生产技术要求有理论和经验,特别是针对以下几方面:(本文来源于《人造板通讯》期刊1998年12期）

[10]（1998）在《复合强化地板背景和生产工艺(一)》一文中研究指出1 发展历史简介 大约在20年以前,瑞典首次开发并铺装了第一批复合强化地板。其生产体系的根基如同用周期运转压机生产工作台板和家具一样,首先生产出防火板,然后在第二道工序中将防火板连同背纸压贴在刨花板或中密度板上。目前仍然有一些厂家用此方法生产并销售复合强化地板,这些厂家主要是防火板生产厂家。近来也出现了能够连续生产防火板的压机。 我们认为未来复合强化地板生产方法属于(本文来源于《人造板通讯》期刊1998年11期）

### 复合强化地板论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

前言以林产工业副产品、不成材的杂木等为基本原料 ,经过深加工制成的复合强化地板 ,具有高耐磨、硬度大、耐香烟灼烧、自然木材纹理、装饰效果好、表面不易被污染、安装维修简单等一系列优点。但其防水性能差、吸水膨胀率大一直是难以克服的弱点 ,尤其当地板基材耐水性

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 复合强化地板论文参考文献

[1].苏英.新型复合强化地板的研究[D].武汉理工大学.2002

[2].马保国,苏英,陈友治.改善复合强化地板防水性能途径的研究[J].新型建筑材料.2001

[3].陈友治,马保国,苏英,贺新洋.复合强化地板出现的“黄板”现象及其对策[J].建筑人造板.2001

[4].陈友治,马保国,苏英,刘继开.我国复合强化地板现状与问题分析[J].建筑人造板.2000

[5].涂平涛.我国复合强化地板现状及组成材料分析[J].新型建筑材料.2000

[6].马保国,陈友治,李水鑫,贺行洋,彭观良.防水抗霉复合强化地板的研究开发[J].建筑人造板.2000

[7].苏建.加工复合强化地板的金刚石组合铣刀[J].工具技术.2000

[8].陈友治,马保国,李永鑫,董荣珍.复合强化地板的发霉及其成因研究[J].建筑人造板.1999

[9]..复合强化地板背景和生产工艺(二)[J].人造板通讯.1998

[10]..复合强化地板背景和生产工艺(一)[J].人造板通讯.1998

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1dbac35ded2173d49c9d4b40.html