# 回转油缸载荷谱的编制

### 论文摘要

为得到掘进机回转油缸的疲劳载荷谱,利用大容量数据记录仪(黑匣子)对回转油缸工作载荷进行测取,采用幅值门限法去除载荷数据中的异常峰值点,对测取的载荷进行预处理,得到经载荷平稳性和各态历经性检验的回转油缸拉动载荷样本数据。采用雨流计数法对回转油缸载荷样本数据进行统计处理,结合大量统计分析经验,对幅值和均值概率分布分别作威布尔分布和正态分布的假设,并对其幅值与均值的分布规律进行了研究,利用卡方检验,对幅值和均值的独立性进行检验,针对均值提出了三模态正态概率分布模型。结果表明:在检验水平0. 05的条件下,回转油缸拉动载荷的幅值和均值相互独立;幅值服从形状参数为1. 156、尺度参数为3. 345的威布尔分布;提出的三模态正态概率分布模型,真实反映出均值的统计特征,实现回转油缸载荷信息的准确识别。为保留回转油缸全寿命周期内的工作载荷特征以反映工程实际,根据回转油缸推拉工况作业时间比例,将回转油缸样本拉动载荷数据的累积频次扩展到5×105次循环,基于二维概率分布函数,建立了回转油缸拉动载荷数据8×8级幅均值二维载荷谱。根据疲劳累积损伤理论,应用Goodman方法将幅均值二维载荷谱转化为回转油缸拉动载荷数据8级一维载荷谱,可为回转油缸疲劳寿命预测及疲劳寿命试验提供理论基础。

### 论文目录

- 1 载荷数据的测取

- 2 载荷数据的预处理

- 3 随机载荷历程的统计处理

- 3.1 基于雨流计数法的统计计数

- 3.2 幅均值概率分布及检验

- 4 载荷谱的编制

- 4.1 幅均值二维谱的编制

- 4.2 疲劳试验程序加载谱的编制

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李旭

关键词: 掘进机,回转油缸,载荷谱,雨流计数法,三模态

来源: 煤炭学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 天地科技股份有限公司,煤炭科学研究总院储装技术研究分院

基金: 中国煤炭科工集团有限公司科技创新创业资金专项青年资助项目(2018QN021),天地科技股份有限公司科技创新创业资金重点资助项目(2018-TD-ZD006)

分类号: TD421.5

DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2018.1020

页码: 1923-1929

总页数: 7

文件大小: 1893K

下载量: 97

### 相关论文文献

- [1].打包机缓冲油缸故障分析及解决方法[J]. 凿岩机械气动工具 2019(04)

- [2].伺服阀动态测试油缸尺寸设计[J]. 液压气动与密封 2019(12)

- [3].液压支架油缸故障的诊断与解决方案[J]. 化学工程与装备 2020(03)

- [4].冷拔油缸管失效原因分析及探讨[J]. 钢管 2020(01)

- [5].复合管环形油缸装置设计与应用[J]. 机械研究与应用 2020(02)

- [6].小缸径油缸拆装一体机的设计制作[J]. 机械工程师 2020(05)

- [7].直臂式随车起重机臂架伸缩油缸[J]. 建筑机械 2016(12)

- [8].一种新型扭力油缸的设计[J]. 机械工程与自动化 2017(02)

- [9].多级油缸故障分析与排除[J]. 煤矿机电 2017(03)

- [10].调架油缸距离套的改进[J]. 煤 2016(04)

- [11].大流量串联油缸同步精度研究[J]. 建设机械技术与管理 2016(04)

- [12].某70t级液压挖掘机工作油缸动态性能测试分析[J]. 机床与液压 2016(14)

- [13].掘进机油缸拆装工装的设计[J]. 机械工程师 2015(02)

- [14].《小老鼠与大油缸》[J]. 小学生作文辅导(语文园地) 2020(03)

- [15].一种液压剪板机压紧油缸设计[J]. 液压气动与密封 2020(03)

- [16].热轧弯辊油缸密封改进[J]. 冶金设备 2020(02)

- [17].重卡驾驶室举升油缸设计[J]. 汽车实用技术 2020(12)

- [18].坦克高低向稳定器动力油缸动态仿真[J]. 液压气动与密封 2020(10)

- [19].矿用液压支架油缸泄露维护技术探究[J]. 机械管理开发 2019(02)

- [20].叶片式液压摆动油缸的动态特性仿真研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(07)

- [21].对油缸缸筒产生爆裂的原因分析[J]. 内燃机与配件 2019(14)

- [22].一种新型油缸固定架的优化设计与应用[J]. 山东工业技术 2018(23)

- [23].采伐机工作臂油缸的设计及其运动分析[J]. 福建农林大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [24].油缸缓冲结构参数对缓冲性能的影响分析[J]. 液压气动与密封 2017(05)

- [25].重负载双油缸同步技术研究[J]. 科技经济导刊 2017(14)

- [26].非对称油缸受力方向对停位保持的影响[J]. 机床与液压 2017(16)

- [27].新型液压支架抬底油缸导向结构的设计研究[J]. 液压气动与密封 2015(02)

- [28].升降台油缸安装板结构分析与改进[J]. 湖北工业大学学报 2015(04)

- [29].恒立油缸:高压油缸领跑者[J]. 小康(财智) 2012(03)

- [30].恒立油缸 恒心恒久 立志高远[J]. 证券导刊 2011(39)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1dde4f0fc6cb0f207363576c.html