# 建筑屋面防水施工技术分析林尤雄

海南晟亚建设工程有限公司海南海口571100

摘要：文章以建筑屋面防水施工技术为研究对象，首先简单分析了建筑屋面渗漏成因与危害，随后探讨了建筑屋面防水材料，最后对建筑屋面防水施工技术运用进行了讨论分析，以供参考。

关键词：建筑渗漏；原因与危害；建筑屋面防水技术

前言：屋面作为建筑最外围结构，长期暴露于外界环境下，很容易受到温度、雨水等因素影响，致使屋面出现渗漏问题，建筑屋面渗漏虽然在短时间内不会造成严重影响，但仍会影响用户居住体验，并且长期的渗漏还会影响建筑使用寿命，引发建筑安全问题，因此有必要通过对建筑屋面防水技术进行探讨分析，这对于提升建筑屋面防水效果具有重要的影响意义。

一、建筑屋面渗漏成因与危害分析

（一）建筑屋面渗漏原因

导致建筑屋面渗漏原因有很多，比如建筑设计不合理，建筑防水材料不合格，建筑防水防渗施工技术落实不到位等。具体来说，当建筑设计存在问题时，比如屋面防水设计不合理，具体表现为屋面设计坡度较小、防水层没有进行分隔缝设计等，将会导致建筑屋面出现渗漏问题。当建筑防水防渗施工操存在不合理问题时，比如针对混凝土浇筑要求比较高的屋面、外墙、门窗等，泥浆配比控制不准确，振捣不够密实，从而很容易出现裂缝，最终引发渗漏问题。当建筑防水材料存在质量问题，比如一些塑料防水油膏，部分不良厂家为节约生产成本，故意少添加、甚至不添加一些关键性材料，导致防水油膏防水品质大大降低，在实际应用中，抗冻性、隔温性、抗老化等性能无法达标，从而很容易导致材料失去防水防渗功能，最终引发建筑渗漏问题。

（二）建筑屋面渗漏危害

在建筑渗漏危害方面，因建筑屋面渗漏，将会导致建筑墙面、地面潮湿、发霉，不仅不利于整体家居美观，在潮湿的建筑环境中很容易滋生各种微生物、细菌等，对于居民居住体验造成严重的影响，居民长期居住在潮湿环境中，还容易患上关节炎、风湿病等，严重影响居民身日健康。从建筑本身的角度来看，因建筑出现渗漏问题，建筑结构将会导致建筑钢筋锈蚀，致使钢筋强度逐渐削弱，对于建筑本身安全也造成严重额威胁，同时随着水分长期渗透进建筑物之中，还会进一步加快建筑混凝土结构体的碱骨料反应，严重影响建筑运行寿命。基于此，需要加强对建筑屋面施工防水、防渗施工技术的应用探讨分析，从而有效降低建筑渗漏问题发生概率，保护建筑安全，延长建筑使用寿命，提升人们的居住体验。

二、建筑屋面防水材料分析

（一）柔性防水材料

柔性防水材料主要由沥青、油毡等有机材料组成，通过将玻璃布、油毡等纤维材料制作成屋面防水卷材，并在卷材中加入沥青、橡胶等材质，然后将卷材粘结到屋面，形成屋面防水层，在外力作用的影响下，防水层会带有一定的伸缩性，在弹性范围内，能够有效抵抗结构裂缝，具有良好的柔性特点。并且柔性防水材料实际施工比较方便，但使用寿命相对于刚性防水材料而言较短。

（二）刚性防水材料

所谓刚性防水材料具体是指以砂石、水泥作为原料的材料，如有必要，还可以在原料之中添加一些一定量的外加剂、高分子聚合材料等物质，然后结合实际防水需求，做好材料配比的合理调整，降低材料孔隙率，促使材料密实度得到有效提升，成功将其配置成具有防水功能的混凝土。刚性防水材料防渗透性能良好，并且有着非常强的抗伸拉、压缩强度。在建筑屋面使用刚性防水材料，具有施工成本低、后期维护方便、耐久性好等优点，但不适合在设有松散保温层的屋面、大跨度屋面进行施工，并且针对刚性防水层节点部位，仍需要与柔性防水材料相配合使用，才能够起到良好的防水效果。

三、建筑屋面防水施工技术分析

（一）高聚物改性沥青卷材屋面防水施工技术

高聚物改性沥青卷材非常适合于在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水应用，其中Ⅲ级屋面设防道数为一道设防，同时注意卷材厚度应在4mm以上；Ⅱ级屋面设防道数为二道设防，注意卷材厚度应在3mm以上；Ⅰ级屋面设防道数应在三道或三道以上设防，注意卷材厚度应在3mm以上。在施工时还应注意控制好卷材长、短边搭接宽度，若使用满粘法铺设，则搭接长度应不小于80mm，若使用空铺、点粘、条粘方法，则搭接长度应不小于100mm。当外界施工环境气温较低或者略有湿气，可以使用热溶法进行卷材铺设施工，该施工方法不需要涂刷胶粘剂，可以直接采用火焰烘烤，然后将将卷材与基层粘贴，可有效降低降低造价。在具体实施方面，需要先涂刷基层处理剂，然后间隔8h后才能正式进行施工，在进行卷材加热时，应注意控制好火焰加热器喷嘴距与卷材面的距离，一般在0.5m左右，并且喷嘴应与基层呈45°卷材应均匀加热，直至卷材胶层出现黑色光泽、发亮并且稍有细微的泡沫，即可停止加热，并立即滚铺卷材，在滚铺过程中，应将卷材下面的空气排除，确保卷材摊铺无皱折，并用辊压使卷材粘结更加牢固。针对搭接部位，需要采用热风焊枪加热，需要加热至热溶改性沥青胶益处为止，随后立即刮平封口、粘贴牢固，可有效提升高聚物改性沥青卷材屋面防水施工质量。

（二）高分子涂膜屋面防水施工技术

高分子涂膜以高分子合成材料为主的一种防水涂料，涂布一般在经过嵌缝处理的屋面找平层之上，能够形成具有防水功能的坚韧涂膜，达到屋面防水的目的。在实际进行板缝嵌缝时，需要用到嵌缝油膏与胶泥，油膏通常分为两类，一类为沥青、橡胶沥青等材质的油膏，比较适合于冷嵌施工；一类是聚氯乙烯胶泥，这种胶泥以聚氯乙烯树脂、煤焦油为核心原料，并且在原料之中还添加了增塑剂、稳定剂等外加剂，在现场施工时，需要边加热边搅拌，比较适合用于热嵌施工。

在具体进行嵌缝施工时，用于冷嵌施工的油膏比较适合用嵌缝枪或将油膏切割成条，随切随嵌，施工人员应用力压实嵌密，要将接槎做成斜槎；而热嵌胶泥则需要自下而上进行，嵌缝施工，注意加热温度应在1100℃以上，在施工时，需要先针对垂直于屋脊的板缝，做好嵌缝施工，然后针对平行于屋脊板缝，做好嵌缝施工，同时还应注意，在遇到垂直屋脊与平行屋脊板缝的交叉位置处，需要两侧各灌150mm，并留成斜槎，同时控制好油膏覆盖宽度，一般情况下，油膏覆面应超出板缝20mm以上。

在进行涂料施工时，通过会选择手工抹压、涂刷或喷涂等方式进行。在涂料时，应以防水涂料品种为依据，做好分遍涂布，应确保防水层与基层粘结牢固，基层应表面平整，涂料要涂刷均匀，严禁出现流淌、皱折、鼓泡等问题，涂料应注意分层涂抹，上一层涂层未干时，严禁进行下一遍涂抹，涂料不可一次涂成。当屋面坡度小于15%时，在铺设胎体增强材料（指的是用于增强涂膜防水层的化纤无纺布、玻璃纤维网等材料）时，应注意平行于屋脊进行铺设，当屋面坡度大于15%时，应注意垂直于屋脊铺设，胎体增强材料长边搭接宽度应在50mm以上，短边搭接宽度应在70mm以上，上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。在涂层结膜完全硬化前，严禁施工人员在其表面摆放物品或者行走，在进行涂料施工时应密切关注天气变化，严禁在刮风或阴雨天气下施工，外界环境温度不得高于35℃，以保证高分子涂膜屋面防水施工技术效果。

总结：综上所述，建筑屋面防水施工作为建筑施工重要的组成部分，自身防水性能的好坏对于整个建筑质量与用户居住舒适度有着直接的影响。因此需要提高对建筑屋面防水施工的重视程度，了解屋面渗漏原因与危害，并采取有效的技术措施，提升建筑屋面防水效果，推动整体建筑质量实现更好的发展。

参考文献：

[1]刘光明.建筑屋面防水施工技术分析[J].科学技术创新,2017(12):200-200.

[2]卫艳芬.建筑屋面防水施工技术措施控制分析[J].江西建材,2017(20):96-96.

[3]建筑工程屋面防水施工技术分析[J].现代物业(中旬刊),2018,No.419(4):196-197.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1e3688b086da62497b3d5666.html