# 浅析建筑工程中常用防水材料的检测方法李召营

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：在建筑工程领域，防水工程具有极为重要的意义，防水工程的好坏不仅决定着建筑物的使用寿命，更关系到建筑工程的正常使用功能。在建筑防水工程中，确保防水材料的正常使用对建筑的整体性能具有重要影响，只有经过检测合格后的防水材料才可以起到有效的防水功能。针对防水材料的检测工作对于防水工程具有重要意义。本文对常用的防水材料的检测方法进行了简单的分析。

关键词：建筑工程；防水材料；质量检查；检测方法

引言

随着我国建筑工程的迅速发展，越来越多的高楼大厦和居民建筑投入施工运营。而在建筑工程中，建筑结构的防水工程是建筑物正常使用的前提保证，只有防水工程做到位，才可以有效防止雨水、渗水等侵入建筑物，影响建筑物的正常使用和寿命。对于防水工程而言，防水材料的选取和防水工程施工质量是关乎整个防水工程的质量重要因素。确保对建筑工程中使用的防水材料的检测和施工质量的检测，可以保证防水工程的质量。当前对建筑防水工程的质量要求越来越高，为了适应防水工程的高要求，便需要对防水材料进行质量把关，确保防水材料的合格性，同时也要确保施工技术的先进性和正确性。

1建筑工程常用的防水材料

在建筑防水工程中，可以分为屋面工程防水和地下工程防水。确保防水工程的质量，可以保证建筑物的正常使用功能和建筑物的使用寿命，具有十分重要的意义。在屋面建筑防水工程中，要遵循“以排为主、防排结合”的原则，根据材料的不同，主要有卷材防水屋面、涂膜防水屋面和刚性防水屋面。卷材主要有沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材三种。防水卷材是一种传统的建筑防水材料，因其具有一定的柔性，因而被称为“卷材”。但在目前现代建筑中，应用越来越少。其中沥青防水卷材延性差，容易老化。高聚物改性沥青防水卷材通过合成高分子材料，结合改性沥青，将其作为底层材料，之后通过纤维进行胎体制作，通常可用织物或者纤维毡，在表面撒布可卷曲的防水材料。这种卷材对低温的适应能力较强，耐老化，具有一定抗拉能力，可单层铺贴。合成高分子防水卷材具有良好的低温柔性和适应基层变形的能力，耐久性好，使用年限较长，一般为单层铺贴。涂膜防水屋面可以分为沥青基、高聚物改性沥青和合成高分子防水涂料。防水涂料通常情况下是液体的形式，具有流动性。其中沥青基防水涂料是通过沥青为基料进行制作的，它适用于比较潮湿的环境，但是抗裂性能较差，并且耐久性不高。高聚物改性沥青防水涂料同样是以沥青为基料，是以高分子合成材料利用化学手段改性之后制成的。合成高分子防水涂料是以人工合成的橡胶或树脂为原料形成表面膜，起到防水效果。这两种材料的温度和湿度的适应性均较好，对于长期的防水效果来说很好，因此被广泛应用于建筑工程防水施工中。在刚性防水屋面中，顾名思义，是利用刚性材料，如砂浆或混凝土作为防水材料形成的屋面。在刚性防水屋面之中应用最多的形式是普通细石混凝土防水屋面和补偿收缩混凝土防水屋面，其具有造价低、耐久性好等优点，比卷材和涂膜防水屋面更为方便施工，且易于维修。但刚性防水屋面的重量大、强度低容易发生开裂变形。

2建筑工程中防水材料检测的影响因素

在防水材料的检测中，有以下几方面对检测结果具有影响。首先是人为因素，在防水材料的摆放时，施工人员由于不加以重视，而对材料随意堆放，会导致材料之间发生挤压甚至开裂，如果存放的环境相对恶劣，则会降低防水材料的使用性能，甚至发生报废。其次是自然因素，由于防水材料在现场堆放时，天气发生变化，当气温升高时，会使得防水材料发生延性变形，当气温降低时，会使得材料的强度大打折扣。此外湿度对材料的性质也有影响，长期处于高湿度的环境下，会造成防水材料的抗渗能力下降等不良后果。再者是检测因素，在防水材料的检测中，如果检测人员对检测过程和要求不熟悉或出现疏忽，将会出现将不合格材料检测为合格材料，从而导致施工时防水工程的质量问题最后是施工因素，在防水材料的具体铺设施工中，如果施工人员对施工步骤和具体要求不清楚，将会造成防水材料用量不当，进而影响检测的结果。

3建筑工程防水材料检测方法

3.1刚性防水材料检测方法

对刚性防水材料的检测，主要有防水砂浆、防水混凝土和结晶型水泥基渗透的防水材料三个方面。其中对防水砂浆的检测，分为透水压力比、抗压强度比和吸水量比三个参数进行检测，具体检测要求如表1所示。对防水混凝土的检测，分为渗透高度比和吸水量比两个参数进行检测，具体检测要求如表2所示。在结晶型水泥基渗透的防水材料的检测中，通常需要用到二次抗渗压力试验，即在初次试验后，将试件全部透水，然后对其进行养护30d以上，再进行第二次的抗渗压力试验。

3.2柔性防水材料

对柔性防水材料的检测，主要有聚合物水泥的防水涂料和聚氨酯材质的防水涂料两个方面。对聚合物水泥的防水涂料的检测。需要先进行试样制备，由于检测质量要求，通常需要涂膜2~3次，在涂膜之后，需要保证72h之内试样的厚度为1.5mm，且上下浮动不超过0.2mm才算合格。对于脱模后的试样，需要进行标准养护，养护时间一般为168h。此外，涂膜养护是对于防水材料检测具有重要影响的一个步骤。涂膜次数越多，膜厚度越大，带来的材料性能提升也就越大。此外还有养护环境的湿度问题，需要在适宜的湿度下进行防水材料的检测。对于聚合物水泥的防水涂料检测时的拉伸速度一般为200mm/min。对于聚氨酯材质的防水涂料的检测，也需要先进行试样的制备，在制备时，需要对试样组分进行搅拌，搅拌的速度需要进行严格控制，否则会进入空气影响试验结果。此外涂膜的厚度也要控制在72h之内试样的厚度为1.5mm，且上下浮动不超过0.2mm才算合格。之后进行96h的养护，养护后涂膜并且翻转过来继续养护96h。在试验时，要将试件制成长条形I字试件，作相距25mm的刻度线，之后通过厚度计进行试件厚度的测量，计算好平均值作好记录，再进行试验。

4结语

在建筑工程领域，防水工程的质量关乎整个工程项目的质量，只有进行良好可靠的防水施工才可以保证建筑物的正常使用。在防水工程中，会用到各种防水材料，随着科学技术的进步，将会出现越来越多、并且适用性越来越好的防水材料。对于一些传统的防水材料来说，在施工时，必须进行材料合格检测。对于不同类型的防水材料，有不同的检测方法和依据。因此在建筑工程中，需要利用科学的手段进行防水材料的检测，保证建筑施工的整体质量。

参考文献：

[1]涂强.建筑工程材料检测试验及常见问题的分析[J].信息记录材料，2018，19（7）：34-35.

[2]徐田娟.浅析建筑防水工程中常用材料及施工技术的应用管理[J].中国市场，2018（10）.

[3]刘小根，孙与康，万德田，等.既有建筑幕墙密封胶现场检测中的常见问题分析[J].中国建筑防水，2018（5）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1eb42fc14a57a91035156284.html