# 整体稳定性评价论文_尹小涛,薛海斌,汤华,任兴文,宋罡

导读:本文包含了整体稳定性评价论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:稳定性,评价,力学,挡墙,方法,裂隙,神经网络。

### 整体稳定性评价论文文献综述

尹小涛,薛海斌,汤华,任兴文,宋罡[1]（2018）在《边坡局部和整体稳定性评价方法的辩证统一》一文中研究指出边坡稳定性评价方法有局部和整体两类,两者之间存在差异有其历史的局限性和存在的合理性。以极限平衡法和有限元强度折减法为例,分析了典型整体与局部稳定性评价方法在滑面搜索、平衡条件、安全系数的定义、材料参数和失稳等5个方面存在的异同。利用PFC算例揭示了真实边坡带有强烈空间和时间特征的渐进破坏特性,发现边坡失稳是自然地形的重塑、再造和稳定的过程,也是一个动势能转换和耗散的过程。针对边坡稳定问题及其特点,提出了基于广义软化的边坡稳定矢量和法的理论构架和技术路线,并进行了程序实现,克服了传统强度折减脱离实际材料劣化特征的不足,安全系数求解仅与应力状态相关,假设条件少,可以实现局部与整体稳定评价的辩证统一,可以反映边坡失稳的渐进特性和参数演化的时空效应。与传统极限平衡法(LEM)和强度折减法(SRM)在滑面和安全系数方面的综合对比发现,局部稳定揭示的滑面更稳定,获取的安全系数是全周期的,文中方法所得安全系数比整体方法的结果稍高,差异是整体方法的假设条件造成的。(本文来源于《岩土力学》期刊2018年S1期）

袁广,孙书勤,裴向军,李天涛,王双[2]（2016）在《白鹤滩水电站库区巧家县城整体稳定性评价》一文中研究指出白鹤滩水电站位于金沙江下游河段,坝址距上游巧家县城约45 km。水电站蓄水之后,巧家县城周边部分地区将被淹没,水位变化幅度为765~825m,该变化有可能造成县城周边斜坡地区边坡失稳,给该地区人们的生产生活造成巨大影响。通过现场调查和研究钻孔资料,对其地层组成进行分析之后,运用数值模拟分析评价该区在水电站蓄水前的稳定性,得出蓄水前研究区处于稳定状态,这与实地调查结果基本一致;并预测分析了研究区在水电站蓄水后的稳定性,得出蓄水之后研究区处于基本稳定的状态,但如遭遇地震等不利因素的影响,须对其进行长期监控,防止地质灾害的发生。(本文来源于《水资源与水工程学报》期刊2016年03期）

黄先发[3]（2013）在《软基筑坝监测体系及整体稳定性评价》一文中研究指出软基筑坝工程中,由于地基强度并非天然具足,一般需要采取有效的软基处理方式以增加地基承载力。在大型地基处理工程中,需要处理的软基面积十分巨大,而淤泥排水板固结法因其可节约施工成本、经济效益显着,所以往往成为了最佳施工方式。排水板固结法有一个明显的问题是,软基固结并非一蹴而就,需要持续加载、排水固结、间隔稳定循序渐进来实现。因此软基筑坝采用排水板固结的方法时,对施工信息化提出了更高的要求,需要建立完备的监测体系,及时把握地基变形情况和承载力情况的动态变化过程,做好施工指导工作,在施工速率和地基稳定性这对矛盾上找到一个最佳平衡点。在江西省城门山铜矿尾矿库1号拦挡主坝的软基施工实践中,经过一年有余的施工和监测实践,建立了一套较好的监测体系和地基稳定性评价方法,成功地完成了监测和施工的任务,在保证坝基稳定的前提下,提高了施工速率,缩短了施工工期。(本文来源于《大坝与安全》期刊2013年05期）

包祎,石豫川,史建辉[4]（2011）在《某电站右岸边坡整体稳定性评价及预测》一文中研究指出工程高边坡在开挖过程中由于卸荷变形等因素,整体稳定性受长大裂隙控制。通过对长大裂隙的调查描述,建立二维及叁维地质模型,在定性评价的基础上进行定量计算,并进行分析,对边坡的稳定性进行评价和预测,研究结果对类似高边坡稳定性研究具有借鉴意义。(本文来源于《西北水电》期刊2011年05期）

易平,汪航[5]（2008）在《矿山排土场整体稳定性分析与评价的BP网络预测》一文中研究指出排土场稳定性分析与评价是排土场研究工作的核心内容,其稳定性关系到排土场正常运转乃至整个矿山的安全生产。本文论述了运用BP神经网络技术对矿山排土场整体稳定性进行分析与评价的可行性和合理性,在工程应用上有继续深入研究开发的价值,具有良好的应用前景。(本文来源于《矿业工程》期刊2008年05期）

金仲秋[6]（2008）在《基于有限元法评价山区公路高挡墙的整体稳定性研究》一文中研究指出挡土墙稳定性评价一直是工程技术界很关心的研究课题。至今,已出现了较多的挡土墙稳定分析方法,如极限平衡法、极限分析法等。结合工程实例,采用有限元法中的强度折减法对某山区公路高挡土墙整体稳定性进行了分析,岩土体采用弹塑性D-P屈服准则,并考虑了多层岩土体的存在,最终给出该高挡土墙的整体稳定安全系数。应用该法不仅可以计算挡土墙整体稳定性系数,而且可以分析岩土体及挡土墙的位移、应力和应变。(本文来源于《公路》期刊2008年05期）

苏怀智,吴中如,戴会超,温志萍[7]（2005）在《叁峡永久船闸高陡边坡整体稳定性的多因素综合评价》一文中研究指出叁峡永久船闸高陡边坡工程是1个开放的复杂巨系统,对其整体稳定性的评价需要综合考虑地质资料、数值分析计算成果以及监测数据等多源信息,基于多因素优化融合的思想,采用定性与定量综合集成的方法。基于系统工程的观点,借助可拓学理论,依据菱形思维模式和物元的可拓性,建立了叁峡永久船闸高陡边坡工程整体稳定性的多指标分层次综合评价体系。采用物元的概念将研究对象、评价指标和量值结合为一体,应用物元变换建立整体稳定性评价的物元模型,从而实现对叁峡永久船闸高陡边坡整体稳定性的质与量的综合描述,并结合其随时间的变化趋势,可以完成对高陡边坡整体稳定性的叁维动态评估。另外应用优化理论,进行了评价指标的主、客观组合赋权。经计算得出边坡整体稳定性属1级,特征值为1.86,介于优与良之间。同时,所述方法亦可应用于大坝健康性态整体评价、岩体质量评估、大坝老化评估等其他领域。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2005年01期）

李攀峰,王银梅,张倬元[8]（2002）在《某大型地下洞室群整体稳定性评价》一文中研究指出运用数值模拟的手段 ,分析了某水电站大型地下洞室群厂房开挖后围岩的整体稳定性 ,并进一步研究了错动带对地下厂房洞室群稳定性的影响(本文来源于《太原理工大学学报》期刊2002年04期）

黄润秋[9]（1995）在《高边坡整体稳定性评价探讨》一文中研究指出本文提出了高边坡整体稳定性评价的两个途径，一个是关于主控因素分区评价的定性方法；另一个是基于基本岩体质量分类的＂边坡地质力学评分＂方法．结合西南地区某大型水电工程，论述了两类方法的实际应用．(本文来源于《水文地质工程地质》期刊1995年06期）

### 整体稳定性评价论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

白鹤滩水电站位于金沙江下游河段,坝址距上游巧家县城约45 km。水电站蓄水之后,巧家县城周边部分地区将被淹没,水位变化幅度为765~825m,该变化有可能造成县城周边斜坡地区边坡失稳,给该地区人们的生产生活造成巨大影响。通过现场调查和研究钻孔资料,对其地层组成进行分析之后,运用数值模拟分析评价该区在水电站蓄水前的稳定性,得出蓄水前研究区处于稳定状态,这与实地调查结果基本一致;并预测分析了研究区在水电站蓄水后的稳定性,得出蓄水之后研究区处于基本稳定的状态,但如遭遇地震等不利因素的影响,须对其进行长期监控,防止地质灾害的发生。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 整体稳定性评价论文参考文献

[1].尹小涛,薛海斌,汤华,任兴文,宋罡.边坡局部和整体稳定性评价方法的辩证统一[J].岩土力学.2018

[2].袁广,孙书勤,裴向军,李天涛,王双.白鹤滩水电站库区巧家县城整体稳定性评价[J].水资源与水工程学报.2016

[3].黄先发.软基筑坝监测体系及整体稳定性评价[J].大坝与安全.2013

[4].包祎,石豫川,史建辉.某电站右岸边坡整体稳定性评价及预测[J].西北水电.2011

[5].易平,汪航.矿山排土场整体稳定性分析与评价的BP网络预测[J].矿业工程.2008

[6].金仲秋.基于有限元法评价山区公路高挡墙的整体稳定性研究[J].公路.2008

[7].苏怀智,吴中如,戴会超,温志萍.叁峡永久船闸高陡边坡整体稳定性的多因素综合评价[J].岩石力学与工程学报.2005

[8].李攀峰,王银梅,张倬元.某大型地下洞室群整体稳定性评价[J].太原理工大学学报.2002

[9].黄润秋.高边坡整体稳定性评价探讨[J].水文地质工程地质.1995

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1f3d66bef35fed12a564a094.html