# 优化配电网络以提高配网10kV线路的供电可靠性刘蒙蒙

中国铁路济南局集团有限公司济南供电段山东滕州277500

摘要：电力系统中各种电气设备、输电线路和配电线路可能出现各种故障。10kV输电线路在供电系统中占有重要的位置，需要为城市和农村用户提供电力产品，满足用户的需求。特别是在整个电力系统服务水平和质量提高的背景下，其运行可靠性更为重要，提高供电系统的可靠性，也从根本上提高了10kV配电网的供电可靠性，可靠的运行是满足电力用户质量的关键，也是检验供电部门是否达到一定服务水平的一个依据。

关键词：配电网络；10kV线路；供电

中图分类号：TM642

文献标识码：A

引言

供电的可靠性是企业的一项重任务，它体现出企业在网络改造与建设方面的整体水平，同时在供电综合管理与维护方面的水平也得到综合体现。在整个供电网中，配电网主要具有提高电网经济效益、促进电网发展、满足用户需求及搞好优质服务的功能。关键是配电网向上连接着配电的主网，向下千万的用户，因此提高配电网络线路的可靠性是配网工作中重要环节。

110kV线路的供电可靠性的影响因素

1.1自然灾害

10kV线路的功能决定了其存在点多面广等特征，大量电气设备与线路直接在自然环境中暴漏，这就极易使10kV供电系统遭受自然环境因素影响。若10kV供电系统于设计与建设阶段未采取相关防护的措施，一旦遇到强风、暴雨、大雪及雷电等天气，或是碰到地震、洪水等灾害，可能会使整个供电系统遭受严重破坏，从而使其供电的可靠性有所降低。

1.3配电设备质量不达标

因为配电网的供电设备设施生产及其进网认证门槛较低，在配电网的运行当中所用设备的品牌与厂家太过繁杂，技术、质量未达标，在入网之前的检测检验手段也不足，有一些质量方面的缺陷无法发现，导致部分设备处于带病运行状态。

1.3配电网的结构不够合理

现阶段，因为经济、技术等多方面因素，使我国许多城市配电网的结构不够合理，其供电的电源较单一，若配网系统出现故障时，电路结构无法被及时改变，这样就无法保证供电系统的运行时的安全性。当前10kV的配电线路其供电方式大多是放射型，尤其是在居住分散且区域大的地区，10kV的配电线路其供电的距离较长并单辐射的供电，导致出现故障的频率仍然很高。

1.4导线故障导线故障

在10kV配电网当中时常出现，部分配电设备处于长时间使用的状态，供电设备与导线间的连接必然会有所松动，极易造成连接位置发热等情况，使导线受到损伤，发生短路事故。另外，导线长期遭受风吹日晒，这样会损坏绝缘层，使导线裸露在外，大风天时，可能会使导电物体搭挂在导线上，造成短路事故。

1.5计划停电

由于社会用电的负荷量不断增大，需要经常对老旧的电网设备进行检修与改造，这就需要进行计划停电，随着供电设施老旧问题的日益严峻，导致计划停电的次数逐渐增加，另外为确保用电的安全，部分配电网也会时常停电检修，这样必然会在一定程度上影响到配网供电的可靠性。

2优化配电网络以提高配网10kV线路的供电可靠性

2.1加强输电线路的运行和管理

加强运行管理，实施安全生产风险管理体系，规范建设，加强电网风险管理和设备风险管理，降低配电网故障率，加强电力管理。推广10kV联合循环，加强电力故障管理，加强电力故障控制系统的维修。一方面进行设备状态检修，提高维修效率。同时，还将加强需求侧管理，以减少用户损坏设备造成的故障。严格按照规定检查和维护电气设备和电力线路，实行24h值班制，及时处理问题，以免发生故障。开展专项检查和夜间检查，确保配电设备和传输线的正常运行，并记录设备缺陷的位置，落实管理职责，根据优先级安排维修计划并排除事故。

2.2用先进设备实现配电自动化

由于配电网10kV线路相对比较复杂，线路一旦出现故障，常常会导致一处甚至是多出出现断路跳闸等问题。如，安装故障定位系统，该系统所采用的地理信息系统和遥感技术通信相结合的模式，可以减少故障部件的修复时间，也可以帮助工作人员来确定故障部位所在的区域和分支位置，一定程度上有效提高了配电线路的供电可靠性。并且这些跳闸会分布在各个主干线上，又会分布在分段线上，因为距离差异悬殊，如果查找具体的故障位置时，需要消耗大量的时间、人力及物力，而且这个过程中线路始终处于中断状态，影响了供电的可靠性。因此，很多供电单位都采用先进的设备来防止供电系统出现故障，降低由于故障导致停电的时间，以此实现自动化配网。

2.3电缆沟道运行管理的加强

随着城市功能的日益完善，城市的架空线入地的要求也越来越明显，电缆线成为城市电网的重要组成部分。工区按照《电力电缆运行规程》的要求，对电缆沟和排管等带电通道运行情况，进行每月开展电缆沟道中及相关附属设备巡视工作的安排，确保电缆沟道干燥，电缆的正常运行。针对电缆沟道的问题，相关企业单位进行了堵漏处理的方法：安装移动式抽水泵，方便在检查电缆沟道时发现积水问题，能够及时有效的排除。之前没有固定排水装置的电缆沟道，要采用定期清淤的方法保持电缆沟道的干燥。总体上，电缆沟道的运行管理要努力做到积水排除措施运行的可靠性，并切实建立一套完整的电缆管理模式，才能有效提高城市配电网供电的可靠性。

2.4环网柜应用

截至目前，环网柜被提出的时间还比较短，但得到了很广泛的应用，其原因为近几年兴起的工业企业建筑与事业单位建筑，在供配电方面，主要为小型容量，且配变都在1250kVA以内。针对这一电力用户，虽然环网柜称不上完美，但能足够胜任。伴随城市进一步建设和发展，高层与超高层建筑陆续拔地而起，建筑的变配电所大多处于地下，为满足消防要求，对变配电设备而言，应实现无油化，同时为了充分利用建设面积，对于变配电设备，应实现小型化，所以具有体积较小和无油无毒特点的环网柜就得到了很广泛的应用。环网柜不仅结构简单，而且运行稳定、安全和可靠，基本不需要复杂的维修，用于运行的费用很低，与传统开关柜相比，有着突出的优势。但环网柜对负荷开关提出了更高要求，不仅要具备高性能，而且体积应尽可能的小，所以在这种情况下负荷开关的得到快速发展，出现了很多种新负荷开关，同时这样也会促进环网柜发展。目前的环网柜除性能优良外，还实现了系列化，使其适用范围得以进一步扩展。

2.5对配电网的计划停电加强管理

在拟定计划停电的时候，务必要结合当地实际的情况，选择合理时间停电检修，将配电网的年度停电计划做好，主配网应协调一致，降低重复停电的次数，若停电范围较大，影响用户较多，应考虑可否采取缩小停电的范围、负荷改接及转供电等措施对停电方案加以优化，减小停电带来的损失。并提升检修人员专业素养，提高其检修质量与效率，进而有效缩短计划停电的时间。

结束语

综上所述，配电网负荷峰值逐步增高，对供电的稳定可靠运行提出了更高的要求。只有深入分析影响现有10kV配电网稳定运行的各种干扰因素，才能积极地解决这一问题。电力部门应加快配电网建设，升级旧设备，加大配电网维护力度，为供电可靠性创造更好的硬件条件。同时，加强宣传，动员全社会的力量，加强配网设施的保护。

参考文献

[1]叶兆渠.从10KV线路断线接地故障引起对城镇安全用电管理的思考[J].中华民居,2011（9）.

[2]费军,单渊达.配网中自动故障定位系统的研究[J].中国电机工程学报,2000（9）.

[3]张剑荣.10KV配网开关设备配置探讨[J].城市建设,2010（20）.

[4]李勇,刘江燕.沙市配网供电可靠性分析——谈提高用户供电可靠性措施[A].电机工程学研讨会[C].1999.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1f569d4f6433fba328e30a0c.html