# 论高层建筑幕墙的施工技术与质量控制黄义军

山东天元装饰工程有限公司山东临沂276000

摘要：现阶段，在高层建筑幕墙施工过程中，应全面分析单元式幕墙的制作与施工方式，明确具体的施工技术要点与要求，并将相关技术合理应用在工程施工建设中。与此同时，应筛选最佳的质量管理与控制方式，采用合理的方式针对工程的质量进行管理，保证其可以满足当前的施工建设需求。

关键词：高层建筑幕墙；施工技术；质量控制

引言

伴随我国城市化进程的不断加速，高层建筑的数量逐年的增长，随着时代以及科技的不断发展，更多新技术以及新兴设备都被应用于高层施工工程当中。因此，对于高层建筑的施工人员的专业素养就提出了更高的要求，以及高层建筑的质量也提出了更高的要求，施工单位以及施工人员应当如何不断的改革以及创新施工技术，是时代发展的重要课题，施工单位以及施工人员将高层建筑施工技术和质量控制的措施进一步的研究,从而能够充分的发挥在高层建筑的施工当中。

1高层建筑幕墙的施工技术分析

1.1高层建筑幕墙单元构件的制作和养护

高层建筑工程幕墙施工过程中，通常会采用工厂加工的方式进行幕墙单元构件的加工，在工厂中针对施工所需的构件进行制作。在制作前需要结合现行标准设计依据与要求制订完善的制作方案，准确作好下料工作。与此同时，要求各个专业工作人员相互配合与协调，合理进行机械设备的配合衔接，以便完成幕墙单元各部件的作业任务。在此过程中，还需重视以下几点工作:第一，在各个构件的装配工作中，应当合理地采用硅酮胶材料进行密封处理，在使用材料之前应保证环境的清洁与干燥，在室内温度为18℃左右的环境中开展硅酮胶材料的处理工作，并安排专业的工作人员针对构件表面进行清洗，保证构件清洁才能开展下一次的处理工作。其次，必须针对构件进行合理的维护处理，开展固化的养护工作，预防阳光照射带来的问题,不可以随意翻动或移动构件,保证养护工作的效果。

1.2高层建筑幕墙预埋件处理的相关技术

1.2.1对预埋件进行认真检查

首先，需要结合混凝土结构的情况进行预埋件的设计，确保预埋件位置的准确性符合要求。其次，应当根据基准线的情况，合理控制相关楼层的轴线与标高的控制线，对其进行测量。重点开展闭合校验的测量工作，针对每个预埋件的位置及精确度进行检查，详细记录是否出现了垂直亦或是水平类型的偏差问题。另外，若在施工中使用铁码进行预埋件的连接处理，可以适当增加偏差的范围，以便于更好地进行控制。

1.2.2调整处理预埋件的偏差

由于高层建筑物的幕墙预埋件设计环节、制作环节与施工环节等都可能会发生偏差，很容易导致最终出现极大的偏差问题，甚至超过规定范围。除此之外，还可能会出现预埋件漏埋的问题，影响整体施工效果。因此，要合理地补充预埋件以及钢板材料，并利用铁码进行调整，详细分析偏差问题的具体情况与原因,采用合理的措施解决问题，为后续的施工与建设夯实基础。

1.3混凝土施工技术

对于现今的高层建筑施工而言，混凝土施工技术能够直接的影响高层建筑的质量。由于高层建筑的施工工期较长，高层建筑在施工的过程当中利用混凝土进行作业时会受到诸多外界因素的影响，举例说明：时间、自然环境、气温等,以上因素会直接的影响到高层建筑的施工质量,进一步的对高层建筑的整体质量都会造成一定的影响。因此，为了避免不良情况的发生，应当在施工前做好充分的准备工作,系统详细的针对高层建筑具备的特殊性从而对混凝土的强度进一步的科学的选择以及分配，对于调整混凝土的比例问题采用强度试验进行具体的工作,如此就能够保障工程使用的混凝土的强度能够符合相关规定的要求。同时，施工单位在日常的混凝土施工的过程中必须严格的依照国家有关的规章制度进行比例的具体配比,科学合理的控制砂石、水等成分的比例,进一步的保障高层建筑施工工程的质量。与此同时，施工时采取泵送技术运输混凝土时,进一步保障泵送流程和实际的施工要求相符合。

2高层建筑幕墙施工的质量控制

在高层建筑幕墙施工方面，企业应制定完善的施工质量管理与控制方案，确保整体工程质量能够得到有效的管理与控制，避免因为工程质量问题影响经济效益及使用寿命。具体的质量控制措施如下。

2.1原材料的检查与验收

幕墙施工过程中，要想更好地针对质量进行控制，就要确保幕墙材料的质量符合要求，因此，施工企业在实际工作中要针对幕墙材料进行严格的管理与协调，保证其能符合具体的质量要求。例如:板材、结构黏结剂、骨架与密封填充等类型的材料，在采购环节中需要进行质量检验，要求材料的质量与性能符合要求，并有出厂合格证明、检验证明等等，在确保质量符合要求的情况下，才能允许采购。在材料进入施工现场之前也需要科学进行质量检查，只有保证质量符合要求，才能应用在工程施工中。在材料进入现场之后，需要按照性质与特点分别存储，以免出现化学反应诱发质量问题。

2.2施工整体质量的管理

在高层建筑幕墙结构实际施工与建设工作中，需要安排专业的监督工作人员到现场开展监督活动，有利于保证幕墙结构的施工质量。在此过程中，应做好各个施工环节的质量管理工作，在每项施工任务完成之后都要进行质量的检查，质量合格以后才能允许开展下一项工作，保证整体工程的建设质量与施工效果。与此同时，监督管理人员与施工人员还需做好数据信息的记录工作，以便于后续的验收与管控。

2.3竣工环节的质量管理

在高层建筑幕墙施工的竣工环节，企业应合理地进行施工质量的检查与验收，全面分析是否存在施工质量问题，一旦发现有质量问题立即进行处理，在保证没有质量隐患的情况下才能进行验收。在幕墙结构验收的工作中，需要全面分析施工合同与设计图纸，保证整体质量符合要求。同时需要重视隐蔽工程的验收，重点进行幕墙转角区域、沉降缝区域与四周节点的质量检查，以此维护整体工程的施工建设质量。

2.4建筑施工的技术人员以及施工人员的整体素质的提升

高层建筑施工的全部过程都是由人工进行的，因此想要排除人为因素对工程质量的影响，施工单位应当要加强施工队伍的专业素质以及职业素养的培训工作，对于现场施工人员应当要进行专业的系统的施工技术的培训工作,这对于施工现场管理以及全部的施工工程都是极其重要的，对于相关的现场施工技术人员应当要进行定期的专业知识以及新兴技术的培训工作，提升专业技术人员的建筑施工技术。施工单位在高层建筑施工工程当中应当要建立专业性较高，职业素养较好的施工队伍，从而建立以施工队伍为中心的质量管理体系。对于施工人员要不断地提升其专业素养，采取有效的措施激发施工人员的工作积极性以及主动性。建筑施工单位还应当要注重施工队伍的质量意识的培训工作,同时不断提升其实践能力，提高施工队伍的整体专业素养，进一步的为施工质量奠定基础。

结语

综上所述，伴随着我国城市化进程的不断加快，高层建筑的数量会不断地攀升，因此对于高层建筑施工的技术以及质量都跟随着时代的变化而变化中。对于我国而言，在高层建筑施工的技术方面与其他发达国家还存在着差距，高层建筑的质量有待进一步的提升，因此建筑单位应当要积极的改革和创新施工技术，使其能够紧跟时代的脚步。同时，还应当采取科学有效的措施，进一步的保障高层建筑施工的质量，促进建筑行业科学可持续的向前发展。

参考文献:

[1]侯克磊.高层建筑施工技术要点及质量控制分析[J].内蒙古煤炭经济,2017(24):32.

[2]任云辉.当前高层建筑施工技术要点及质量控制分析[J].住宅与房地产,2017(27):190.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/202027e8e6596a6cf50443e2.html