# 硼酸锌论文_司玉成

导读:本文包含了硼酸锌论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:硼酸,阻燃,性能,氢氧化镁,乙胺,阻燃剂,复合物。

### 硼酸锌论文文献综述

司玉成[1]（2019）在《超细硼酸锌的水热法合成及表征》一文中研究指出硼酸锌是一种环境友好型无机阻燃剂。以二水乙酸锌和硼酸为原料,以叁乙胺为模板剂,利用水热法合成超细硼酸锌。采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和扫描电子显微镜(SEM)等分析测试手段对制备的产品进行表征,并研究各因素对水热合成反应的影响,确定适宜的反应条件:n硼酸∶n乙酸锌为4∶1、晶化时间为15h,晶化温度为180℃。合成的产品为棒状晶体、粒度在2～3μm左右,颗粒大小均匀,分散性较好,符合超细产品的要求。(本文来源于《化学工程师》期刊2019年11期）

梁攀,李连庆,杨瑞,邹芹,苏海燕[2]（2019）在《制备不同形貌的4ZnO·B_2O_3·H_2O型硼酸锌》一文中研究指出本文介绍了水热法制备的硼酸锌(4ZnO·B_2O_3·H_2O)的合成方法及其性质。硼酸锌是一种新型、高效、无机无毒阻燃剂。为了改进制备硼酸锌的制备条件并研究其阻燃性能,以八水合五硼酸铵和七水合硫酸锌为原料,通过控制变量法优化实验条件,制备硼酸锌(4ZnO·B_2O_3·H_2O)。通过X-射线粉末衍射(XRD)、热重分析(TGA)及扫描电镜(SEM)对微米棒的组成、表面结构及形貌进行了分析。(本文来源于《山东化工》期刊2019年14期）

刘喜山,曹博,纪文斐,孙军,张胜[3]（2019）在《二维层状无机物/硼酸锌复合体系对聚苯乙烯泡沫阻燃性能的影响》一文中研究指出通过叁聚氰胺改性脲醛树脂包覆的方法来制备阻燃聚苯乙烯泡沫(EPS),阻燃体系以聚磷酸铵为基础,并选用3种二维层状无机物和硼酸锌的复配体系作为协效剂,对比了不同阻燃体系对聚苯乙烯泡沫的阻燃、抑烟和热稳定性的影响。实验结果表明:当膨胀石墨与硼酸锌的添加量为2∶1(质量比),两者总添加量为24phr时,复合材料的极限氧指数可达32.6%,UL-94垂直燃烧测试达V-0等级,烟密度等级降低至27.31;较之添加纯膨胀石墨EPS样品,协效剂硼酸锌的引入,使样品残炭强度由14.3增加到86.1。热失重分析结果表明,协效剂的加入使得样品热稳定性和残炭率均有所上升。从残炭宏观形貌和扫描电镜结果可以看出,硼酸锌的存在,使样品燃烧后残炭更加完整、致密,裂痕与破损明显减少。(本文来源于《材料工程》期刊2019年06期）

张红霞,刘昌伟,苏桂仙,闫莉[4]（2018）在《水滑石/硼酸锌对低密度聚乙烯热性能的影响》一文中研究指出为提高低密度聚乙烯(PE–LD)的热性能,引入少量的无机阻燃剂水滑石(LDH)和硼酸锌(ZB)作为添加剂制备复合材料,考察了不同添加量的LDH,ZB及二者协同对PE–LD热降解性能和阻燃性能的影响。通过热重分析仪和极限氧指数仪研究复合材料的热降解性能和阻燃性能。探讨了LDH和ZB对PE-LD的热降解性能和阻燃性能的影响规律,并对其原因进行了分析。结果表明,单一添加LDH,可以提升PE–LD/LDH复合材料的热稳定性;单一添加ZB,可以降低了PE–LD热降解的速率,提高了聚乙烯主链的高温热稳定性;LDH/ZB同时作用于PE–LD时热稳定性和阻燃性能的改善效果要好于单一加入LDH或ZB,当LDH/ZB质量比为8∶2时,协同效果最佳,最大分解速率时的温度为486.7℃,600℃时的质量保持率约为7.8%,极限氧指数为21.2%。(本文来源于《工程塑料应用》期刊2018年10期）

孙佳思,葛钦,杨佳,张亨[5]（2018）在《硼酸锌的合成及在阻燃聚烯烃中的应用》一文中研究指出介绍了硼酸锌的理化性质、毒性、生产工艺和产品标准。总结了硼酸锌对聚烯烃的阻燃机理和特点。综述了近十年来硼酸锌在聚烯烃阻燃方面的研究成果。(本文来源于《塑料助剂》期刊2018年04期）

吴亚楠[6]（2018）在《硼酸锌对水性膨胀型防火涂料的抑烟影响规律研究》一文中研究指出防火涂料是一类可以延缓基材燃烧的特种涂料,其中水性膨胀型防火涂料因其防火性能高、不改变材料使用性能、易加工的特点被广泛应用于木材、纺织品、金属等基料上。在水性膨胀型防火涂料受高温辐射初期阶段会产生烟气,阻碍人员逃离火场。为了进一步对水性膨胀型防火涂料受热过程中产生的气体颗粒及生烟特性进行研究,本文在基础水性膨胀型防火涂料中添加不同粒径不同添量硼酸锌研究其对水性膨胀型防火涂料的抑烟性能影响规律及抑烟机理。(1)综合点燃时间、热释放速率及总释热速率结果分析得出添加硼酸锌后对防火性能有所提升的配方组,整体显示出防火性能在添加粒径适中(2-5μm)时最好,粒径过小硼酸锌容易造成团聚,不利于与其他组份充分混合分散,粒径过大时硼酸锌比表面积减小,不能充分与其他组份协同阻燃抑烟。添加硼酸锌后的涂层残炭剩余量增加,将更多的烟气颗粒束缚于膨胀炭层中,减少了烟气的释放。(2)通过对涂层膨胀炭质层的电镜扫描分析出当添加硼酸锌的炭层呈现理想的蜂窝状结构,较为添加硼酸锌样组炭层更为致密紧实。(3)对比添加硼酸锌前后的红外光谱响应情况得出在膨胀炭层的形成过程中碳结构发生了明显变化,生成的Zn-P-O复杂结构的炭层改善阻燃抑烟性能。(4)热重分析结果显示涂层热解包括前期硼酸锌水解在内的4个热解段,添加硼酸锌后的水性膨胀型防火涂层在热分解温度、分解时间以及吸热量上都优于未添加硼酸锌的基础涂料,同时拟合得出涂层在热分解反应过程的动力学方程,结论与防火抑烟性能测试结果相符。硼酸锌对防火涂料抑烟影响规律及机理研究不仅对火灾初期烟气量的减小具有重大意义,同时也为后期开发新的低烟低毒的防火涂料及新的抑烟剂奠定了基础。(本文来源于《重庆科技学院》期刊2018-06-01）

张红霞,史旭灿,郁宇,王畅,李垚[7]（2018）在《氢氧化镁/硼酸锌复配阻燃剂对107胶性能的影响研究》一文中研究指出研究了氢氧化镁用量、硼酸锌用量对107胶制品的阻燃性能、拉伸性能和热稳定性的影响。结果表明,氢氧化镁/硼酸锌可产生协同阻燃作用,同时,还能提高材料的拉伸性能和热稳定性。当阻燃剂氢氧化镁与硼酸锌质量份数配比为50:40时,107胶制品的综合性能最佳。(本文来源于《唐山师范学院学报》期刊2018年03期）

曹世伟[8]（2018）在《硼酸锌/碳复合物的合成、性质及应用研究》一文中研究指出近年来,发光材料作为一种实用性材料,应用广泛,备受关注。目前,所合成的硼酸盐类发光材料,通常为以稀土离子为掺杂剂来获得荧光粉。但稀土离子资源稀缺,价格昂贵,大批量的工业生产成本较高。碳元素是地球上含量最多的元素之一,碳材料在发光领域的应用也很受青睐,其中以碳量子点,石墨烯和碳纳米材料的研究最为广泛,但其制备方法繁琐,实用性也极为有限。总体看来,寻找一种性能良好,价格低廉,绿色环保和制备方法简单的发光材料也具有广阔的应用前景和深远的现实意义。此外,长时间以来,人们大多忽略了某些硼酸盐本身存在的荧光发光性质,对碳微球等形貌的碳材料的发光性质研究也不多。本论文以化学性质稳定、具有比较好的发光性质的硼酸锌和制备方法简单、价格廉价的水热碳微球为基础,采用一步水热法制备二者的复合材料,合成获得了系列荧光发光的复合材料,并将其应用于水溶液中叁价铁离子的检测。论文主要分以下叁个部分:首先,采用水热法,将不同量的水热碳微球(HTC)和定量的4ZnO·B_2O_3·H_2O进行反应,得到系列4ZnO·B_2O_3·nH_2O/HTC复合物,并对其进行了FTIR,XRD,SEM,PL和CIE等分析测试表征。结果表明,随着HTC组分的增加,4ZnO·B_2O_3·H_2O中的水会逐渐丢失,产物形貌也由棒状结构转变为片层结构,且当B/C=2:3,碳微球会较均匀的镶嵌在片层结构中,复合物产物的荧光强度也达到最大,显示为白光发射。该白色光由4ZnO·B_2O_3·H_2O的蓝光发射(λ_(ex)=385 nm)和碳微球的黄光发射(λ_(ex)=414 nm)复合得到,CIE中显示,色度较纯。其次,采用水热法,将不同量的4ZnO·B_2O_3·H_2O和定量的水热碳微球进行反应,得到系列4ZnO·B_2O_3·H_2O/HTCs复合物产物,复合物产物的FTIR,XRD,SEM,Mapping,XPS,PL和CIE等分析测试表征表明,当反应物中,B/C=1:21,所得的复合物产物4ZnO·B_2O_3·H_2O/HTCs(12),由于碳微球发生团聚,产物形貌为面包圈状形貌,且其表面具有丰富含氧官能团(-OH,-COOH等),荧光光谱显示,该复合物在波长385 nm激发光作用下显示白光发射,且色度较纯,性能较稳定。第叁,对上述4ZnO·B_2O_3·H_2O/HTCs(12)复合物,采用荧光光谱分析法,研究了4ZnO·B_2O_3·H_2O/HTCs(12)复合物对部分阳离子识别作用。荧光滴定实验表明,所合成的复合物4ZnO·B_2O_3·H_2O/HTCs(12)对Fe~(3+)离子具有良好的选择性。在0-200μM范围内,两者具有较好的线性关系(R~2=0.9949),检出限是1.19μM。基于Fe~(3+)离子的猝灭行为可能是由于复合物表面带有较大量的酚羟基官能团,对Fe~(3+)具有特殊的识别作用,可以使复合物的荧光猝灭。(本文来源于《辽宁大学》期刊2018-05-01）

陈涛[9]（2018）在《纳米硼酸锌复合PET的原位催化制备及其性能研究》一文中研究指出聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是一种常见的热塑性材料,具有良好的力学性能、可纺性、抗摩擦磨损性、抗蠕变功能和绝缘功能,现在PET已经大规模用于纺织制造业、薄膜行业以及聚酯瓶等相关领域。目前制备PET所用催化剂基本为锑(Sb)系,Sb系具有较好的催化能力,但Sb是一种重金属元素,对环境产生的污染较为严重,对人体具有毒性。所以一种无重金属催化剂的使用就显的格外重要。同时PET在碰到火源时极易燃烧,在使用过程中易存在火灾隐患,因此提高PET的阻燃性能,也是非常重要的研究课题。本文合成了纳米级低水硼酸锌(ZB),采用控制变量法对合成工艺进行了研究。通过原位聚合的改性方法,将ZB加入体系中参与酯化缩聚反应合成了PET/ZB复合物。通过考察PET聚合过程中的缩聚时间、产物特性粘度、色度以及熔融指数等,比较了乙二醇锑与ZB的催化效果,以及不同添加量的ZB对PET聚合过程的影响。采用DSC和TGA、电子万能试验机等对PET/ZB纳米复合物的热性能和力学性能进行一系列相关表征。利用极限氧指数仪、垂直燃烧仪、拉曼光谱对PET/ZB阻燃性能进行探索性研究。本论文通过对纳米ZB的制备工艺的优化确定了:原料比n(六水硝酸锌):n(十水硼砂)=1:1;液固比为1:1,溶液PH值为6.0~6.5;搅拌速度为300 rpm;在85℃的水浴锅中反应时间6 h,成功制备了化学式为3ZnO·3B_2O_3·3.5H_2O(ZB3335)的新型硼酸锌颗粒,合成的纳米ZB通过SEM观察形貌为棒状结构,ZB直径80-100 nm,长度小于等于250 nm。纳米ZB失去结晶水温度为370℃左右。对ZB的催化能力进行表征,与乙二醇锑相比,纳米ZB的在聚合过程中表现出的催化活性更强。纳米ZB含量为0.25 wt%时,与0.03wt%浓度的乙二醇锑相比,缩聚时间为1.5 h,特性粘度为0.606 dL/g,熔融指数MI值为46.235 g/10min,聚酯透明度下降,产物黄色增加,缩聚阶段催化能力明显增加。采用SEM研究了纳米ZB在PET中的分散情况。结果表明,ZB的含量低于0.25 wt%时,在PET中分散性较好。ZB的添加量为0.375 wt%时,在PET中分散效果一般,但整体上还是呈较为均匀的分散状态。这说明纳米ZB通过原位聚合工艺可以均匀分散在PET基体中。对PET/ZB力学性能进行表征,当ZB添加量为0.25 wt%时,拉伸强度从26.43 Mpa提升到46.98 MPa,杨氏模量从1654.8 Mpa增加到2437.15 MPa,断裂伸长率从2.135%增加到3.207%,PET/ZB复合物表现出较好的力学性能。若ZB添加量继续增加,各项力学指标都有所下降。添加ZB后制备的PET经过DSC测试,从T_g、T_m和T_(mc)数据观察并无明显变化,说明ZB的加入不会显着改变PET的热性能。TGA测试表明,在700℃条件下残余的质量有所提高,说明ZB的加入促进了炭层的生成。对PET/ZB的阻燃性能进行研究表明,相同含量的乙二醇锑和ZB催化制备的PET,PET/ZB(0.03 wt%)的LOI值从22.0%增加到24.8%。其次当纳米ZB的含量从0.03 wt%增加至0.375 wt%时,PET/ZB的LOI值也从24.8%上升至26.0%。当体系中ZB为0.25 wt%时,LOI值达到了25.7%,阻燃性能明显改善。(本文来源于《东华大学》期刊2018-05-01）

吴亚楠,鲁宁[10]（2018）在《硼酸锌对膨胀型防火涂料性能实验研究》一文中研究指出本文主要在膨胀型防火涂料中添加粒径范围为2~5 um,添量为2%、4%、6%、8%、10%、12%的硼酸锌,水性膨胀型防火涂料的原有防火组份不变占60%,研究其对膨胀型防火涂料的理化性能及防火性能影响。采用锥形量热议进行防火星能测试,对比添加硼酸锌前后的涂料的理化性能及防火性能。结果显示添加硼酸锌后的防火涂层干燥时间和涂膜外观影响不大。添加硼酸锌后的涂层样品均为被点燃,热释放速率降低、总释热量减小说明添加硼酸锌后提升了膨胀型防火涂料防火性能。(本文来源于《广东化工》期刊2018年02期）

### 硼酸锌论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了水热法制备的硼酸锌(4ZnO·B_2O_3·H_2O)的合成方法及其性质。硼酸锌是一种新型、高效、无机无毒阻燃剂。为了改进制备硼酸锌的制备条件并研究其阻燃性能,以八水合五硼酸铵和七水合硫酸锌为原料,通过控制变量法优化实验条件,制备硼酸锌(4ZnO·B_2O_3·H_2O)。通过X-射线粉末衍射(XRD)、热重分析(TGA)及扫描电镜(SEM)对微米棒的组成、表面结构及形貌进行了分析。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 硼酸锌论文参考文献

[1].司玉成.超细硼酸锌的水热法合成及表征[J].化学工程师.2019

[2].梁攀,李连庆,杨瑞,邹芹,苏海燕.制备不同形貌的4ZnO·B_2O_3·H_2O型硼酸锌[J].山东化工.2019

[3].刘喜山,曹博,纪文斐,孙军,张胜.二维层状无机物/硼酸锌复合体系对聚苯乙烯泡沫阻燃性能的影响[J].材料工程.2019

[4].张红霞,刘昌伟,苏桂仙,闫莉.水滑石/硼酸锌对低密度聚乙烯热性能的影响[J].工程塑料应用.2018

[5].孙佳思,葛钦,杨佳,张亨.硼酸锌的合成及在阻燃聚烯烃中的应用[J].塑料助剂.2018

[6].吴亚楠.硼酸锌对水性膨胀型防火涂料的抑烟影响规律研究[D].重庆科技学院.2018

[7].张红霞,史旭灿,郁宇,王畅,李垚.氢氧化镁/硼酸锌复配阻燃剂对107胶性能的影响研究[J].唐山师范学院学报.2018

[8].曹世伟.硼酸锌/碳复合物的合成、性质及应用研究[D].辽宁大学.2018

[9].陈涛.纳米硼酸锌复合PET的原位催化制备及其性能研究[D].东华大学.2018

[10].吴亚楠,鲁宁.硼酸锌对膨胀型防火涂料性能实验研究[J].广东化工.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/20253870d6c4906077510225.html