# M-EMS搅拌强度对重轨钢均质性及凝固组织的影响

### 论文摘要

试验对比研究连铸M-EMS不同搅拌强度对U75V（RH340）重轨钢均质性的影响。结果表明:无搅拌试验铸坯均质性最优,C元素偏析度极差为0.13～0.20,标准均方差为0.027～0.048;Mn元素偏析度极差为0.04～0.06,标准均方差0.012～0.014,负正偏析交替不明显,最大正偏析集中于铸坯中心区域,铸坯柱状晶发达;强搅拌(380×10-4T)试验铸坯等轴晶比例高,晶粒尺寸小,C元素负正偏析交替明显。强搅拌(380×10-4T)试验铸坯轧制钢轨轨头C元素偏析度极差0.08,弱搅拌(220×10-4T)为0.05,无搅拌为0.03;强搅拌(380×10-4T)试验铸坯轧制钢轨轨腰正偏析区正偏析范围1.01～1.03,弱搅拌(220×10-4 T)为1.03～1.05,无搅拌为1.02～1.06。由此提出:取消结晶器电磁搅拌,采用"二冷（凝固末端）电磁搅拌+凝固末端压下"的技术思路,并确定二冷（凝固末端）电磁搅拌安装位置为距离结晶器液面5.0～6.0 m区域。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 铸机装备及试验条件

- 1.1 装备及条件

- 1.2 试验工艺

- 2 试验结果及分析

- 2.1 结晶器电磁搅拌强度对铸坯凝固组织的影响

- 2.2 结晶器电磁搅拌强度对均质性的影响

- 1) 铸坯

- 2) 钢轨

- 2.3 分析与讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李红光,陈天明,杨文中,陈亮,陈雄,曾武

关键词: 重轨钢,均质性,等轴晶率,电磁搅拌,凝固末端压下

来源: 钢铁钒钛 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,冶金工业

单位: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司钒钛资源综合利用国家重点实验室,攀钢集团攀枝花钢钒有限公司

基金: 国家重点研发计划(2017YFB0304502)

分类号: TF777;TG142.1

页码: 121-126

总页数: 6

文件大小: 2468K

下载量: 96

### 相关论文文献

- [1].包钢重轨钢稀土加入工艺实践[J]. 包钢科技 2019(06)

- [2].重轨钢浇次第一炉钢冶金质量的研究[J]. 特殊钢 2010(02)

- [3].包钢5~#铸机重轨钢连铸动态轻压下工艺优化研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2017(04)

- [4].包钢炼钢厂5~#连铸机生产重轨钢生产实践[J]. 包钢科技 2009(01)

- [5].重轨钢质量控制实践[J]. 铁路技术创新 2019(02)

- [6].包钢重轨钢典型夹杂物研究[J]. 包钢科技 2016(05)

- [7].防止高速重轨钢真空喷溅的生产实践[J]. 武钢技术 2015(02)

- [8].高速重轨钢精炼理论与工艺[J]. 北京科技大学学报 2011(S1)

- [9].重轨钢连铸凝固末端位置研究及工艺优化[J]. 特殊钢 2010(05)

- [10].重轨钢铸坯热装影响因素分析和数值模拟[J]. 特殊钢 2008(05)

- [11].重轨钢铸坯质量分析及工艺控制[J]. 铸造技术 2018(08)

- [12].提高高速重轨钢夹杂物合格率[J]. 中国质量 2015(06)

- [13].重轨钢中硫化锰夹杂物粒度的原位统计分布分析[J]. 冶金分析 2017(07)

- [14].稀土元素在洁净重轨钢中存在状态的热力学模型研究[J]. 特殊钢 2009(02)

- [15].钒对微合金化重轨钢高温塑性的影响[J]. 特殊钢 2010(04)

- [16].稀土重轨钢动态再结晶及其显微组织的研究[J]. 稀土 2008(01)

- [17].重轨钢外来夹杂物的控制研究[J]. 宝钢技术 2019(04)

- [18].稀土对V微合金重轨钢高温塑性的影响[J]. 特殊钢 2012(05)

- [19].重轨钢保护渣的优化[J]. 武钢技术 2010(06)

- [20].7~#铸机大方坯断面生产重轨钢铸坯质量评价[J]. 包钢科技 2018(03)

- [21].重轨钢超声波探伤不合原因分析[J]. 钢铁 2011(03)

- [22].轻压下改善重轨钢铸坯成分均匀性的生产试验[J]. 特殊钢 2009(03)

- [23].高速重轨钢中尖晶石夹杂物的形成及控制[J]. 钢铁 2020(01)

- [24].U71Mn重轨钢组织与高温力学性能研究[J]. 铸造技术 2018(08)

- [25].中间包在线测氢技术的应用[J]. 连铸 2010(01)

- [26].减少重轨钢脱碳加热工艺研究及实践[J]. 工业炉 2019(05)

- [27].重轨钢夹杂物生产过程中的变化行为分析研究[J]. 四川冶金 2015(03)

- [28].U75V重轨钢的疲劳寿命分析[J]. 内蒙古科技大学学报 2017(04)

- [29].320 mm×410 mm断面重轨钢连铸坯宏观偏析控制关键技术[J]. 钢铁钒钛 2018(01)

- [30].重轨钢大方坯轻压下过程热力耦合数值模拟研究[J]. 铸造技术 2018(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/21293f5b95041edf0c65a4b1.html