# 红外吸收法测定锰铁中的硫含量

### 论文摘要

本文介绍主要研究的是锰铁中硫的测定,通过对气体净化,坩埚处理,及称样量选择,助熔剂种类及用量等因素的优化,建立了锰铁中低含量硫的测定方法,实验结果表明:最小分析时间设为25s,坩埚在1350℃下预烧45min,选择三氧化钼作为特殊助熔剂且使用前在120℃烘0. 5h,助熔剂用量分别为:锡粒0. 1g,三氧化钼0. 05g,纯铁0. 2g,钨粒为1. 5g,称样量为0. 2g时,是分析锰铁中硫含量在0. 005-0. 015%之间的最佳条件,此方法即可消除锰氧化物对硫的吸附,而且燃烧过程中无喷溅,准确度高,重现性好,得到了满意的分析结果。在实际操作中切实可行。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 实验部分

- 2.1 仪器与主要试剂

- 2.2 实验条件及参数

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 分析条件

- 2.3.2 空白测定

- 2.3.3 硫的校准与计算

- 3 结果与讨论

- 3.1 两种方法的灰尘影响的准确度误差率

- 3.2 助熔剂的改进

- 3.2.1 助熔剂的选择

- 3.2.2 三氧化钼的用量

- 3.3 样品量的选择

- 3.4 空白对测定结果的影响

- 3.4.1 选用超低碳硫坩埚进行测定

- 3.4.2 选用助熔剂并进行处理

- 3.4.3 配置气体净化装置

- 3.5 粉尘的影响

- 4 精密度与准确度

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王晓霞,常利民,祁巍,刘艳辉

关键词: 红外吸收法,锰铁

来源: 冶金设备 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,冶金工业

单位: 宁波钢铁有限公司

分类号: TF702.4;O657.33

页码: 156-159

总页数: 4

文件大小: 176K

下载量: 17

### 相关论文文献

- [1].锰铁中锰和磷的分步测定[J]. 冶金分析 2019(09)

- [2].锰铁逐步加快的涨势[J]. 铁合金 2016(06)

- [3].锰铁市场观望气氛浓厚[J]. 铁合金 2016(03)

- [4].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝锰铁中硅和磷[J]. 理化检验(化学分册) 2015(01)

- [5].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铌锰铁中铌和锰[J]. 冶金分析 2020(05)

- [6].用锰铁渣和废碎玻璃制备泡沫玻璃的工艺研究[J]. 大连工业大学学报 2009(05)

- [7].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锰铁中多元素[J]. 云南冶金 2018(05)

- [8].低钙铝锰铁生产应用试验研究[J]. 包钢科技 2012(03)

- [9].微波消解—电感耦合等离子体原子发射光谱法快速测定锰铁中磷含量[J]. 中国锰业 2017(06)

- [10].环境友好型锰铁厂的设计和建设[J]. 铁合金 2010(05)

- [11].锰铁高炉降硅冶炼实践[J]. 铁合金 2008(04)

- [12].高铝铁矿和高锰铁矿共还原行为的研究[J]. 材料与冶金学报 2017(01)

- [13].中高锰铁水冶炼技术的探讨[J]. 山东冶金 2014(02)

- [14].X射线荧光光谱法测定锰铁中的锰、磷、硅[J]. 科技创新导报 2011(14)

- [15].锰铁市场需求低迷拉低价格[J]. 铁合金 2010(06)

- [16].微波消解—电感耦合等离子体发射光谱法测定锰铁硫含量[J]. 中国锰业 2017(06)

- [17].ICP-AEC法测定锰铁中铬锑铅锡砷含量[J]. 梅山科技 2020(02)

- [18].红外吸收法测定铝锰铁中的碳、硫[J]. 铁合金 2013(04)

- [19].硫酸亚铁铵滴定法测定铝锰铁中锰含量不确定度的评定[J]. 芜湖职业技术学院学报 2010(01)

- [20].锰铁矿周围土壤及蔬菜中汞含量的调查[J]. 环境与健康杂志 2009(06)

- [21].电感藕荷等离子体发射光谱法测定锰矿和烧结锰中锰铁钙镁铝钛磷[J]. 有色矿冶 2008(06)

- [22].古县一带锰铁矿赋存特征及开采技术条件[J]. 华北国土资源 2011(04)

- [23].磁化还原焙烧工艺处理贫锰铁矿的研究[J]. 矿冶工程 2009(03)

- [24].GB/T 3795-2014《锰铁》标准更正启事[J]. 中国标准导报 2015(06)

- [25].中高锰铁水对萍钢转炉冶炼影响的探讨[J]. 江西冶金 2009(05)

- [26].两部委发布新规锰铁高炉需300m~3以上[J]. 矿山机械 2009(24)

- [27].CS-200红外碳硫分析仪测定锰铁中的碳[J]. 化学工程与装备 2019(02)

- [28].磷酸锰铁锂材料在锂电池中的研究进展[J]. 电源技术 2016(02)

- [29].锰铁和硅铁成分的化学分析方法[J]. 现代铸铁 2012(04)

- [30].高锰铁水冶炼高碳钢的工艺探讨[J]. 炼钢 2011(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/227e6efebd66c29bf8a4549a.html