# 准噶尔南缘地震资料静校正与去噪技术研究

### 论文摘要

准噶尔盆地南缘山地以及山前带由于岩性多变、构造复杂,近地表速度、厚度纵横向变化剧烈,各种噪声发育,信噪比很低,在叠前的道集上难以见到有效反射,因此该地区的静校正和去噪处理工作面临极大的挑战。前人已经在准噶尔地区做过许多方面的研究和工作,也取得一定的效果,但是随着技术和勘探要求的不断发展和深入,一些处理手段和思路已经不再适用。因此,我们有必要对该区的资料处理进一步研究,为后续的构造解释、圈闭刻画等工作提供可靠的数据支持。本文在熟悉静校正及去噪的理论基础和各种方法的基础之上,结合准噶尔盆地南缘山前带地震资料的处理实践,按照地震资料处理的要求,首先分析了该区的地震资料特点,然后着重于静校正和去噪两个方面进行处理。在静校正处理方面,对测区资料进行了多种静校正方法的对比处理分析,包括基准面静校正、层析静校正、折射波初至静校正和反射波初至静校正等一系列静校正手段,最后优选出了一套合适的静校正方法及组合方式。处理结果表明,单一的静校正技术效果并不明显,必须结合多种静校正技术进行处理;在去噪处理方面,遵循多域联合压噪的方式,并基于LIFT去噪思想进行叠前噪音的干扰压制。具体方案是首先在炮域应用异常振幅衰减法和谱比法压制异常噪音和低频面波干扰;随后为了最大限度的剔除地震数据中存在的大量线性干扰,我们对地震数据进行地表一致性振幅预补偿处理,接下来再将地震数据转换到十字交叉域,并基于LIFT压噪理念使用1)-预测滤波技术对近炮点强能量干扰进行压制,然后再通过三维FKK锥形滤波技术将大量的线性干扰滤除掉;最后再进行反地表一致性振幅补偿处理。应用以上的技术思路对准噶尔南缘的地震数据进行处理,地震数据的静校正及噪音干扰问题都得到了较好的处理,最终资料的信噪比和分辨率也得到了有效的提升,对今后该区的资料处理有一定的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 引言

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 静校正研究现状

- 1.2.2 叠前去噪研现状

- 1.3 研究内容与技术路线

- 第二章 静校正技术

- 2.1 静校正分类

- 2.2 野外静校正

- 2.2.1 近地表调查

- 2.2.2 高程静校正

- 2.2.3 折射静校正

- 2.2.4 层析静校正

- 2.3 剩余静校正

- 2.3.1 初至波剩余静校正

- 2.3.2 反射波剩余静校正

- 第三章 叠前去噪技术

- 3.1 噪声分类及特点

- 3.1.1 规则噪音

- 3.1.2 随机噪音

- 3.1.3 次生干扰

- 3.2 去噪的基本原理

- 3.3 炮域压噪技术

- 3.3.1 分频中值滤波技术

- 3.3.2 谱比法

- 3.4 十字交叉域压噪

- 3.4.1 LIFT去噪思想

- 3.4.2 f-xy预测滤波技术

- 3.4.3 三维锥形滤波技术

- 第四章 准噶尔南缘地震资料静校正与去噪技术的应用效果

- 4.1 准南地区工区概况

- 4.2 原始资料资料分析

- 4.2.1 静校正分析

- 4.2.2 信噪比分析

- 4.2.3 原始资料分析小结

- 4.3 静校正处理分析对比

- 4.3.1 基准面静校正

- 4.3.2 折射静校正

- 4.3.3 层析静校正

- 4.3.4 剩余静校正

- 4.3.5 组合静校正

- 4.3.6 静校正方法分析总结

- 4.4 叠前去噪处理

- 4.4.1 炮域去噪处理

- 4.4.2 十字交叉域去噪处理

- 4.4.3 叠前去噪处理小结

- 第五章 结论与建议

- 致谢

- 参考文献

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 温涛

导师: 王彦春,季玉新

关键词: 准噶尔南缘,复杂地表,地震资料处理,静校正,叠前去噪

来源: 中国地质大学(北京)

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,矿业工程

单位: 中国地质大学(北京)

分类号: P631.44

DOI: 10.27493/d.cnki.gzdzy.2019.001408

总页数: 71

文件大小: 17273K

下载量: 52

### 相关论文文献

- [1].基于tomodel的三维沙漠地区静校正研究[J]. 环球市场信息导报 2017(25)

- [2].复杂近地表探区静校正量的地表一致性融合技术[J]. 石油物探 2019(01)

- [3].一项高效的折射静校正技术[J]. 石油地球物理勘探 2019(04)

- [4].人机交互和全自动层析静校正技术的应用效果对比分析[J]. 物探与化探 2018(04)

- [5].基于强事件约束的微地震剩余静校正量估算方法[J]. 石油物探 2015(06)

- [6].静校正量的评价思路[J]. 石油物探 2010(05)

- [7].大剩余静校正量求解的多尺度反演方法研究[J]. 石油地球物理勘探 2009(05)

- [8].低信噪比数据静校正技术综合应用研究[J]. 石油地球物理勘探 2017(S2)

- [9].多方法静校正融合技术在鄂尔多斯盆地黄土塬区中的应用[J]. 石油地球物理勘探 2017(S2)

- [10].六盘山地区静校正处理技术[J]. 石化技术 2020(02)

- [11].基于曲时面静校正技术在陕169井三维地震资料处理中的应用[J]. 石化技术 2018(12)

- [12].近地表地震映像剖面静校正探析[J]. 物探与化探 2018(01)

- [13].兴蒙造山带西南段深地震反射静校正研究[J]. 物探化探计算技术 2019(04)

- [14].表层速度极低对静校正的影响分析[J]. 工程地球物理学报 2018(02)

- [15].复杂近地表地区静校正应用探讨[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2017(S2)

- [16].火成岩发育区静校正技术与应用[J]. 石油地球物理勘探 2017(S2)

- [17].层析静校正技术在烟台九目山岩体完整性评价中的应用[J]. 山东国土资源 2018(04)

- [18].多道统计剩余静校正[J]. 内蒙古石油化工 2012(04)

- [19].多尺度地震剩余静校正方法及应用[J]. 新疆石油地质 2011(04)

- [20].高阶有限差分波场延拓静校正技术实验及应用[J]. 能源与环保 2018(04)

- [21].最小静校正量基准面校正技术在准噶尔盆地LN6井区应用[J]. 新疆地质 2015(01)

- [22].组合静校正方法在修武盆地中的应用及效果[J]. 科学技术与工程 2018(02)

- [23].准南复杂山地探区基准面静校正方法与质控策略[J]. 物探与化探 2018(06)

- [24].最大能量剩余静校正在资料处理中的应用[J]. 陕西煤炭 2015(02)

- [25].联合纵波确定转换波接收点大的静校正量[J]. 地球物理学进展 2014(01)

- [26].地表一致性静校正量误差分析[J]. 物探与化探 2011(06)

- [27].YE地区低信噪比复杂地表资料的静校正处理技术[J]. 山东国土资源 2017(11)

- [28].关于起伏地表偏移表层高频校正量计算方法的讨论[J]. 石油物探 2014(04)

- [29].静校正对比流程与叠加速度修正方法[J]. 石油物探 2013(01)

- [30].联合静校正技术在复杂地表区的应用[J]. 西部探矿工程 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/244ed0dd0f80394c97bb8777.html