# 冲击波测试论文_徐浩,杜红棉,范锦彪,祖静,王凌宇

导读:本文包含了冲击波测试论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:冲击波,测试,低频,等压线,可编程,特性,参数。

### 冲击波测试论文文献综述

徐浩,杜红棉,范锦彪,祖静,王凌宇[1]（2019）在《冲击波测试系统低频特性与补偿方法研究》一文中研究指出为提高冲击波超压峰值的测量精度,多数学者把重点集中在系统高频特性研究上,以拓宽带宽的方式提高峰值测试的准确性。冲击波另外两个主要参数正压作用时间、比冲量却和测试系统的低频特性息息相关。针对实爆中出现的不同传感器正压作用时间差异较大的问题,对冲击波信号进行了边际谱分析,获得了信号的低频特性。建立了一阶参数模型来表征低频特性,通过激波管试验数据获取了7种系统的低频模型参数。采用零极点配置法设计了低频补偿模型。结果表明:冲击波测试系统低频特性严重影响冲击波信号正压作用时间测试准确性,基于低频特性补偿的数据处理方法可以有效的提高冲击波信号正压作用时间、比冲量地测试精度。(本文来源于《爆炸与冲击》期刊2019年10期）

周会娟,任辉启,余尚江,陈晋央,曹艳迪[2]（2019）在《空气冲击波动压测试技术研究综述》一文中研究指出随着燃料空气弹、温压弹等新型高能弹药的快速发展及其战场应用,动压毁伤效应越发凸显。准确可靠的冲击波动压测量技术对开展爆炸冲击波动压毁伤效应研究至关重要。对国内外已有的爆炸冲击波动压测试技术进行了分析总结,讨论了动压测试的难点,指出了可能突破的方向。(本文来源于《防护工程》期刊2019年03期）

刘嘉慧[3]（2019）在《战斗部爆炸冲击波超压测试与数据处理技术研究》一文中研究指出爆炸冲击波超压是评估弹药毁伤威力的重要参量之一。准确可靠的爆炸冲击波超压测试系统对于冲击波超压测试十分重要。本文以测试理论研究、测试系统方案设计、功能实现与实验验证、实测数据处理顺序,对战斗部静爆冲击波超压存储测试系统进行设计研究,并对实测数据进行分析。首先,以测试需求与技术指标为参考依据,分析测试信号特点与干扰因素,形成测试系统总体方案,并对数据采集存储功能、触发功能等进行了重点研究和设计。其次,以测试技术指标为标准,对测试系统进行了功能仿真、模拟实验等测试验证实验,证明数据转换与存储功能及光纤外触发方式可行。最后,进行了战斗部爆炸测试实验实测数据处理,包括单测点数据处理、多测点数据统计分析及毁伤评估。单个测点数据同测距记录仪测取的冲击波到达时间标准差为1.27μs~1.60μs,说明测试系统具有较好的时基统一性;对多测点数据采用支持向量机算法构建了实测数据多分类器模型,得出了数据分类预测结果与多特征参量数据值分布状态;依据超压-冲量准则,给出了测点数据建筑毁伤等级、人员毁伤概率评估结果。(本文来源于《中北大学》期刊2019-06-04）

张永立[4]（2019）在《冲击波场测试关键技术研究》一文中研究指出本文主要研究如何获取枪、炮等武器发射时产生的冲击波及超压场分布,从而为评估毁伤、评价武器和对暴露于武器冲击波超压场中的人耳损伤与防护提供定量的规范化可靠数据。随着大威力新型压制型武器的设计定型,冲击波超压场测试存在诸多问题,例如大区域面积内测试系统的搭建及多通道数据的实时监控;低量程传感器的动态校准和补偿;噪声环境中的冲击波信号检测与提取;稀疏数据下的冲击波超压场建模等问题。针对以上问题,本文设计了基于LXI总线的分布式测试系统架构,提出了自适应压缩算法,建立了所有通道(64路)的大量数据实时监测机制,并在此基础上对传感器及冲击波信号进行了深入研究。通过实验、仿真及理论验证,本系统达到了大区域面积内冲击波超压场的所有通道同步采集及实时监控,实现了低信噪比下冲击波复杂信号的提取和超压场的高精度建模。本文主要研究内容如下:(1)传感器动态校准方面。本文提出了基于增广最小二乘算法的辨识方法对传感器建立高阶动态数学模型,通过零极点补偿拓宽传感器工作频带,修正了因压力传感器频响不足导致冲击波测试信号严重失真的问题。进而提出了基于烟花算法的动态补偿算法,改进适度函数,提高了校准精度,与基于粒子群算法的动态补偿效果进行对比,验证了算法的可行性和有效性。通过实验验证,经烟花算法动态补偿后的激波管校准信号超调量降低为7.83%,上升时间为17.5μs,满足了超调量≤10%,上升时间≤20μs的技术指标。(2)冲击波信号检测方面。本文提出了基于高阶谱幂律检测和双树复小波变换去噪的方法,通过高阶谱幂律检测器,分析不同信噪比和不同频率的冲击波信号,得到适合于冲击波信号的阈值判别门限,再经双树复小波变换,根据最大后验估计的软阈值去噪。通过仿真验证,该方法可检测并提取出淹没在噪声中冲击波信号(瞬态信噪比低于-10db),均方误差降低了1.13%。(3)冲击波超压场建模方面。本文提出了基于径向基函数插值的冲击波超压场建模方法,分别对爆炸、大口径武器和小口径武器叁种不同类型冲击波超压场进行了建模。通过交叉验证,对比径向基函数插值算法、反距离加权插值算法、普通克里金插值算法、叁次样条函数插值算法的冲击波建模效果,得出径向基函数插值算法效果最优的结论。并利用走时定位原理,采用径向基函数插值算法对某武器发射后36ms时间内的冲击波超压场进行建模,模拟了冲击波在中、远场的传播历程,为数值计算仿真冲击波中、远超压场提供了参考。(本文来源于《长春理工大学》期刊2019-06-01）

杨磊[5]（2019）在《静爆场冲击波测试系统动态特性与布点优化研究》一文中研究指出爆炸冲击波参数是判断战斗部毁伤威力的主要依据,测试数据的准确性和有限测点数据重建冲击波场的完整性直接影响到对武器弹药性能的准确评估。本文的研究目的是通过有限测点获取到准确且更多的冲击波场超压信息,为冲击波场重建提供数据基础。以现有的冲击波测试记录仪为基础,从测试记录仪性能优化入手,研究了压电式压力传感器适配器截止频率对冲击波测试的影响,结合测试记录仪动态特性与冲击波信号特征,对整个测试系统进行了动态特性补偿,提高系统测试准确度;同时为了更好的利用有限测点捕获到准确的冲击波场信息,对测试点的布设与布局优化进行了研究。通过对压电适配器电路的分析,得到其对应的传递函数,利用Brode衰减经验公式构建出不同上升时间和不同正压时间的冲击波理想信号,使用MATLAB软件进行仿真,改变适配器参数获得不同截止频率条件下适配器对冲击波测试的影响规律,发现在适配器高通截止频率小于0.09Hz,低通截止频率大于150kHz时,冲击波信号经过适配器后峰值、比冲量和正压作用时间3个关键参数的误差绝对值均小于2%。利用激波管产生的阶跃信号激发出测试装置的动态特性,通过径向基函数神经网络对测试系统进行辨识,并利用理想冲击波信号和径向基函数对测试系统进行离线补偿,取得了较好的校正效果。通过ANSYS/LS-DYNA软件仿真传感器安装平面与地面相对高度对测试的影响,发现相对高度在±1cm以内时误差小于2%,为装置布设提供参考依据。基于理想冲击波场的假设,提出了一种基于粒子群算法的冲击波测试布点优化方案,该方案以实际测试布点方式、测试误差和装置损坏情况作为依据,将有限测点反推出的峰值与理想峰值的平均误差作为适应度函数,利用粒子群算法进行全局搜索,得到装置最优布局。(本文来源于《中北大学》期刊2019-05-24）

吕中杰,韩金良,黄风雷[6]（2019）在《基于卫星通信的空中爆炸冲击波威力测试系统》一文中研究指出针对空中爆炸冲击波威力测试中测试环境恶劣、设备无法监控、数据回收困难等问题,基于空中爆炸冲击波力学特性和传播规律,综合运用存储测试技术和卫星通信技术,研究一种卫星方式通信的冲击波威力测试系统,给出了系统设计方案和实现方法.测试系统能在任意环境下完成任意距离的无线数据传输,实现测试设备的无线远程监控和试验数据快速回传,节省了大量的人力和时间成本,且有效提升测试试验的可靠性与稳定性.对测试系统在网络调试助手模拟和实爆测试两种状态下开展测试试验,并将测试结果与Henrych公式计算结果进行对比分析,结果表明研制的系统测试数据准确、传输可靠性高,满足复杂恶劣环境下装药冲击波超压实际测试需求.(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2019年04期）

王代华,范少波,朱金瑞,韩峰[7]（2019）在《存储式冲击波测试系统的多参数程控技术》一文中研究指出针对当前爆炸冲击波测试方法中存储式测试系统存在适用性不强的问题,开展面向存储式冲击波测试系统的多参数程控技术研究。阐述了存储式冲击波测试系统的基本原理,改进了模拟电路的设计,增加了多个可程控参数;采用直流耦合方式与数控电平移位相结合的方法,既去掉了传感器的直流偏置电压,又消除了对传感器信号低频特性的影响。进行了基于单片Flash存储器的负延时设计,采用片内分区的方法实现了负延时长度与正向记录长度的可程控。通过实弹测试试验,验证了基于多参数程控技术的存储测试系统的可靠性,为弹药威力评估提供了更加通用化的测试手段。(本文来源于《传感技术学报》期刊2019年03期）

刘嘉慧,崔春生,刘双峰,刘丁[8]（2019）在《冲击波测试系统统一时基的断线触发方式》一文中研究指出针对目前冲击波超压测试仪无法统一时间基准问题,提出了一种冲击波测试系统统一时基的断线触发方式。该方式采用断线外触发技术为多台测试仪提供同一触发信号,利用光电隔离技术降低电磁干扰,实现了多台测试仪同步触发,为测试系统提供了统一的时间基准,数据采集完整,能够有效捕获炸点时刻及各测点冲击波传播时间。实验验证结果表明,采用断线触发方式的测试系统时基统一、响应快速、稳定可靠、操作简单、适用性强,为多测点冲击波测试实验提供了一种实现方案。(本文来源于《探测与控制学报》期刊2019年01期）

朱金瑞,王代华,苏尚恩[9]（2019）在《一种可编程高可靠性存储式爆炸冲击波测试系统》一文中研究指出开展了面向存储式冲击波测试系统的工作参数可编程及存储可靠性两项关键技术研究;利用FPGA软件控制实现了多参数可编程技术,提高了系统测试精度和适应性;在NAND Flash的存储策略中利用坏块管理技术、ECC校验技术,提高了测试数据的存储可靠性;试验表明:本系统测试精度高,数据存储可靠性好,满足新的测试需求,具有很好的使用价值和推广前景。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2019年02期）

柴栋梁,王文廉[10]（2018）在《柔性传感冲击波瞬态压力测试方法》一文中研究指出针对爆炸场冲击波毁伤效应评估需求,研究一种柔性传感冲击波瞬态压力测试方法。在平面或弧面基底上研制专用的PVDF柔性薄膜传感器,通过存储测试技术记录压力信号,此方法适用于爆炸现场不同环境的测试。通过激波管校准系统分析薄膜传感器的动态特性,上升时间为100μs,可用于测量爆炸场冲击波压力。研制适用于柔性传感器的微型存储测试系统,以FPGA为控制核心,体积小于1 cm3,采样速率为1 MHz,存储容量为1 Mbit。利用小当量爆炸物进行冲击波的压力测试试验,结果表明,测试系统可初步应用于瞬态压力测试,可通过改进薄膜粘接工艺改善动态性能。(本文来源于《中国测试》期刊2018年12期）

### 冲击波测试论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着燃料空气弹、温压弹等新型高能弹药的快速发展及其战场应用,动压毁伤效应越发凸显。准确可靠的冲击波动压测量技术对开展爆炸冲击波动压毁伤效应研究至关重要。对国内外已有的爆炸冲击波动压测试技术进行了分析总结,讨论了动压测试的难点,指出了可能突破的方向。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冲击波测试论文参考文献

[1].徐浩,杜红棉,范锦彪,祖静,王凌宇.冲击波测试系统低频特性与补偿方法研究[J].爆炸与冲击.2019

[2].周会娟,任辉启,余尚江,陈晋央,曹艳迪.空气冲击波动压测试技术研究综述[J].防护工程.2019

[3].刘嘉慧.战斗部爆炸冲击波超压测试与数据处理技术研究[D].中北大学.2019

[4].张永立.冲击波场测试关键技术研究[D].长春理工大学.2019

[5].杨磊.静爆场冲击波测试系统动态特性与布点优化研究[D].中北大学.2019

[6].吕中杰,韩金良,黄风雷.基于卫星通信的空中爆炸冲击波威力测试系统[J].北京理工大学学报.2019

[7].王代华,范少波,朱金瑞,韩峰.存储式冲击波测试系统的多参数程控技术[J].传感技术学报.2019

[8].刘嘉慧,崔春生,刘双峰,刘丁.冲击波测试系统统一时基的断线触发方式[J].探测与控制学报.2019

[9].朱金瑞,王代华,苏尚恩.一种可编程高可靠性存储式爆炸冲击波测试系统[J].兵器装备工程学报.2019

[10].柴栋梁,王文廉.柔性传感冲击波瞬态压力测试方法[J].中国测试.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/251e577d32e6046e6a6c0281.html