# 管道反应器论文_颜廷帅,杨巧梅

导读:本文包含了管道反应器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反应器,管道,环氧,硫酸钾,混合器,无机化学,苯甲酸。

### 管道反应器论文文献综述

颜廷帅,杨巧梅[1]（2017）在《连续化管道反应器制备对甲氧基苯甲酸》一文中研究指出采用连续化管道反应器制备对甲氧基苯甲酸。将对羟基苯甲酸碱性水溶液与硫酸二甲酯混合通过一级管道反应器,生成对甲氧基苯甲酸甲酯溶液,再将所得溶液与液碱混合通过加热的二级管道反应器,皂化后生成对甲氧基苯甲酸钠,最后集中酸化分离得到对甲氧基苯甲酸。反应原料可连续不断地进入管道反应器进行反应,与传统反应釜间歇生产相比,原料配比优化最大10%,生产效率提高30%;反应过程与传统工艺相比,达到了微量可控化,且反应过程密闭安全不受污染。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2017年02期）

陈光炉,旷戈[2]（2015）在《钾长石管道反应器提钾工艺流程产物中氟化物的研究》一文中研究指出对管反应器中钾长石-氟硅酸-硫酸体系低温分解的产物中氟化物进行了研究。经过管道反应器反应1 h后的产物,在马弗炉中以400℃高温脱氟1 h以后,通过X粉末衍射和化学滴定分析的手段分析样品粉末中的氟化物存在形式及氟的总含量。结果表明,在控制进料质量配比钾长石∶氟硅酸∶硫酸为1∶3∶2.5及1∶2.5∶3附近、反应温度为70℃时,氟的总含量较小,有利于氟元素的分离、回收,对提高氟循环利用率有重要意义。(本文来源于《矿冶》期刊2015年04期）

鲍国栋,左剑恶,王雅娇,干里里[3]（2014）在《不锈钢201、304和316L在模拟污水管道反应器中的腐蚀》一文中研究指出研究了作为污水管道局部修复材料的不锈钢201、304和316L在模拟污水管道反应器中的腐蚀行为.采用动电位法研究了第7、14、21、56 d这3种材料在全部浸没在污水或以2 d为周期交替浸没在污水两种条件下的腐蚀电位和腐蚀速率,采用电化学阻抗谱(EIS)研究了第56 d这3种材料的电极过程,利用扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)分析了第56 d腐蚀点的形貌和成分.结果表明,在两种条件下304和316L的耐腐蚀性均好于201,腐蚀速率均小于201;3种不锈钢在交替浸没条件下的耐腐蚀性均优于全浸条件,在交替浸没条件下的腐蚀速率小于全浸条件;在304和316L的表面形成了局部点腐蚀,在201的表面形成了区域性腐蚀.(本文来源于《环境科学》期刊2014年08期）

刘巧云,石昌富,杨锦梁[4]（2013）在《管道反应器中制备环氧大豆油的工艺研究》一文中研究指出研究在管道反应器中采用连续化工艺方法,以大豆油、85%甲酸和70%双氧水为原料,经环氧化制得环氧大豆油。考察了双氧水用量、甲酸用量、反应时间、反应温度对产品环氧值的影响,确定的最佳工艺参数为:m(大豆油)∶m(70%双氧水)∶m(85%甲酸)=1∶0.55∶0.085,反应时间15min,反应温度90℃,反应器内压力0.75~0.85 MPa;在最佳工艺条件下,所得产品的环氧值最高达6.5%。与釜式反应器方法相比,此方法反应时间大幅缩短,产品环氧值提高。(本文来源于《中国油脂》期刊2013年12期）

刘巧云,石昌富,杨锦梁[5]（2013）在《管道反应器中合成环氧脂肪酸甲酯》一文中研究指出研究在管道反应器中采用连续化工艺方法,以质量分数70%的双氧水进行环氧化反应合成环氧脂肪酸甲酯,其改善了传统的间歇工艺方法、釜式反应器中生产环氧脂肪酸甲酯产品所存在的诸多弊端。考察了双氧水用量、甲酸用量、反应时间、反应温度等工艺参数对产品环氧值的影响,确定了最佳工艺参数:m(脂肪酸甲酯)∶m(双氧水)∶m(甲酸)=1∶0.6∶0.05、反应时间15 min、反应温度90℃,在该条件下,所得产品的环氧值高达6.0%。(本文来源于《精细化工》期刊2013年12期）

钟瑛[6]（2013）在《管道反应器制备叁氯异氰尿酸工艺研究》一文中研究指出叁氯异氰尿酸(TCCA)是一种广谱、高效、低毒的杀菌消毒剂,同时也是重要的工业化学品。其生产工艺有很多种,生产厂家大都采用氯气氰尿酸叁钠盐法。国外的生产厂家自上世纪60年代就已实现了大规模的生产,时至今日,TCCA生产技术经过几十年的发展和改进也已取得很大进步。目前国内的主要生产厂家仍以间歇搅拌釜为生产设备,产量小,废水多,安全性差。随着市场竞争激烈程度的加剧,很多生产厂家亟待采用新技术、新工艺,降低能耗,管道化反应技术无疑是一个很好的选择。化学反应规律是反应器选型和工艺条件优化的基础,所以本文首先在间歇釜中系统地研究了温度、pH、碱酸配比和盐浓度对反应的影响。实验发现温度、pH和配比是影响主反应的重要因素,低温、低pH值更有利于主产物的选择性。此外还通过转速序列实验确定了传质速率是反应的总速率控制步骤。管道化反应技术系连续操作,管道反应器与间歇搅拌釜的传热、传质条件有诸多不同,我们在小型管道反应器中考察了温度、空速、液速、平均停留时间和管道反应器长度对反应结果的影响。根据实验结果,确定了模型试验的最佳工艺参数：温度10-15℃；碱酸质量比0.98；空速2-4h-1；流速0.8～1m/s；平均停留时间1-2.5h；管道长度5m。氯气与氰尿酸叁钠盐的反应系快速气液相反应,总速率由传质步骤控制,本文借助传质模型,从理论上为强化气液传质效果指明了方向。TCCA生产过程中会产生大量的废水,废水中无机盐、游离氯含量均很高,并且叁嗪环类化合物性质稳定,不易降解。多年来,一直未找到处理该类废水的有效、简易方法,本文做了化学法和活性炭吸附法处理TCCA生产废水的探索,为处理难降解废水提供了参考。经粉末活性炭吸附1h后,废水的TOC值降至39.5mg/L(本文来源于《华东理工大学》期刊2013-01-06）

张天健,蒋剑春,聂小安,应浩,李科[7]（2012）在《管道反应器在连续化制备生物柴油生产上的设计与应用》一文中研究指出本文重点叙述了管道反应器在连续化生物柴油生产线设计中的物料衡算、热量衡算、设备设计。试生产结果表明运用所设计的管道反应器及相关设备制备生物柴油,使酯交换反应时间缩短至20 min,酯交换收率最高达到95.0%,产品质量达到GB/T20828-2007《柴油机燃料调和用生物柴油(BD100)》的标准。同时对该生产线的优化提出了改进方案。(本文来源于《生物质化学工程》期刊2012年04期）

蒋欣,刘治猛[8]（2004）在《一种用于气体制备的N形管道反应器——无机化学绿色实验装置的设计》一文中研究指出本文设计了一种新型的微型气体制备装置,对仪器的制作和使用进行了介绍。利用该仪器制备H2S(g)、SO2(g)、 Cl2(g)、O2(g)、H2(g)等五种气体的实验原理、步骤和气体性质实验的结果与现象进行了报道。此种反应器已经在本院无机化学实 验课中进行推广,取得了良好的效果,达到了减少有害物质对环境的污染,实现了无机化学气体制备实验绿色化的目标。(本文来源于《广东化工》期刊2004年08期）

上海化工研究院硫酸钾组[9]（1999）在《稀磷酸管道反应器制高浓度无氯(硫酸钾)复合肥》一文中研究指出多数粮食作物和棉花、叶菜、椰子、油棕榈等施用含氯肥料没有不良影响。但有不少作物，如亚麻、荞麦、茶叶、烟叶、柑橘、葡萄、甜菜和马铃薯等施用含氯肥料会影响作物的质量，使品质显着降低。随着农业生产水平的提高，对高浓度无氯复合肥的需求也愈来愈大。硫酸钾是无氯复合(本文来源于《磷肥与复肥》期刊1999年05期）

[10]（1999）在《万吨氯醇管道反应器落户高化》一文中研究指出高桥石化公司化工叁厂于１９９９年３月底成功地建成我国第一套具有国际先进水平的１万吨／年氯醇管道反应器，这是该厂与高校、科研院所联手合作，将科研成果迅速转化为生产力的成果。一年多来，高化化工叁厂邀请华东理工大学、上海医药设计院的科技人员来厂，对氯醇管道反应(本文来源于《河南化工》期刊1999年06期）

### 管道反应器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对管反应器中钾长石-氟硅酸-硫酸体系低温分解的产物中氟化物进行了研究。经过管道反应器反应1 h后的产物,在马弗炉中以400℃高温脱氟1 h以后,通过X粉末衍射和化学滴定分析的手段分析样品粉末中的氟化物存在形式及氟的总含量。结果表明,在控制进料质量配比钾长石∶氟硅酸∶硫酸为1∶3∶2.5及1∶2.5∶3附近、反应温度为70℃时,氟的总含量较小,有利于氟元素的分离、回收,对提高氟循环利用率有重要意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 管道反应器论文参考文献

[1].颜廷帅,杨巧梅.连续化管道反应器制备对甲氧基苯甲酸[J].化工设计通讯.2017

[2].陈光炉,旷戈.钾长石管道反应器提钾工艺流程产物中氟化物的研究[J].矿冶.2015

[3].鲍国栋,左剑恶,王雅娇,干里里.不锈钢201、304和316L在模拟污水管道反应器中的腐蚀[J].环境科学.2014

[4].刘巧云,石昌富,杨锦梁.管道反应器中制备环氧大豆油的工艺研究[J].中国油脂.2013

[5].刘巧云,石昌富,杨锦梁.管道反应器中合成环氧脂肪酸甲酯[J].精细化工.2013

[6].钟瑛.管道反应器制备叁氯异氰尿酸工艺研究[D].华东理工大学.2013

[7].张天健,蒋剑春,聂小安,应浩,李科.管道反应器在连续化制备生物柴油生产上的设计与应用[J].生物质化学工程.2012

[8].蒋欣,刘治猛.一种用于气体制备的N形管道反应器——无机化学绿色实验装置的设计[J].广东化工.2004

[9].上海化工研究院硫酸钾组.稀磷酸管道反应器制高浓度无氯(硫酸钾)复合肥[J].磷肥与复肥.1999

[10]..万吨氯醇管道反应器落户高化[J].河南化工.1999

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2661331aaf5fee3d9b115140.html