# 建筑电气设计原则与设计中的常见问题及对策赵恒辉

浙江中房建筑设计研究院有限公司浙江省嘉兴市314000

摘要：建筑电气设计质量会直接对工程项目施工质量造成一定影响，施工质量也会对建筑功能性及建筑工程施工单位的社会形象造成一定影响，为了可以让建筑电气工程质量得到保证，在建筑电气设计工作进行的过程当中，应当遵循现行规章制度当中提出的要求，并详细地对建筑电气设计方案进行分析，明确地将建筑电气设计环节当中存在的问题找寻出来，使建筑物的质量得到保证，最终在我国社会经济发展进程向前推进的过程中，做出一定贡献。

关键词：建筑电气设计；原则；问题；对策

1建筑电气设计过程中应当遵循的原则

1.1安全性

现阶段我国范围内各个地区当中投入建设的建筑物规模不断增大，建筑信息自动化要求也逐渐提升，因此建筑电气线路也会变得更加复杂一些，电气线路故障的影响之下产生的电气事故或者火灾逐渐增多，民用建筑电气的安全性设计工作逐渐得到了我国社会各个领域中相关人士的重视，以往一段时间当中，在相关规范和标准不断问世的背景之下，会对电气设计安全性提出一些更高的要求，日后建筑电气设计工作进行的过程当中，应当切实地遵循安全性原则当中提出的要求。

1.2实用性

在建筑工程项目当中，不管是使用什么样的电气设计理念，或者使用怎样的电气设计模式，还是需要使建筑电气应用要求得到满足，在建筑电气系统实际运行的过程当中，需要让业主提出的实际要求得到满足，因此在建筑电气设计工作进行的过程当中，应当切实地遵循实用性原则当中提出的要求。在建筑电气系统实际运行的过程当中，首先需要考虑到的问题是实际用电要求以及其他功能性要求。

1.3可靠性

建筑电气设计领域当中的可靠性指的是供电的稳定性及连续性，在实际生活当中，假如发生断电问题，会对我国人民群众日常生活及工作造成十分严重的负面影响，不管是现行国家规范当中提出的要求，还是具体的用户，都会对电气设计可靠性提出比较高的要求。

2建筑电气设计存在的问题分析

2.1缺乏导管和电缆保护措施

在建筑电气设计中，通常允许直接在墙壁中布线而不需要额外的保护。然而，在商业和工业建筑中，布线必须受到保护以免损坏，因此它通常安装在金属或塑料内部水管管道系统或浇注在混凝土通道中。虽然某些类型的电缆由柔性螺旋金属铠装保护，但更常见的做法是安装导管和空管道系统，然后将电线拉入。缺乏导管和电缆保护措施，主要关注的是绝缘磨损、由急弯、扭结引起的电线或绝缘损坏以及由过度拉伸应变引起的损坏。用过大的力拉动的电线可能在导管内断裂，需要必要的移除和更换。并且在缺乏导管和电缆保护措施的情况下，用足够的力拉起的电线会拉伸电线，但不会断裂，从而造成未来故障或火灾的危险。拉伸的电线部分将具有比电缆的其他部分更薄的横截面和更高的电阻，并且可能具有损坏的绝缘。在拉伸的绝缘中可能形成断裂，直到电路通电并发生电弧或短路损坏时才发现断裂。

2.2忽略实际温度额定值范围

建筑电气设计电线或电缆的额定温度通常是电线在没有电缆绝缘熔化、氧化或自燃的情况下能够承载满载功率的最大安全环境温度。由于导线的金属电阻，满载导线确实会稍微发热，但这种导线发热会计入电缆的额定温度。在设计过程中忽略实际温度额定值范围，如果超过认可的填充等级，则导管中的所有电缆降低其可接受的最大环境温度工作温度。降额是必要的，因为承载满载功率的多个导体产生的热量可能超过正常绝缘温度额定值。并且由于太阳辐射的加热效应，在屋顶上暴露于阳光的圆形线槽中电线的载流量应进行调整。实际温度额定值范围需要给予监测，在某些情况下，温度额定值可能高于正常值，忽略实际情况将对整体建筑产生不良后果。

2.3高低压未按标准规则分类

建筑电气设计需要按照高低压标准规则进行分类，电码区分“高”电压和“低”电压，并具有两种不同的安全分类和规定。对于定义为低电压的电路，在某些建筑管辖区中，不需要对安装人员进行许可、培训或认证，也不需要对已完成的电气设计工作进行检查。在商业建筑的墙壁和天花板中敷设的低压电缆通常也排除在安装在保护管道中的要求之外。高电压和低电压之间的分界线的精确理由没有明确界定，但是随着电压增加到100V而变得更加模糊。高低压未按标准规则分类，使得电气系统安全信息的获取通常受到电力本身的限制。

3问题应对措施

3.1切实依据相关原则提升建筑电气设计水平

在现代化建筑电气设计工作进行的过程当中，应当切实遵循电气设计基本原则当中提出的要求，并科学合理地应用先进设计模式，才可以对建筑电气设计效率及设计质量做出保证，电气设计人员在设计需求及基本原则的引导之下，在建筑电气设计管理环节当中，科学合理地完成电气设计工作，促使建筑电气应用要求及安全要求得到满足。总而言之，依据设计原则当中提出的要求，促使建筑电气适应性、安全性及节能性得到保证，在我国资源节约型社会构建工作进行的过程中，做出一定贡献。

3.2导线敷设

传统型建筑物配电改造设计环节当中，会使用直线敷设模式，在导线垂直敷设的过程当中，在没有使用任何保护措施的情况下，就在距离地面1.5m的地方安装照明开关，难以满足我国现行电气设计规范当中提出的要求，依据路线敷设规范当中提出的要求，线路暗敷工作进行的过程中，因为建筑物面层比较薄，线路管线交叉位置上难以处理。除去上文中所说的问题之外，照明线路一般都会通过顶棚灯的接线盒完成进线分线工作，当住户在住宅当中铺设木地板的时候，一般会将敷设在地坪当中的管线打断，因此会对电气系统运行安全性及稳定性造成一定的影响。假如在线路暗敷工作进行的过程当中，沿着板孔或者墙缝完成敷设问题，就可以对上文中所说的这些问题的发生概率进行控制，这是因为管线交叉问题能够在墙缝当中解决，照明线路也可以在墙壁的拐弯位置上应用接线盒完成分线工作。非顶棚灯接线盒住户可以依据现行规章制度当中提出的要求，对灯具线路的具体进入方向及位置形成较为深入的认识，以免在底板敷设工作进行的过程当中，对管线造成负面影响，使用上文中所说的这些措施的基础上，能够对建筑电气系统的运行安全性及稳定性做出保证，建筑物实际运行的过程当中也可以将自身的作用充分发挥出来，最终在我国社会经济发展进程向前推进的过程中，做出一定贡献。

3.3合理布置室内的开关、插座和灯具

布置灯具要有效结合建筑专业，在布置灯具之前，要先对建筑高度、能否做吊顶有一定了解。在布置灯具时要尽量靠近中间，防止灯具和结构架的距离过近。灯具基本功能是照明，需要注意：荧光灯照明高于白炽灯，直接照明灯具高于间接照明的灯具，吸顶安装效率高于嵌入式的安装；另外还要注意灯具老化问题和遮光材料透射率。选择的光源需要具有较高的功率因数、较长的寿命和较高的光效，采取合理化安装方法，从而在保证亮度的同时节约能源。在布置室内照明上，也要平衡各个部分的亮度，营造舒适氛围。住宅中假如只有均匀化照明会比较呆板，需要依据室内装修明确照明中心，并合理利用不同光源光色、射灯、筒灯、吊装的花灯壁灯等创造温馨的居住环境。

结束语

建筑逐渐朝自动化、智能化发展，建筑电气设计的要求也逐渐提高。在人们越发重视生活品质和绿色化生活的背景下，在设计建筑电气工程时要充分考虑电气的舒适性、经济性、安全性和节能性，在达到建筑基本功能要求的前提下，提供给居住者更加便利舒适的空间，有效发挥建筑的功能。

参考文献：

[1]乐刚.建筑电气设计存在的问题及主要对策[J].绿色环保建材,2017(12):217+219.

[2]高原.建筑电气设计存在问题及主要对策[J].居业,2017(11):87-88.

[3]郭小青,陈鹏飞.浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策[J].工程建设与设计,2017(10):11-12.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/279905e91e6ec050fcd7f61c.html