# 过渡流搅拌槽内单颗粒悬浮特性的实验研究

### 论文摘要

利用高速摄像技术对过渡流搅拌槽内单颗粒的运动特性进行捕捉,分析了搅拌雷诺数及桨叶离底高度对颗粒悬浮运动的影响规律,并使用二维粒子图像测速技术得到搅拌槽内的流场信息。研究结果表明:颗粒的临界悬浮转速随桨叶离底高度的降低而降低;桨叶离底高度对颗粒在槽底的运动影响较大;颗粒在垂直离底悬浮后,于桨盘下方附近螺旋上升或作持续的螺旋状圆周运动;搅拌雷诺数升高对颗粒垂直上升的最大高度和最大速度影响较小,但会减小垂直上升过程中桨盘的转动圈数;颗粒螺旋上升是由于轴向流场在颗粒停滞位置向两侧产生了分叉;颗粒的悬浮主要是由流体的主体流动引起的。

### 论文目录

- 引 言

- 1 实验部分

- 1.1 实验装置与物系

- 1.2 高速摄像系统

- 1.3 PIV实验装置

- 2 结果与讨论

- 2.1 颗粒的临界悬浮转速

- 2.2 颗粒在槽底的运动轨迹

- 2.3 颗粒的上升轨迹和速度

- 2.4 PIV流场分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张昆,王瀚彬,刘新卫,王超,李志鹏,高正明

关键词: 搅拌槽,单颗粒,过渡流,粒子图像测速

来源: 北京化工大学学报(自然科学版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,有机化工

单位: 北京化工大学化学工程学院,北京化工大学机电工程学院

分类号: TQ051.72

DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2019.04.005

页码: 31-37

总页数: 7

文件大小: 9439K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].中国北纬40°上空过渡流区大气月平均状态特征[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [2].基于一维模型的涡轮过渡流道优化设计[J]. 推进技术 2012(02)

- [3].中国上空过渡流区大气月平均状态的模拟结果[J]. 航天器环境工程 2015(03)

- [4].某型涡轮过渡流道稳定工作范围优化设计[J]. 推进技术 2013(09)

- [5].双进口两级双吸离心泵过渡流道压力脉动特性研究[J]. 农业机械学报 2017(02)

- [6].涡轮过渡流道性能分析的一维模型及其参数化研究[J]. 科学技术与工程 2013(15)

- [7].某型涡扇发动机涡轮过渡流道一体化优化设计[J]. 计算机仿真 2013(08)

- [8].高涵道比发动机涡轮过渡流道性能模拟[J]. 航空计算技术 2012(01)

- [9].过渡流下近壁插入双圆柱对壁面传热特性的影响（英文）[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [10].过渡流道径向长度对离心泵水力性能的影响[J]. 热能动力工程 2020(01)

- [11].带整流支板的涡轮过渡流道优化分析[J]. 计算机仿真 2014(02)

- [12].过渡流下叉排圆柱列的可视化实验研究（英文）[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [13].某涡轮过渡流道弯掠支板反设计及性能分析[J]. 计算机仿真 2013(09)

- [14].轴向剖分式多级离心泵过渡流道的水力设计[J]. 水泵技术 2013(04)

- [15].过渡流下圆柱不同间距比对壁面传热特性影响[J]. 机械设计与制造 2018(04)

- [16].过渡流区圆柱体驻点热流的工程计算[J]. 国防科技大学学报 2008(05)

- [17].过渡流下交叉布置圆柱列的可视化实验研究[J]. 工程热物理学报 2019(03)

- [18].过渡流搅拌槽内固-液悬浮的直接数值模拟[J]. 科学通报 2018(34)

- [19].两级单吸双过渡流道输油管线泵全流场数值模拟与试验分析[J]. 水泵技术 2015(02)

- [20].多级离心泵内部流动的数值模拟与优化[J]. 流体机械 2010(09)

- [21].基于二维优化方法的涡轮过渡流道设计[J]. 推进技术 2013(02)

- [22].基于国产十亿亿次超算系统的近连续过渡流区N-S/DSMC耦合算法并行优化研究[J]. 计算机工程与科学 2019(04)

- [23].大涵道比涡扇发动机涡轮过渡流道一体化设计研究[J]. 推进技术 2015(11)

- [24].过渡流区钝锥体Linear桥函数调节参数研究[J]. 物理学报 2012(04)

- [25].湍流抑制方法模拟边界层过渡流并粘性力预报研究[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [26].基于反问题的涡轮过渡流道一体化支板设计方法[J]. 推进技术 2019(08)

- [27].双蜗壳离心泵内部流场数值计算分析[J]. 流体机械 2009(09)

- [28].过渡流下串列双圆柱周期传热机理研究[J]. 机械设计与制造 2016(08)

- [29].国内期刊亮点[J]. 科技导报 2014(02)

- [30].草被覆盖对坡面流流态影响的人工模拟试验研究[J]. 应用基础与工程科学学报 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2b3c9928c939060a53e355e0.html