# 硫精矿论文_敖顺福,王少东,乔吉波,高连启,吕超

导读:本文包含了硫精矿论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:精矿,磁选,工艺,硫化钠,黄铁矿,矿物学,梯度。

### 硫精矿论文文献综述

敖顺福,王少东,乔吉波,高连启,吕超[1]（2019）在《从硫精矿中浮选回收铅锌混合精矿的生产试践》一文中研究指出云南某高硫铅锌矿选矿厂硫精矿中损失的方铅矿及闪锌矿嵌布粒度细,且多为连生体,加上硫精矿性质复杂,再选回收难度大。基于选矿试验研究推荐的工艺流程,硫精矿再选车间设计采用机械搅拌式浮选机进行1次粗选及1次扫选,粗精矿经立式螺旋搅拌磨机细磨至-45μm 92%,再经射流浮选机3次精选;在投入生产使用后,通过设备改造完善、工艺操作优化等,解决了生产中发现的主要缺陷及问题,提高了选矿工艺流程的适应性与稳定性,获得了产率为2.34%及铅、锌品位之和为53.30%的铅锌混合精矿,取得了较好的效益。为硫精矿资源二次回收利用提供了一个可供参考和借鉴的生产应用试例。(本文来源于《矿产综合利用》期刊2019年05期）

余洪,邢张溪,周峰,蔡祥,肖林波[2]（2019）在《H_2SO_4-NaCl体系下硫精矿中铜的浸出》一文中研究指出某硫精矿直接采用浮选或硫酸浸出均无法回收其中的铜,导致铜资源浪费,且影响精矿的再利用。采用NaCl为助浸剂,H2SO4浸出该硫精矿中的铜。探讨了助浸剂的种类、NaCl浓度、H2SO4体积分数、固液比、浸出温度、浸出时间等因素对铜浸出的影响。试验表明,在H2SO4体积分数为5%、NaCl浓度为0.5 mol/L、浸出温度为85℃、固液比为1∶3(g/g)时,8 h内铜的浸出率可达84.02%。动力学研究表明,在H2SO4-NaCl浸出体系下硫精矿中铜的浸出受固膜扩散控制,可以通过增加温度提高浸出剂在矿物颗粒表面的扩散速率,从而提高铜的浸出率。(本文来源于《武汉工程大学学报》期刊2019年05期）

陈华强,李贺[3]（2019）在《在硫精矿中回收锌金属试验研究》一文中研究指出通过对硫精矿进行再磨,使硫精矿中处于包裹状态或者连生体状态的锌矿物充分的单体解离。加入抑制剂石灰和腐殖酸钠、用硫酸铜活化硫精矿中的锌矿物,用丁基黄药为捕收剂,2#油为起泡剂。采用一次粗选,两次扫选,两次精选的浮选流程,进行浮选作业,在硫精矿含锌1.05%、含硫36.22%条件下,获得了含锌40.20%的锌精矿,以及含锌0.18%含硫36.18%的优质硫精矿。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年09期）

常军,王子阳,张泽彪[4]（2019）在《含汞加压浸出锌渣浮选硫精矿中分离富集有价元素的工艺研究》一文中研究指出利用Na_2S浸出-CO_2沉淀法从浮选硫精矿中分离和富集有价金属汞和锌,并对元素硫的回收进行了研究。通过正交设计对影响浸出过程的Na_2S浓度、液固比、浸出时间和温度等因素进行优化。研究结果表明,以浓度1. 5 mol/L Na_2S溶液为浸出剂,在6∶1的液固比条件下常温浸出30 min,元素硫浸出率可达98%以上,同时有价金属锌和汞在浸出渣中的质量分数为原矿石的5倍以上,富集率高于98%。向浸出液中通入CO_2气体,充分搅拌溶液,在CO_2流量为200 m L/min、通气时间为150 min的条件下,元素硫从溶液中析出,回收率可达到97. 67%。(本文来源于《现代化工》期刊2019年08期）

祝俊,孙爱辉[5]（2019）在《某硫精矿铋的回收及资源综合利用》一文中研究指出国外某含铋硫精矿铋品位为0.47%,根据含铋硫精矿化学组成、矿物组成及物相分析,作者采用磁性分析试验和条件试验,确定采用"磁浮"联合的工艺流程处理该矿石,并采用了石灰+水玻璃作硫抑制剂、硫酸铜作铋活化剂,自主研发的SAH作铋捕收剂,获得了铋品位为34.26%、回收率为80.06%的铋精矿,硫品位46.89%、回收率40.54%的硫精矿,硫品位31.67%、回收率58.45%、含铁53.29%的高铁硫精矿,客观有效地实现了矿石铋、硫资源的综合回收。(本文来源于《矿产综合利用》期刊2019年03期）

乔吉波,王少东,梁溢强[6]（2019）在《硫精矿提质及浮选回收锌的10 t/d规模半工业试验研究》一文中研究指出云南某选厂硫精矿提质及浮选回收锌工序即将投资建设,在实验室小型试验结果基础上,优化了药剂制度及局部工艺流程,进行了10 t/d规模半工业试验,最终可以得到锌品位42.88%、锌回收率61.37%的锌精矿,提质硫精矿中锌+铅含量降低至1.33%。该指标与小型试验指标接近,很好地验证了小型试验结果,为确定设计选矿工艺流程提供详实的技术资料。(本文来源于《云南冶金》期刊2019年03期）

尹福兴,段胜红,庄世明[7]（2019）在《某含金硫精矿焙烧-酸浸渣非氰提金试验研究》一文中研究指出针对云南某含金多金属硫化矿,以其浮选硫精矿的焙烧-酸浸后的矿渣为研究对象,应用新型低毒浸金剂"金蝉"进行提金试验研究。在最佳工艺条件下,获得了浸出液含Au 6.30 mg/L、含Ag 64.85 mg/L,金、银浸出率分别为Au 95.35%、Ag 65.15%,及铁精矿品位Fe 67.45%的技术经济指标。试验结果表明:"金蝉"浸金速度快、浸出率比使用氰化钠约高且浸出过程低毒环保,是一种替代氰化钠的较好浸金剂,具有较好的工业应用前景,为工艺流程的进一步改善提高了技术依据。(本文来源于《云南冶金》期刊2019年03期）

敖顺福,乔吉波,王少东,刘志成,高连启[8]（2019）在《从硫精矿中浮选回收铅锌混合精矿的试验研究及工业应用》一文中研究指出云南某高硫铅锌矿选矿厂硫精矿含铅、锌较高,铅、锌主要分别赋存在方铅矿和闪锌矿中;硫精矿中方铅矿、闪锌矿的粒度分别以微粒、细粒为主,且多为连生体,但闪锌矿的单体解离度相对较好。为综合回收该硫精矿中的铅、锌金属,以石灰为黄铁矿抑制剂、硫酸铜为闪锌矿活化剂及DF-341为捕收剂,经1次粗选、2次扫选—粗精矿再磨后4次精选的工艺流程,粗精矿再磨细度-45μm占92%,获得了产率为3.16%、铅锌品位之和为54.96%的铅锌混合精矿。基于推荐的工艺流程,优化确定了合理的选矿工艺并选择了先进适用的选矿设备,建设了700 t/d再选车间投入生产使用,取得了较好的效益。(本文来源于《矿产保护与利用》期刊2019年02期）

熊涛,谢美芳,黄会春[9]（2019）在《云南某硫精矿提硫除砷试验研究及应用》一文中研究指出对云南某硫精矿进行了提硫除砷试验研究。采用磁选工艺,分别研究了高梯度磁选给矿量、磁场强度、冲次等因素对提硫除砷效果的影响。结果表明,在粗选磁场强度1.1 T、精选磁场强度0.9 T条件下,获得的硫精矿硫品位27.65%、含砷0.38%,硫回收率81.62%、除砷率90%以上,基本达到硫精矿制酸要求。(本文来源于《矿冶工程》期刊2019年02期）

吕家云,谢立志,乔吉波[10]（2019）在《立式搅拌磨机在硫精矿浮选提质及回收锌中的应用》一文中研究指出为了提高硫精矿品质及综合回收锌资源,新建一座700 t/d的硫精矿再处理车间,采用一次粗选一次扫选、粗精矿立式搅拌磨再磨后叁次精选的工艺处理硫精矿。工业应用实践表明,立式搅拌磨机用于锌粗精矿再磨,能够使再磨细度稳定在-0.043 mm粒级含量占90%～93%,使目的矿物闪锌矿基本单体解离,最终获得了较好的生产指标。立式搅拌磨机是锌粗精矿再磨的有效细磨设备。(本文来源于《矿山机械》期刊2019年03期）

### 硫精矿论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

某硫精矿直接采用浮选或硫酸浸出均无法回收其中的铜,导致铜资源浪费,且影响精矿的再利用。采用NaCl为助浸剂,H2SO4浸出该硫精矿中的铜。探讨了助浸剂的种类、NaCl浓度、H2SO4体积分数、固液比、浸出温度、浸出时间等因素对铜浸出的影响。试验表明,在H2SO4体积分数为5%、NaCl浓度为0.5 mol/L、浸出温度为85℃、固液比为1∶3(g/g)时,8 h内铜的浸出率可达84.02%。动力学研究表明,在H2SO4-NaCl浸出体系下硫精矿中铜的浸出受固膜扩散控制,可以通过增加温度提高浸出剂在矿物颗粒表面的扩散速率,从而提高铜的浸出率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 硫精矿论文参考文献

[1].敖顺福,王少东,乔吉波,高连启,吕超.从硫精矿中浮选回收铅锌混合精矿的生产试践[J].矿产综合利用.2019

[2].余洪,邢张溪,周峰,蔡祥,肖林波.H_2SO_4-NaCl体系下硫精矿中铜的浸出[J].武汉工程大学学报.2019

[3].陈华强,李贺.在硫精矿中回收锌金属试验研究[J].世界有色金属.2019

[4].常军,王子阳,张泽彪.含汞加压浸出锌渣浮选硫精矿中分离富集有价元素的工艺研究[J].现代化工.2019

[5].祝俊,孙爱辉.某硫精矿铋的回收及资源综合利用[J].矿产综合利用.2019

[6].乔吉波,王少东,梁溢强.硫精矿提质及浮选回收锌的10t/d规模半工业试验研究[J].云南冶金.2019

[7].尹福兴,段胜红,庄世明.某含金硫精矿焙烧-酸浸渣非氰提金试验研究[J].云南冶金.2019

[8].敖顺福,乔吉波,王少东,刘志成,高连启.从硫精矿中浮选回收铅锌混合精矿的试验研究及工业应用[J].矿产保护与利用.2019

[9].熊涛,谢美芳,黄会春.云南某硫精矿提硫除砷试验研究及应用[J].矿冶工程.2019

[10].吕家云,谢立志,乔吉波.立式搅拌磨机在硫精矿浮选提质及回收锌中的应用[J].矿山机械.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2b88fd6c279a46ec040708c4.html