# 为什么重复定位精度超过0

##### 问：正常情况下，重复定位精度为什么会超出0.005毫米，谢谢！

- 答：按纯理论上讲不应该有误差，但是我们接触到的实物都是存在误差的。只不过是精度高的误差小一些，精度低的误差大一些罢了。比如机床的重复定位误差是由夹具的制造误差、被加工件的定位基准加工误差，机床丝杠、丝母的配合间隙，轴承的间隙、导轨精度等累积而成。如果机床带有负反馈补偿系统，重复定位精度则取决于测量元件的精度和补偿元件的执行精度了。因此存在误差是肯定的，至于误差多少那就取决于零件加工精度和装配精度了。

##### 问：我感觉重复定位精度应该比定位精度更低一些，但是实际情况却相反，为什么呢？

答：你的概率没有搞清楚

重复定位 实际是 两次 定位的精度误差。所以肯定会比较小。

比如：你要求机床走100距离。实际上机床走了99.98。 这个0.02就是定位精度。

你要求机床走100距离。第一次走了99.98 同样情况第二次走了99.99 这两次的差0.01才就 定位精度。

- 你想那个应该高 ？（一个是 理论值 和 实际值 的误差 一个是两次 实际值 的误差）

答：有人回答过了：

【过定位——工件某一个自由度（或某几个自由度）被两个（或两个以上）约束点约束，称为过定位。也称为重复定位或超定位。

过定位是否允许，要视具体情况而定：

1）如果工件的定位面经过机械加工，且形状、尺寸、位置精度均较高，则过定位是允许的。有时还是必要的，因为合理的过定位不仅不会影响加工精度，还会起到加强工艺系统刚度和增加定位稳定性的作用。

2）反之，如果工件的定位面是毛坯面，或虽经过机械加工，但加工精度不高，这时过定位一般是不允许的，因为它可能造成定位不准确，或定位不稳定，或发生定位干涉等情况。

重复定位精度越低，对整个夹具的定位来说精度越高。】

- 你所说的情况符合 1）。

- 答：这种难度较大，成功率也比以上三种低一些。关键是记住

##### 问：重复定位精度的定义

答：重复定位精度：重复定位精度是指在同一台数控机床上，应用相同程序、相同代码加工一批零件，所得到连续结果的一致程度。重复定位精度受伺服系统特性、进给系统的间隙与刚性以及摩擦特性等因素的影响。一般情况下，重复定位精度是成正态分布的偶然性误差，它影响一批零件加工的一致性，是一项非常重要的性能指标。

目前机床重复定位精度测量最有效的工具是SJ6000激光干涉仪。

重复定位精度配置主要由SJ6000主机、EC20环境补偿单元、线性镜组、SJ6000静态测量软件等组件构成，可满足0~80m范围内的测量。

SJ6000静态测量软件可以将线性测量结果生成指定的误差补偿表，该表涵盖了各个测量点的补偿值，运动控制系统制造商允许通过修改指定运动轴的补偿值来消除该运动轴的位置误差，精确的补偿，可以有效地降低运动轴的位置误差。

- 被测运动轴需设定若干个等距的定位点，当运动轴移动到设定的定位点时，需设置停留时间，以供SJ6000测量软件进行当前点的数据采集。

- 答：工业机器人重复定位精度和重复路径精度的定义，中国、日本和ISO机器人标准有何异同。

- 答：重复定位精度是指机床滑板或大拖板在一定距离范围内（一般为200-300mm）往复运动7次千分表或激光干涉仪检测的精度。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2bc1be0bb2a821439cbd210f.html