# 斜沟矿18503工作面巷道围岩控制技术研究

### 论文摘要

针对斜沟矿18503工作面受相邻工作面回采期间的超前动压影响,引发巷道发生底鼓、帮鼓和变形状况,提出了工作面回撤通道附近选定爆破断顶卸压技术工艺,通过在工作面回撤通道附近选定合理位置对巷道顶板进行预裂爆破切顶,切断应力传播途径,改善应力反应范围,有效控制了巷道围岩稳定性。

### 论文目录

- 1 矿井概况

- 2 超前深孔断顶减压的基本原理及关键参数确定

- 2.1 超前深孔断顶减压的基本原理

- 2.2 切顶卸压技术参数的选定

- （1） 切顶卸压预裂爆破的高度。

- （2） 断顶减压孔间距确定。

- 3 切顶卸压预裂爆破工艺

- 3.1 钻孔

- 3.2 装药

- 3.3 封孔

- 3.4 起爆

- 4 效果分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 阎晓光

关键词: 超前动压,断顶卸压,巷道,深孔爆破

来源: 水力采煤与管道运输 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 山西西山晋兴能源有限责任公司

分类号: TD353

DOI: 10.14187/j.cnki.cn13-1185/tn.2019.02.010

页码: 27-29

总页数: 3

文件大小: 427K

下载量: 22

### 相关论文文献

- [1].采煤工作面巷道布置方案优化及其应用[J]. 能源科技 2020(08)

- [2].工作面巷道下运可伸缩带式输送机的合理布置[J]. 煤矿机电 2018(02)

- [3].掘进工作面巷道临时支护方案分析[J]. 煤矿机电 2020(03)

- [4].综采工作面巷道超前支架适应性及选型分析[J]. 煤矿机电 2017(01)

- [5].冲击地压条件下工作面巷道层位选择[J]. 陕西煤炭 2020(02)

- [6].矿井工作面巷道布置与采煤工艺的研究[J]. 机械管理开发 2019(12)

- [7].孤岛工作面巷道位置选择及开挖时序研究[J]. 矿业研究与开发 2020(10)

- [8].泰安煤业12102工作面巷道支护技术研究[J]. 山西化工 2019(05)

- [9].对综采工作面巷道端头区域顶板支护技术的改进[J]. 科技展望 2016(03)

- [10].综采工作面巷道围岩支护及矿压规律分析[J]. 当代化工研究 2019(10)

- [11].龙泉矿4201综放工作面巷道注浆方案的探讨[J]. 煤矿机电 2016(02)

- [12].工作面巷道无反复支撑超前支护研究现状及发展[J]. 矿山机械 2020(07)

- [13].多灾害特厚煤层掘进工作面巷道优化方案技术应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(05)

- [14].综放工作面巷道布置的探索与应用[J]. 煤矿开采 2008(04)

- [15].22116孤岛工作面巷道控制方案优化[J]. 山东煤炭科技 2020(02)

- [16].挖金湾煤矿煤柱工作面巷道布置及支护技术应用研究[J]. 山东煤炭科技 2020(01)

- [17].大采高综放工作面巷道围岩变形特征研究[J]. 现代矿业 2020(05)

- [18].二氧化碳炮处理综采工作面巷道三角区悬顶[J]. 煤矿安全 2013(08)

- [19].某煤矿Ⅲ1313综放工作面巷道锚杆支护方案研究[J]. 山西煤炭 2013(08)

- [20].极近距离煤层工作面巷道内错布置方式研究[J]. 煤炭工程 2019(S2)

- [21].近距离煤层工作面巷道的合理布置[J]. 山西焦煤科技 2014(07)

- [22].超近距离煤层工作面巷道优化布置研究[J]. 煤炭技术 2020(11)

- [23].三软煤层下工作面巷道布置优化设计[J]. 煤炭技术 2016(08)

- [24].特厚煤层大断面工作面巷道支护技术研究及应用[J]. 煤炭工程 2016(11)

- [25].大宁煤矿综采工作面巷道布置优化设计[J]. 煤炭工程 2016(05)

- [26].煤柱宽度对综放工作面巷道位移的影响规律[J]. 煤炭科学技术 2008(12)

- [27].同煤集团：科技创新加速前行[J]. 乙醛醋酸化工 2020(03)

- [28].大采高工作面巷道快速掘进技术[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(06)

- [29].关于煤矿回采工作面巷道高强支护技术的研究[J]. 山西冶金 2020(04)

- [30].综放工作面巷道液压支护装置及支护方法研究[J]. 煤矿机械 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2c02cd27163b8531db06fb00.html