# 浅议房屋建筑节能施工技术张晓恒马锦锦

河南福兴建设工程有限公司河南平顶山467000

摘要：随着社会主义市场经济的突飞猛进，人民生活水平的不断提升，我国建筑业的发展也面临着越来越大的挑战。二十一世纪是一个讲究经济与能源可持续发展的时代，一方面，要不断提高我国经济增长的速度，让社会主义市场经济不断向前推进，另一方面，又要在经济不不断发展的前提下，实现社会能源可持续的发展，最终达到经济发展与节能并重的目标。房屋建筑施工节能技术，在房屋建筑发展当中，具有重要的指导意义。

关键词：建筑工程；房屋建筑；节能施工

引言

随着城市化的进展也在不断提高，有房住就行，到要求住得舒适，住得绿色，住得环保等等。因此房屋建设成为不仅仅是施工方关注的问题，也是广大住房市民关注的问题，对于住房要求的提高，相应的对于建筑资源的消耗也会大幅增加，在房屋建筑工程的建设过程中，做好房屋建筑节能工程显得尤其重要。

1房屋建筑工程节能施工技术的施工原则

近些年来随着我国城市化进程的不断加快，建筑施工行业得到了迅猛的发展，人们也越来越关注建筑施工的质量和能源消耗问题。建筑施工行业应该积极应用先进的节能施工技术，这样才能实现对有限能源的高效利用，并且实现绿化环保施工。在建筑工程节能施工体系中，节能材料占据十分重要的地位，因此选材和使用成为了节能施工中的重要环节。选择合适的节能材料，要综合多方面因素进行考虑。出于资源节约的考虑，选材应重点关注那些安全性和隔热保温性能良好的材料，如果这些材料的科技含量高，那应该作为优先选择的对象，这样的材料具有更好的节能效果。传统的建筑材料在日益发展节能建筑材料形势下显示出了很大的不足，集中表现在材质的质量的消耗方面。基于传统建筑材料显示出的问题，最好的办法就是对这些材料进行节能改良。除此之外，还要严格遵守建筑施工的技术要求，对材料要进行科学合理的使用，并且要积极对其进行回收利用，促进建筑材料的可持续发展。从光源角度出发，基于节能的考虑，自然光应作为首选，加强对自然光源的开发和利用也是建筑节能施工技术的重要内容。

2房屋建筑工程节能施工技术

2.1墙体的节能施工技术

房屋建筑墙体施工是节能施工中十分重要的环节，在墙体施工中合理应用节能施工技术，可以使得整个建筑的节能达到立竿见影的效果。墙体节能施工中最重要的便是墙体保温施工。一般可以把墙体保温分为内墙保温和外墙保温两个部分。需要指出的是，我国在内墙保温上的施工技术已经达到了成熟，该项技术的应用也较为简单。而难点主要集中在外墙保温施工方面，外墙保温不仅要求达到基本的保温效果，而且还要具备良好的防开裂、防脱落和防渗水效果，而技术的难点恰恰就在于此。墙体的节能施工要从以下两方面着手:(1)基层抹灰之前要对外墙基层进行彻底的清理工作，确保基层表面平整无污染。在进行抹灰时，要分成几遍进行施工，切不可一次就完工。抹灰工作结束之后，要进行喷水养护，一般不少于7天。为了防止外墙基层出现开裂，需要在抹灰砂浆中掺入一定比例的抗裂纤维，另外也要保证水泥的质量，抹灰前还需悬挂金属网，这些措施都能有效防止基层开裂。房屋建筑外墙的踢脚线、水平线及墙裙线也需要在保温施工中进行确定，这需要按照相关的技术规程进行。另外要在房屋建筑的门窗周围涂抹水泥砂浆，这样能起到很好的密封作用。

2.2屋面的节能施工技术

屋面的节能技术的应用，要从房屋建筑所在地的气候和光照条件方面进行考虑，不同的地区和气候，其在屋面节能施工技术方面也是存在差异的。比如，我国北方地区冬冷夏热，在这些地区实行屋面节能施工就要求保温和隔热并重，我们一般可以采取在屋面结构的上部或下部设置相应的通风隔热层的做法，并且要注意高效保温材料的使用。房屋建筑屋面的节能施工中，绕不开的一个环节便是对节能材料的选择。这些材料都要求具备较为理想的容重、导热、吸水、外观等性能，并且保证相关技术参数符合设计标准。加强对屋面节能施工技术的管理能够大大提高屋面节能施工的效果，这就要求施工技术管理人员必须强化施工流程管理，并且屋面的施工在晴朗的天气为宜。除此之外，房屋建筑屋面施工中还要注意坡度和厚度的设置，这样能够有效防止屋面出现“热桥”现象。

2.3幕墙和门窗的节能施工技术

2.3.1对住宅窗墙比进行适当控制

在建筑门窗节能施工中，首要的便是控制房屋建筑的窗墙比，只有窗墙比的设置合适了，日常的照明、遮阳和通风的效果才能得到满足，并且具有很好的节能性。如果地区不同，那么窗墙比的设计也会不同，因此窗墙比的设计要结合当地的节能技术规范进行。如果是北向和东向的窗户，窗墙比一般控制在20%之内，而西向的窗墙比则应该小于30%，南向比例不能大于35%。

2.3.2选择新型玻璃

随着现代人们审美的多元化发展，建筑外型越来越受到关注。玻璃幕墙的外型整洁美观明亮，越来越多的被应用在一些大型的公共建筑和部分民用建筑中。如果大规模的利用玻璃，虽然美观性得到了满足，但是却大大增加了空调的能耗，是不利于节能施工的。这种现象尤其在我国南方常见，这也导致了南方地区高居不下的建筑能耗。从这个角度出发，我们在对门窗玻璃材料进行选择的时候，要综合多个方面的因素，例如遮阳系数、可见光透射比以及传热系数等，这样才能使得门窗玻璃具有良好的节能性。

2.4新能源在房屋建筑施工中的应用

2.4.1太阳能在节能施工技术中的运用分析

太阳能是当前我国应用最为广泛的可再生能源，这种能源储备丰富，并且环保无污染，是最适宜开发的新能源。其实在人类漫长的发展史中，太阳能的应用早有先例，一直到如今，人们制作鱼干和食盐还都是借助于太阳的辐射热量。当前太阳能也已经广泛的应用在建筑工程的施工中，例如一些环保型建筑，这类建筑能够在晴朗天气储存太阳能，然后在晚上实现热能转换来发电。但是当前我国太阳能资源利用技术还存在许多不完善的地方，这主要是由于太阳能资源受环境的影响极大，采集中的困难增加。基于此，我国仍需要对太阳能资源的利用技术加以研究和提高。

2.4.2地热节能施工技术的运用分析

地热能也是一种重要的可再生能源，能源主要从地壳内部获取。但是我国对地热能的研究和开采尚处于初级阶段，技术上依然困难重重。然而我们应该看到地热能良好的开采前景，以及其应用在建筑施工领域的可行性，这十分利于我国建筑工程节能施工技术的提高。

2.4.3风能源节能施工技术的运用分析

对风能这种可再生能源的利用主要集中在国外，国内的应用比较少，但是近几年随着对可再生能源的研究和开发，风能在我国某些地区已经得到了深入的研究。风能具有良好的环保和可循环的特点，尤其是在发电领域具有得天独厚的优势。建筑施工中会应用到许多大型的机械设备，这些设备的运转都需要大量电力的支撑。如能将风能应用到建筑节能施工领域，那将十分有利于我国建筑节能施工技术的提升。

3结束语

房屋建筑工程施工技术具有很多的优点和优势，在我国房屋建筑业发展中，具有重要的地位。不管是在屋面建筑施工、门窗建筑施工，还是在地面建筑施工和太阳能的有效应用方面，房屋建筑工程节能施工技术，当之无愧，是最佳的选择。

参考文献

[1]方国华.房屋建筑工程节能施工技术[J]中华建设,2015,03:132-133.

[2]周保府.房屋建筑工程施工中的节能技术分析[J]门窗,2015,09:55.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2d5c2cbf0a27fa0714248b83.html