# 玲珑矿区多阶段遗留采空区群稳定性分析及治理

### 论文摘要

为了有效地治理地下遗留采空区,实现建设无尾矿山的目标,对玲珑矿区多阶段遗留采空区群稳定性进行分析与治理。首先采用固定梁理论、简支梁理论和载荷传递交汇线理论分析了采空区顶板稳定性,并根据面积承载理论和矿柱强度公式分析了矿柱稳定性;其次运用FLAC3D软件分析了采空区围岩的应力、位移分布情况,进行稳定性评价;最后根据理论分析和数值模拟结果,将遗留采空区群划分为稳定、较稳定和不稳定三个等级,并根据划分结果在G16采空区、47脉、50脉及47-1脉废弃巷道开展了全尾砂胶结充填试验。研究结果表明:G9、G17和G26采空区处于稳定状态,G1、G2和G3等17个采空区处于较稳定状态,G6、G7和G10等6个采空区处于不稳定状态。胶结充填试验结果显示:充填体固结效果良好,同时实现了选矿尾砂的地下安全处置。在采空区治理过程中,可根据采空区稳定性分析结果设计合理的治理方案。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 1.1 矿区地质条件

- 1.2 采空区信息统计

- 2 采空区岩体稳定性理论分析

- 2.1 顶板稳定性理论分析

- 2.1.1 固定梁理论

- 2.1.2 简支梁理论

- 2.1.3 载荷传递交汇线理论

- 2.2 矿柱稳定性理论分析

- 2.2.1 矿柱载荷

- 2.2.2 矿柱强度

- 2.2.3 安全系数

- 2.3 采空区稳定性理论分析评价

- 3 采空区围岩稳定性数值模拟

- 3.1 模型及参数

- 3.2 数值模拟结果

- 3.2.1 50脉采空区稳定性

- 3.2.2 47脉采空区稳定性

- 3.2.3 47-1脉采空区稳定性

- 3.2.4 48脉采空区稳定性

- 3.3 采空区稳定性综合评价

- 4 现场试验

- 4.1 试验方案

- 4.1.1 G16采空区

- 4.1.2 废弃巷道

- 4.2 试验效果

- 4.2.1 G16采空区

- 4.2.2 废弃巷道

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王炳文,熊庭永,雷强,张毅,肖宏超,刘杰

关键词: 金属矿山,采空区,稳定性分析,胶结充填

来源: 矿业科学学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 中国矿业大学(北京)能源与矿业学院,神华神东煤炭集团有限责任公司,山东黄金矿业(玲珑)有限公司

基金: 国家重点研发计划(2018YFC0808400)

分类号: TD325

DOI: 10.19606/j.cnki.jmst.2019.05.007

页码: 425-433

总页数: 9

文件大小: 7598K

下载量: 120

### 相关论文文献

- [1].铁矿采空区治理与露天开采协同技术的实施[J]. 有色金属设计 2019(04)

- [2].连云港新浦磷矿采空区治理工艺研究[J]. 冶金管理 2020(03)

- [3].复杂采空区治理中浆液配比及注浆孔设计关键技术[J]. 建筑技艺 2020(S1)

- [4].关于采空区治理方式的研究[J]. 矿业工程 2018(03)

- [5].谈注浆法采空区治理设计[J]. 山西建筑 2016(36)

- [6].不规则小煤窑采空区治理施工技术[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2017(01)

- [7].关于建筑场地采空区治理探析[J]. 现代经济信息 2017(18)

- [8].某风景区采空区治理方案研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(Z2)

- [9].注浆法进行采空区治理的探讨[J]. 科技创新与应用 2015(04)

- [10].金属非金属地下矿山采空区治理浅述[J]. 科学中国人 2016(23)

- [11].全尾砂胶结充填技术在金属矿山坑下采空区治理中的应用[J]. 科技创新与应用 2016(10)

- [12].浅析注浆填充法在采空区治理中的应用[J]. 科技创新与应用 2015(03)

- [13].邢汾高速公路采空区治理的关键技术[J]. 科技创新导报 2012(17)

- [14].采空区治理工程施工及检测[J]. 山西建筑 2012(22)

- [15].新建铁路下伏采空区治理关键技术[J]. 铁道勘察 2011(06)

- [16].土工格室在公路下伏采空区治理中的应用研究[J]. 建筑技术开发 2008(07)

- [17].对建筑场地采空区治理的几点思考[J]. 施工技术 2014(S2)

- [18].高速路基下伏采空区治理的关键技术[J]. 西部探矿工程 2012(01)

- [19].某铁矿采空区治理技术研究[J]. 中国矿业 2019(02)

- [20].阳大铁路采空区路基处理技术研究[J]. 四川建材 2017(04)

- [21].谈高速公路采空区治理工程质量控制[J]. 山西建筑 2013(31)

- [22].全尾砂胶结充填技术在金召铁矿采空区治理中的应用[J]. 有色金属(矿山部分) 2012(06)

- [23].浅议采空区治理施工技术[J]. 山西建筑 2011(12)

- [24].某高速公路连接线公路采空区治理方法研究[J]. 山西建筑 2010(24)

- [25].金属非金属地下矿山采空区治理技术现状及发展趋势[J]. 现代矿业 2018(06)

- [26].浅析吕梁环城高速公路郭家沟1号大桥采空区治理工程施工技术[J]. 山西交通科技 2016(06)

- [27].采空区治理范围的确定及其治理技术浅析[J]. 科技信息 2010(29)

- [28].论红卫滑坡采空区治理工程的设计与应用[J]. 山西建筑 2016(16)

- [29].注浆法在采空区治理中的应用[J]. 山西建筑 2011(25)

- [30].高等级公路采空区治理检测初探[J]. 交通标准化 2009(19)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2e46504d8f5f504c32d7eb9a.html