# 采用块材料展宽器的紧凑型飞秒掺钛蓝宝石激光再生放大研究

### 论文摘要

采用特殊结构的块材料作为脉冲展宽器的紧凑型掺钛蓝宝石再生放大器设计,相对传统设计展宽器结构更加简洁可靠,利用棱栅对结构进行脉冲压缩,在25 W,527nm,1kHz的激光泵浦条件下,输出单脉冲能量为3.5mJ,重复频率1kHz,脉冲宽度为30fs的超快激光脉冲.稳定性测试发现,8h功率抖动性小于0.7%.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 光学设计与实验装置

- 2 实验结果与分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 秦爽,宁笑楠,陈九成

关键词: 再生放大,脉冲展宽,色散,飞秒脉冲,棱栅对

来源: 光子学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 清华大学工程物理系核技术及应用研究所

基金: 国家自然科学基金(Nos.11535006,11425521,11775125,11875175)~~

分类号: TN24;TN721

页码: 7-13

总页数: 7

文件大小: 1353K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].脉冲展宽X射线光电二极管的研究[J]. 光学学报 2020(10)

- [2].自由空间光通信系统中光脉冲展宽问题的研究[J]. 光学技术 2009(01)

- [3].脉冲展宽系统中的飞秒光电子传输成像特性[J]. 激光与光电子学进展 2019(12)

- [4].基于脉冲展宽波形的光脉冲位置调制异步采样信号的数据恢复技术[J]. 光学学报 2017(01)

- [5].非直视紫外光在非共面通信系统中的脉冲展宽效应[J]. 光学学报 2016(11)

- [6].纳秒级激光脉冲展宽系统的分析及应用[J]. 光学精密工程 2011(02)

- [7].不同剖面DDF中啁啾高斯脉冲展宽的研究[J]. 光通信研究 2008(02)

- [8].基准电路中重汇聚导致的SET脉冲展宽效应[J]. 计算机工程与科学 2009(07)

- [9].脉冲展宽分幅技术曝光时间的误差分析及修正[J]. 激光与光电子学进展 2018(06)

- [10].基于光电子脉冲展宽的高时间分辨成像技术[J]. 强激光与粒子束 2014(05)

- [11].光纤方面知识问答(下)[J]. 家电检修技术 2012(14)

- [12].无线紫外光通信脉冲展宽测距方法[J]. 西安工程大学学报 2019(02)

- [13].脉冲展宽对紫外光通信误码率的影响[J]. 激光与红外 2015(05)

- [14].超短电子脉冲展宽的外场依赖性分析[J]. 真空科学与技术学报 2013(02)

- [15].紫外光大气传输特性的模拟研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2012(05)

- [16].斯托克斯脉冲波形对光纤中受激布里渊散射慢光的影响[J]. 光学学报 2011(06)

- [17].机载激光多脉冲展宽识别运动目标和地面背景[J]. 激光与红外 2013(12)

- [18].FPGA在脉冲展宽电路设计中的应用[J]. 企业科技与发展 2008(12)

- [19].核电子学插件脉冲展宽器研制[J]. 中国原子能科学研究院年报 2009(00)

- [20].电光调QNd:YAG固体激光器脉冲展宽研究[J]. 量子电子学报 2012(02)

- [21].脉冲展宽对机载激光扫描仪性能的影响[J]. 光电工程 2010(03)

- [22].光纤中基于SBS实现慢光的数值研究[J]. 光电工程 2010(02)

- [23].大气湍流和色散导致脉冲展宽的分析比较[J]. 兵工学报 2011(04)

- [24].基于时间数字转换的高精度激光脉冲同步测量技术[J]. 激光与光电子学进展 2017(08)

- [25].弹载雷达步进频信号运动补偿分析[J]. 火控雷达技术 2015(04)

- [26].积分球在瑞利测风激光雷达中的应用[J]. 红外与激光工程 2014(11)

- [27].啁啾高斯脉冲对时延脉冲展宽的影响[J]. 杭州电子科技大学学报 2011(06)

- [28].光纤色散效应对脉冲展宽的影响[J]. 激光技术 2008(06)

- [29].一种短时间测量实验装置的设计[J]. 电子设计工程 2020(07)

- [30].双泵浦功率比实现参量控制减小SBS慢光脉冲失真的研究[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2f0a33d87245fd68ad19d57f.html