# 市政污水管道堵塞原因及其防治措施

中铁十七局第五工程有限公司山西太原030000

摘要：我国的市政工程随着现代社会的进步其发展也越来越迅速。近年来，在进入雨季期间，污水管道堵塞成为普遍且常见的现象。一旦污水管道出现堵塞，随之而来也会有许多其它的问题。首先就是对居民的生活造成很大的不便，其次是造成环境的污染。造成堵塞的原因涉及方方面面，历史、设计、施工、运行、维护等，任何一个方面出错都极有可能导致堵塞。不管是市政养护单位还是各小区物业管理部门在日常排查或使用中要有防治造成污水管道堵塞的意识及相关的措施，防微杜渐。

关键词：排水工程；污水管道堵塞；防治措施

引言

随着环境保护及城市化发展，市政设施也在逐步完善，但是在发展的过程中，城市污水管网堵塞，管道排水不畅等问题，也推动着我们市政从业人员需要去主动提高认知，加强市政污水管网的维护，解决管道堵塞问题。我们发现，城市的“重建设，轻管理”是当前污水管网存在问题的头等大事，城市污水管道修的越来越多，但是在管理中存在的各种问题也全部暴露出来，需要相关部门去改进完善。我们经常说“三分建七分管”，城市污水管道的管理还是非常有必要的。我们城市中，一些工业废水、城市居民的生活污水都是需要通过污水管道进行转输、处理的，但是如果排水的设施没有定期检测维护，就会在一定的程度上导致管道堵塞、污水冒溢等问题。污水管道设施的改进问题也就需要我们不断进行检测与整改。

1造成污水管道堵塞的原因

1.1历史原因

现阶段城市之中的排水管道大部分是形成于解放前或上世纪五、六十年代，因为管理机构的变迁和责任人的更换，也就致使相关的技术资料比如图纸等不全或缺失。这就导致了后期道路改造、楼房建设中，新的排水系统和原排水系统产生矛盾；加之在建设过程中，建设者非但没有详细、准确地去了解掌握历史遗留下来的一些地下的隐蔽工程，也没有调查清楚情况，没做管道综合分析，也没有对新旧管道的交叉进行合理的处理，就开始匆匆改造，这就埋下了污水管网堵塞的隐患。

1.2未进行设计、设计不合理

按照正常的施工程序，首先要对管道的安装和使用进行最佳方案的设计，但是在实际的施工中，某些承包商基本上都不请专业的设计人员来设计以便节省设计费。这就会导致安装好的排水管道存在着较大的隐患。

同时有些不负责任的设计人员，只顾闭门造车，在新污水管道设计前没有进行实地考察摸清现状管线官位情况后再进行设计。特别在设计中未对管道要经过地段的地质情况、现状构筑物情况进行了解，对污水管道的基础没有详细深入的分析。闭门造车带来的后果显而易见。因此在交付使用后，常常会由于雨水的浸入亦或是因超荷载导致排水管下陷或者断裂，给污水正常排放埋下隐患。

1.3施工方面的原因

城市道路改造牵扯方方面面，道路封闭导致道路拥堵、出行不便，管道改造导致小区断水、断电，直接影响居民的生活，这就要求施工时间要短，间接的造成了盲目赶工期，造成施工质量下降。同时随着建筑业的迅猛发展，由于出现建筑工人短缺的现象，因此一些施工单位就在乡镇中组织起建筑队伍，而这些建筑队伍相对来说所掌握的技术力量比较薄弱，缺乏专业知识和素养，操作水平也比较差。

此外，在施工中也没有比较规范的操作流程，往往会造成施工混乱。一些施工人员管道基础开挖施工时，不注意造成超挖，接着就用虚土回填，造成地基承载力未达到设计要求。这样就会造成管道不均匀下沉，给污水管道埋下极大的隐患，甚至还会出现断裂。此外，有些在敷设管道时注意管道的顺直度和高程控制，致使管道出现反坡或者错台等，使污水无法正常排放。

2优化措施分析研究

2.1要不断的进行施工管理与设计管道的合理化

要确保管道的不堵塞，首先要从管道的设计去不断的改进，在规范允许的范围内，结合现场实际情况有针对性的进行设计，这在一定的程度上也是具有可行性的。在设计之前，要充分结合当地现场施工环境，从勘探、测绘、调查等方面了解周边管道的走向、管径等，确保新建的污水管道能够顺接到原有的排水管网中，要让新建管道更加符合周边的建筑及周边生活居民的日常排放的情况。不断的去改进污水管道的设计，全面调整和合理变换。管道的堵塞在于管道内污水水位、流速及污水承载量的大小，因此我们设计的时候，既要结合当前，又要看远期的规划，结合城市发展对管道加以调整，更加符合周边的建筑及居民的日常用水习惯。解决城市污水管道堵塞的关键，就在于将管网设计与合理城市的规划及不断发展的城市建设协同进行，不断的去改进污水管道的建设。

2.2要不断地进行一些汛期的掌控，不断的调整与规划管道污水的维护

城市排水管道关系着居民的生活及出行，在有些时候，城市的管道污水的堵塞，是受自然天气比如雨季等的影响，尤其是大雨、暴雨天气导致管网的承载量不足，污水管道高水位运行，导致流速减缓，管道堵塞。这时候，我们首先要掌握当前的天气形式，遇到大暴雨时，提前做好防范措施，加强对易积涝点、低洼点的清淤、疏通，确保重点流域、重点堤段、重点水库和城市排水设施等及时排除各类隐患和险情。另一方面管网堵塞也是造成积水的另一个因素，加强管道的维护是我们的重中之重，按照国家规范，污水主干管需每年疏通、清淤一次，但是因为各个地方的环境不同，污水管网的清淤频次也可能不同，如太原市的学府街、长治路等，基本上每月都需要维护一次。所以加强管道维护是我们确保管网畅通的不二因素，也是我们管道维护人员义不容辞的责任。

2.3把好施工关

在签订承包合同时，在合同内容中写明检查标准和奖惩办法，严格按照合同执行。在施工阶段，相关的部门要对施工单位进行严格的监管，禁止一切违反管道施工标准的施工行为发生。施工单位要严格按照设计图纸，对排水管的孔径、连接要求、高程、顺直度等方面，严格控制，严禁出现擅自更改设计或者不按设计图施工的现象。同时建设单位应加强施工单位在施工队伍选择上的控制，尽量选择有经验的作业人员来进行施工。

在新建及改造的排水设施中，对排水管道的选择中也尽量做到合理合适。在对管道进行埋设时，要根据不同的土质采取不同的地基处理方法，这个要以现场基础开挖情况为准。对于局部含水量较高的黏土、淤质黏土等不符合地基土质要求的应采取换土等处理方法。另外管道垫层结构的选择，要根据不同的地基情况而定，对于岩土或坚土地基，宜用砂垫层，以使管道受力均匀。其它情况可选用碎石或级配砂石垫层。

2.4在施工过程中严格控制质量

污水管道施工过程中，要进行严格质量控制，主要包括：①管道材料质量方面。加强对污水管道材料质量控制，须严格按照设计图纸和相关标准进行科学采购，并经监理单位、施工单位、建设单位共同验收后，管道材料方可进入施工现场，从源头上排除质量隐患。同时，要对管道材料供应商提供的各种材料生产合格证及相关证明文件进行审查，并做好资料留存和管理。②管道施工质量方面。要建立系统、完善且适用于配套工程的管理、检查、验收制度和奖惩办法，并写进承包合同，使管道施工的质量与经济利益相挂钩，全面提高施工质量意识。同时，严格落实工程质量终身制，一旦出现管道堵塞问题，应根据严重程度追究相关责任人责任，为污水管道施工质量提供强有力保障。③竣工验收质量方面。应根据相关标准，对室内、室外污水管道进行通球试验，确保通球球径在污水管道管径的2/3及以上，且通球率必须达到100%。

结语

总而言之，污水管道堵塞问题的解决，不仅需要从源头设计上加以防范，而且要从施工、使用等环节中加强控制，并通过必要的技术措施保证污水管道的正常运行。只有多方面齐抓共管，才能够切实解决问题，为提高人们生活质量和水平提供强有力保障。

参考文献：

[1]陈婧，姚秦超，李澜，等.城镇排水系统建设与管理现状研究--以红光镇为例[J].中文信息，2013，（12）：23+232.

[2]唐群才，王秋颖，王向红.高含油生活污水处理工程运行存在问题及解决措施[J].工业用水与废水，2013，44（04）：56-57+74.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2fe8aba452b34674ddf591a8.html