# 浅谈房屋建设工程钢筋施工技术蒋润菊

中铁隧道集团四处有限公司广西南宁530000

摘要：钢筋工程施工技术已经逐渐成为房屋建设工程中必不可少的一项施工技术，并在实践中得到了广泛应用。由于钢筋工程在大多数情况下，都是由设计、选材以及施工等各个环节相互组合而完成，而能够对质量产生影响的因素也有很多。因此，本文针对实际施工情况，对现存于其中的问题进行分析，在保证钢筋材料质量的基础上，能够将钢筋施工技术的作用充分发挥出来，为房屋建筑工程结构的质量提供有效保障。

关键词：房屋；建设工程；钢筋；施工技术；

引言：房屋建设不仅要满足现代人对房屋建设的基本外观性、功能性要求，而且还要为房屋建设质量和安全提供有效保障。在房屋建设过程中，钢筋混凝土结构是其中比较常见的结构之一，也是当前房屋建筑工程中广泛使用的一种结构。钢筋工程施工质量作为混凝土结构施工中非常重要的一部分，其质量问题将直接对房屋建设工程质量产生影响。在施工过程中，由于分项工程质量由设计、选材、施工、验收以及使用者等各种不同因素确定，而其自身又属于隐蔽工程的一种。因此，在操作中，要结合实际经验对工程原材料质量、钢筋加工、连接等环节进行质量控制，为钢筋施工质量提供有效保障。

1.钢筋材料质量

在房屋建设工程施工过程中，钢筋施工技术在其中占据非常重要的地位，能够直接对房屋建设结构质量产生影响。特别是钢筋材料质量在其中的重要性，在原材料刚进入施工场地时，就需要对材料质量进行把控。在针对材料质量进行控制时，主要内容包括钢筋原材料的厂商合格证、生产许可证以及相对应的吊牌和标识等，对材料各个方面质量进行反复核对和检查。与此同时，需要根据原材料的实情，构建科学合理的钢筋材料综合台帐。在针对钢筋原材料进行验收的时候，必须要有监理在现场，根据国家规定的标准和要求对其进行抽样检验。在检验过程中，要针对钢筋的性能进行最终检验，只有保证检验合格之后，才能将钢筋原材料应用到工程施工中。在施工过程中，由于个别地区处于地震带的原因，所以在针对建筑进行设计和构建时，对抗震要求比较高。所以，结合这一现状，在对钢筋原材料进行检验时，要对钢筋的抗震强度指标进行检测，只有符合具体要求和规范化标准才能够将材料应用到实际施工中。即使是对于一些没有抗震设计要求的结构也需要能够满足一级、二级抗震要求。

2.钢筋加工过程质量控制

在钢筋加工过程中，对质量进行把控是非常重要的环节。首先，钢筋的表面应当保持一定的清洁度，如果表层有泥土或油污的话，要对其进行及时清理，避免出现浮锈现象。其次，在针对钢筋进行调直的时候，可以利用机械方法，也可以利用冷拉方法。在实际操作中，如果利用冷拉方法对其进行调直的时候，HPB235级钢筋冷拉率不适合超过4%，HRB335级、HRB400级、RRB400级冷拉率最好控制在1%之内。确定应剪断的尺寸之后对定尺卡板的禁锢螺栓拧紧，与此同时，对刀片与冲切刀片之间的水平间隙进行调整，对冲切刀片做往复水平动作的剪断机，间隙控制在0.5至1mm比较适合。另外，要加强钢筋配料管理工作，根据单位设备情况，结合传统操作经验，预先确定各种形状钢筋下料长度调整值，在配料时要提前考虑好。为了画线简单和操作具有可靠性，要根据实际成型条件，其中包括弯曲类型以及相对应的下料长度调整值、弯曲处的弯曲直径和拌距等，制定一套画线方法以及操作时搭板子的位置。一般情况下，可以利用的画线方法是画弯曲钢筋分段尺寸的时候，将不同角度的下料长度调整值在弯曲操作方向相反一侧长度内扣除，并且画上分段尺寸线。如果是形状对称的钢筋，那么画线要从钢筋的中心位置开始，逐渐向两边进行。

3.钢筋绑扎、接头质量控制

在钢筋施工技术的实际应用过程中，由于涉及到很多施工环节，所以任何一个环节的质量得不到有效控制，都会间接对钢筋施工的整体质量产生影响。因此，钢筋的绑扎和接头质量在其中占据很重要的地位。主体结构可以说是整个工程建设的基础部分，对房屋建设工程的质量以及安全性、稳定性都有非常重要的影响和作用。在施工过程中，如果分不清钢筋所处部位是受拉区或者是受压区的时候，接头设置应当根据受拉区的实际规定进行处理。如果再钢筋安装过程中，安装人员与配料人员对受拉区的理解不同，那么应当在沟通之后作出统一决定。根据构件配筋的实际情况，可以预先计算好箍筋实际分布间距，这样能够为钢筋骨架的绑扎提供依据支持。与此同时，也可以根据图纸要求，从梁的中心线逐渐向两端画线。

4.成品钢筋在后续水电安装等施工中的保护措施

为了保证房屋建设过程中，钢筋施工技术在其中的作用充分发挥出来。同时为了保证建筑构件的承载能力和受力钢筋锚固的稳定性，针对成品钢筋进行保护层设置的时候，必须要符合施工工程的的整体要求。但是在现阶段仍然有很多问题存在，比如为了按照规定施工计划在梁板上受力钢筋的保护层，导致很多工程质量出现。与此同时，在对保护层的厚度进行检测时，并没有结合施工的具体要求，对其进行准确分析和严格控制，导致检测结果与真实情况之间有明显的差异。另外，钢筋在运输合安装过程中，应当轻装轻卸，不能够随意抛掷或者是碰撞，防止钢筋出现变形情况。在已经加工成型的钢筋或者是骨架在将其运送至施工现场的时候，应当分别根据工号、结构部位以及钢筋编号和规格等进行分类堆放。这样不仅能够保证钢筋表面的清洁程度，而且还能够防止钢筋被油渍、泥土等物质进行污染，导致其自身的出现压弯或者是变形现象。

5.后植钢筋质量控制要点、重点

在针对房屋建设工程施工过程中，将钢筋施工技术科学合理的应用其中，能够在保证房屋建设结构质量的基础上，为房屋建设工程质量提供有效保障。在施工过程中，通过实践可以看出，后植钢筋质量在其中的重要性也非常明显，特别是在房屋类工程施工过程中，钢筋施工一直都是其中的重点、要点以及难点内容。在安装梁柱点钢筋的时候，经常会出现相互之间间距不均匀的情况，或者是绑扎不牢固等现象，导致这些问题出现的原因就是后植钢筋质量控制管理不到位。无论是任何一项工程在施工过程中，都需要保证工程管理的作用充分发挥，管理的质量和水平能够直接对施工质量优劣程度产生影响。因此，为了对后植钢筋质量进行有效控制，在施工之前要做好全方位的技术交底工作，与此同时，还要对施工现场的各个环节施工情况进行实时有效的监督和控制。特别是在一些工程初期阶段，要加强监管力度，对工作人员的行为进行有效规范，同时，要意识到后植钢筋的质量控制在其中占据的重要性。在保证全方位进度管理和质量管理有效实施的基础上，能够使钢筋施工技术无论是前期准备工作、或是后植钢筋质量控制，都能达到理想的效果，从而推动钢筋施工质量的不断进步和发展。

6.结语

综上所述，在房屋建设工程实施过程中，钢筋施工技术在其中占据非常重要的地位，钢筋施工质量能够直接对房屋建设工程质量产生影响。由于钢筋施工技术的应用涉及到的环节比较多，所以任何一个环节的质量都会对施工质量产生影响。因此，在实施过程中，要从钢筋原材料质量、钢筋加工质量、绑扎质量、接头质量以及后续水电安装施工中的保护措施等环节出发，对钢筋施工质量进行有效控制，为房屋建设工程质量提供有效保障。

参考文献：

[1]郭广智，王东旭.探讨房屋建筑中钢筋工程施工质量[J].科技资讯.2014.36.

[2]罗剑文.房屋建筑工程管理与是翁质量控制管窥[J].科技创业家.2014.04.

[3]林宇.浅谈房屋建设大面积混凝土地面施工技术[J].江西建材.2016.05.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/32414a852c3bf1bec6f91fe7.html