# 半圆型论文_潘驰,陈永焜,Domenico,D.Meringolo,刘勇

导读:本文包含了半圆型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:半圆,防波堤,系数,反射,半圆形,数值,布拉格。

### 半圆型论文文献综述

潘驰,陈永焜,Domenico,D.Meringolo,刘勇[1]（2018）在《基于δ-SPH方法的半圆型潜堤反射和透射特性研究》一文中研究指出本研究基于光滑粒子流体动力学-SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics)方法,选用δ-SPH模型,假设水体有弱压缩性,在动量方程中引入人工黏度,建立波浪与半圆型潜堤相互作用的数值模型。研究规则波作用下半圆型潜堤的反射特性和透射特性。将数值模拟结果与物理模型试验数据进行对比,符合良好,证实了数值方法的合理性。基于数值模拟结果,研究半圆型潜堤附近的流场特性,分析半圆型潜堤的能量耗散机理。本研究数值模型和研究结果可以为工程设计提供指导。(本文来源于《第二十九届全国水动力学研讨会论文集（上册）》期刊2018-08-25）

纪华,肖志建,李元音[2]（2018）在《半圆型防波堤断面稳定计算软件研发》一文中研究指出半圆型防波堤是一种近年来得到广泛应用的、适合软基大浪的防波堤结构型式,在一定的水深条件下具有较好的经济性。但是由于计算量大,计算复杂,利用原始C程序计算参数输入和计算结果输出比较繁琐和费力,而且Dos环境越来越受局限,需要将程序升级换代,以利用图形界面优势。(本文来源于《港工技术》期刊2018年S1期）

孙百顺,孟祥玮,戈龙仔,刘针[3]（2018）在《波浪作用下软土地基半圆型防波堤稳定性模型实验研究》一文中研究指出在长456 m、宽5 m、深8~12 m的实验水槽建立了模型与原型比尺为1∶5的模拟波浪—半圆型防波堤结构—软土地基实际工作状态的物理模型实验系统,开展了设计高低水位、不同波高和波浪作用循环次数作用下半圆型防波堤结构稳定性实验研究。通过对实验测试数据分析,得出半圆型防波堤软土地基孔隙水压力的变化规律,孔隙水压力发展趋势分为四种类型。从结构安全不利角度选取增长型曲线进行数据拟合,得到半圆型防波堤下软土地基对数型的最大孔隙水压力发展模型。(本文来源于《地震工程与工程振动》期刊2018年01期）

朱磊[4]（2014）在《半圆型潜堤共振反射的数值与试验研究》一文中研究指出防波堤是常见的港口水工建筑物之一，主要功能有防浪、挡沙、导流、保护天然海岸线等作用，对于维持港口池内的水域平稳以及保护海岸结构有着重要的作用。作为防波堤的一种，潜堤被广泛应用，优化其结构、布置形式是一个重要的研究方面。本文对波浪通过半圆型系列潜堤时发生的共振反射现象（布拉格反射）进行了探讨，采用数值模拟与物理模型试验相结合的方法进行研究。数值计算方面是在势流理论的基础上，以简单格林函数为基本解，利用边界元方法（BEM）建立了数学模型；水槽试验采用规则波，进行了单列、双列半圆型潜堤的试验。双列半圆型潜堤采用两种试验形式，一种是固定波浪周期，不断改变潜堤间距，得到Kr~2S/L（Kr反射系数，S潜堤间距，L波长）曲线；另一种是固定潜堤间距，不断改变波浪周期，得到Kr~kh（Kr反射系数，k波数，h水深）曲线。根据采集的数据分析了潜堤个数（N）、潜堤半径（R）、潜堤间距（S）、波浪周期（T）和波浪破碎对半圆型潜堤的反射系数（Kr）及透射系数（Kt）的影响。通过数值计算与物理模型试验， Kr~2S/L曲线中主频共振反射周期性地出现，各峰值大致相同，且相同半径下各峰值间隔并不随着周期、波陡的变化而改变； Kr~kh曲线中，主频共振反射的峰值位置随着潜堤间距的增加不断向周期较大的方向移动，同时共振反射的带宽逐渐变窄。半径R=0.4m的半圆型系列潜堤无论是多少列，在周期T=1.2s作用下都会发生几乎全透射现象，半圆型潜堤基本不起作用，在工程应用中应注意避免。在本文试验条件下，波浪通过半圆型潜堤的破碎形态介于卷破波与激散破波之间，波浪破碎对堤前的反射特性影响不大，共振反射规律明显。但是波浪破碎后产生的非线性因素等使得堤后透射波高变得非常复杂。(本文来源于《中国海洋大学》期刊2014-06-10）

张立丹[5]（2014）在《半圆型防波堤波浪力分布及稳定性分析》一文中研究指出半圆型防波堤是一种新型防护性建筑。由于半圆型堤的曲面为圆弧形，所以当有巨大的海浪作用时，其产生的越浪量使堤身受到的波浪力大小有效改变，且指向圆心，同时，地基应力小且分布均匀。半圆型构件堤身断面不仅造价低，外形美观，施工工序少，而且方便施工，非常适合条件恶劣的外海地区。这些优点促进了对半圆型防波堤水动力特性及波浪力计算方法的深入研究。首先，为了研究半圆型防波堤上波浪力分布规律，基于波浪水槽物理模型试验，寻求适合于此类型防波堤的波浪力计算公式，对作用于堤身的波浪压力试验数据进行分析，得到作用在防波堤上的水平力、竖向力和堤底的浮托力分布特性；针对试验结果计算分析，提出了适用于半圆型防波堤波浪力计算公式的修正方法。其次，由于作用在防波堤身的波浪力之间、波浪力矩之间具有高相关性，因此采用考虑相关变量的可靠性分析方法，确定该半圆型结构物的可靠指标、失效概率，以及各荷载的分项系数的建议值。最后提出半圆型防波堤的抗滑移、抗倾覆破坏的设计表达式。(本文来源于《河北大学》期刊2014-05-01）

王海艳,罗鹏,宋建明[6]（2014）在《半圆型防波堤在滨州港防波堤工程中的应用》一文中研究指出半圆型防波堤是一种新型的结构型式,文中通过对滨州港海港港区防波堤结构型式的分析研究,对这种结构的适用情况进行了初步探讨,可为工程设计提供参考。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2014年04期）

赵庆阳[7]（2014）在《半圆型日光温室的设计和建造》一文中研究指出近年来,农业生产中不断应用科学技术。农业种植中越来越注重高效率的生产,本文中主要介绍了半圆型日光温室的设计和建造。(本文来源于《农民致富之友》期刊2014年04期）

班铭,曹宇恒,王长辉,于龙基,郭传山[8]（2013）在《半圆型防波堤研究综述》一文中研究指出文中对半圆型防波堤的研究和工程应用进行了回顾,阐述了半圆型防波堤的结构特性、工程应用实例、反射与透射特性、波浪力计算方法等,可为工程设计和进一步的研究工作提供参考。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2013年11期）

王元战,张馨竹[9]（2013）在《半圆型防波堤地基承载特性的有限元数值分析》一文中研究指出半圆型防波堤是适用于软土地基的轻型重力式结构,地基承载特性是工程应用中需解决的重要问题。以大型通用有限元软件ABAQUS作为分析平台,建立了波浪荷载作用下半圆堤结构的弹塑性有限元分析模型。结合工程实例,分别参照地基极限承载力、结构允许变位判别标准对半圆堤的地基承载特性以及影响因素进行了有限元数值分析,并与汉森公式计算结果进行比较。结果表明:基于允许变位判别标准下的地基承载力分析结果相对安全,地基极限承载力计算的有限元结果与理论公式结果基本吻合,证实了汉森公式对半圆堤结构的适用性。进一步利用有限元方法分析了地基土强度、基础宽度、加固深度等因素对地基承载力的影响。(本文来源于《水道港口》期刊2013年03期）

胡宝琳,姚文娟,刘逸敏,熊胜[10]（2013）在《波浪荷载对半圆型潜堤作用的数值分析》一文中研究指出基于动量源数值造波原理,运用Fluent软件模拟了半圆型潜堤表面波压的分布及变化规律,采用π定理分析了波陡、水深及波长对半圆型潜堤表面波浪力的影响,并通过统计潜堤表面各点所受压力(最大波压力与最小波压力的差值)最大值的分布,给出了半圆型潜堤表面压力最大值出现的位置及概率.分析结果表明,在水深较深时,波陡的改变会使波压力在堤顶至背浪侧发生明显变化;水深波长比的改变,会引起半圆堤两侧波压力不同的变化;波压力的最大值一般发生在堤顶处及其偏向背浪侧附近;半圆堤面上的动波压力最大值主要出现在两侧堤脚附近,随着波高的增加,堤面上各点的动波压力由近似对称分布向两侧受力不同转变.(本文来源于《水利水运工程学报》期刊2013年03期）

### 半圆型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

半圆型防波堤是一种近年来得到广泛应用的、适合软基大浪的防波堤结构型式,在一定的水深条件下具有较好的经济性。但是由于计算量大,计算复杂,利用原始C程序计算参数输入和计算结果输出比较繁琐和费力,而且Dos环境越来越受局限,需要将程序升级换代,以利用图形界面优势。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 半圆型论文参考文献

[1].潘驰,陈永焜,Domenico,D.Meringolo,刘勇.基于δ-SPH方法的半圆型潜堤反射和透射特性研究[C].第二十九届全国水动力学研讨会论文集（上册）.2018

[2].纪华,肖志建,李元音.半圆型防波堤断面稳定计算软件研发[J].港工技术.2018

[3].孙百顺,孟祥玮,戈龙仔,刘针.波浪作用下软土地基半圆型防波堤稳定性模型实验研究[J].地震工程与工程振动.2018

[4].朱磊.半圆型潜堤共振反射的数值与试验研究[D].中国海洋大学.2014

[5].张立丹.半圆型防波堤波浪力分布及稳定性分析[D].河北大学.2014

[6].王海艳,罗鹏,宋建明.半圆型防波堤在滨州港防波堤工程中的应用[J].中国水运(下半月).2014

[7].赵庆阳.半圆型日光温室的设计和建造[J].农民致富之友.2014

[8].班铭,曹宇恒,王长辉,于龙基,郭传山.半圆型防波堤研究综述[J].中国水运(下半月).2013

[9].王元战,张馨竹.半圆型防波堤地基承载特性的有限元数值分析[J].水道港口.2013

[10].胡宝琳,姚文娟,刘逸敏,熊胜.波浪荷载对半圆型潜堤作用的数值分析[J].水利水运工程学报.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/32de7c1c1199526d0f26788c.html